PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# VÝSTAVBA PODPOROVANÝCH BYTŮ VÍR

# Změna užívání střediska – výstavba tří bytových jednotek

stavebník:		Obec Vír, Vír 178, 592 66

projektant: 		Ing. Lukáš Dvořáček, Štěpánov nad Svratkou 261, 						592 63 Štěpánov nad Svratkou

zodp. projektant:	Ing. Lukáš Dvořáček, Štěpánov nad Svratkou 261, 						592 63 Štěpánov nad Svratkou, tel. 724 812 833

Ve Štěpánově nad Svratkou

Leden 2012

______________________________

Ing. Lukáš Dvořáček

# A. Průvodní zpráva

a) identifikace stavby

název stavby:				Změna užívání střediska – výstavba tří bytových jednotek

objekt: 					Stávající obecní víceúčelový dům.

místo stavby: 			Vír parc. č. 214, k. ú. Vír

stavebník:				Obec Vír, Vír 178, 592 66

sídlo stavebníka: 			Obec Vír, Vír 178, 592 66

Zodpovědný projektant:		 	Ing. Lukáš Dvořáček, Štěpánov nad Svratkou 261, 				592 63 Štěpánov na Svratkou

Základní charakteristika stavby a její účel:.

Stávající stavba je jednopodlažní, je využívána jako centrum služeb obce Vír. Nachází se v ní zdravotní středisko, knihovna, … Je zde umístěn i jeden stávající byt. Stavebník se rozhodl využít i volných místností – uhelna, kotelna a zrekonstruovat je na plně funkční bytové jednotky. Celkem zde vzniknou tři bytové jednotky s vlastním sociálním zázemím o celkové ploše BYT č. 1 – 28,15m2, BYT č. 2 – 28,15m2, BYT č. 3 – 18,79m2. Dispoziční řešení bytů bude 1+KK (Předsíň, obývací pokoj + KK, sociální zázemí). BYT č. 1 a BYT č. 2 vzniknou z místnosti Uhelna, vchodové dveře situovány z chodeb střediska, BYT č. 3 vznikne přepažením Kotelny, vchodové dveře situovány z venku.

Při samotné rekonstrukci objektu nebude zasahováno do nosných konstrukcí, dojde k vybourání ocelových konstrukcí a otvoru do nenosné konstrukce, dále vybourání parapetu okna v Kotelně pro osazení vchodových dveří. Budou vystavěny příčky ze sádrokartonu. V Uhelně budou osazena nová francouzská okna místo ocelových vrat, v Kotelně vchodové dveře.

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Stávající objekt, který se nachází na pozemku investora.

Pozemky jsou v majetku stavebníka.

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

Využity budou výsledky průzkumu provedeného při stavbě stávajícího objektu. Napojení na sítě bude využito stávající. Přípojky a hlavní domovní rozvody mají dostatečnou rezervu.

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

Stavební, architektonické, provozní a technické řešení respektuje vyjádření dotčených orgánů vznesených při projednávání dokumentace.

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,

Stavba je navržena v souladu s hygienickými i bezpečnostními předpisy a je v souladu s vyhláškami obecně technických požadavků na stavby. Především výška místností, osvětlení, větrání a konstrukční i materiálové řešení.

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace

Stavba je v souladu s územním plánem a územním rozhodnutím.

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území,

Stavba nevyvolá související stavby.

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

Zahájení stavby 2Q/2012, Ukončení stavby 4Q/2013

Postup stavby:

-	Přípravné práce, bourací práce.

-	Osazení výplní otvorů

-	Příčky

-	Omítky, Podlahy, Malba

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby v tis. Kč, údaje o podlahové ploše  budovy  m2

cena stavby 		            1 500 000 Kč

celková plocha stavby		28,15m2, 28,15m2, 18,79m2

# B. Souhrnná technická zpráva

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) zhodnocení staveniště

Stávající objekt je vhodný pro rekonstrukci. Na pozemku se nenachází ostatní budovy, které by bylo nutné před započetím prací odstranit.

b) urbanistické a architektonické řešení stavby,

Stávající objekt je využíván jako centrum služeb obce Vír, z nevyužitých místností jsou navrženy tři bytové jednotky. Každá bytová jednotka bude mít předsíň, obývací pokoj + KK, sociální zázemí.

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,

Při samotné rekonstrukci objektu nebude zasahováno do nosných konstrukcí, dojde k vybourání ocelových konstrukcí a otvoru do nenosné konstrukce, dále vybourání parapetu okna v Kotelně pro osazení vchodových dveří. Budou vystavěny příčky ze sádrokartonu. V Uhelně budou osazena nová francouzská okna místo ocelových vrat, v Kotelně vchodové dveře

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

Využito bude stávající komunikační napojení.

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu,

Dopravní napojení bude využito stávající – sjezd z komunikace a místní komunikace.

Parkování bude na vlastním pozemku.

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

Změna užívání objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provoz nebude produkovat škodlivý odpad, nebude zdrojem hluku ani exhalací. Komunální odpad bude skladován v popelnicích.

V současnosti je odpad tříděn a svoz je prováděn dle druhu odpadu 2x týdně až 1x za měsíc smluvní společností. Zvýšený objem odpadů nezvýší nároky na objem nebo četnost svozů, odpadové nádoby nejsou v současnosti plně využity.

Odpad vytvořený během stavby bude roztříděn podle materiálu, recyklovatelné složky (papírové obaly, zlomky kusových staviv, sklo, kovy) budou odvezeny k recyklaci.

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,

Neřeší se. Objekty budou sloužit jako dočasné řešení bydlení sociálně slabších nebo osob ve složité životní situaci.

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,

Stavba byla prohlédnuta a zaměřena.

i) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,

Úroveň +-0 bude o 0,050 výše jako je stávající +-0.

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory,

SO02 – Změna užívání střediska – výstavba tří bytových jednotek

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení,

Stavba neovlivní okolní pozemky. Veškeré zařízení staveniště i skládky budou na vlastním pozemku.

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Manipulaci se stroji a zařízením smí provádět pouze osoba s kvalifikací "znalá", přezkoušená z bezpečnostních předpisů. Na zařízení musí být pravidelná prohlídka a údržba dle platných norem a předpisů. Osoby určené k obsluze zařízení musí být náležitě a prokazatelně poučeny a obeznámeny s provozovaným zařízením a s nebezpečím, které může vzniknout při práci zvláště musí být poučeny o první pomoci při úrazech. Všichni na stavbě musí být vybaveni ochrannými pomůckami (přilba, rukavice, obuv a pod).

2.   Mechanická odolnost a stabilita

Při rekonstrukci objektu nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Změny objektu jsou navrženy a budou provedeny tak, aby zatížení a ostatní vlivy, kterým bude stavba vystavena během prací a užívání při řádně provedené údržbě, nemohli způsobit:

- náhlé, nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části, nebo přilehlé stavby

- větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce, nebo vznik trhlin), které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby

- poškození, nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce

- ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi

- ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby

Stavba bude sloužit k bydlení – konstrukce jsou navrženy a budou provedeny tak, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému ohrožení provozuschopnosti stavby jako celku.

3.   Požární bezpečnost

Požární bezpečnost stavby není záměrem nijak dotčena, jedná se o změnu užívání stávající stavby.

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavbou se nezhorší vliv na životní prostředí. Provoz nebude produkovat škodlivý odpad, nebude zdrojem hluku ani exhalací.

Většina prostor má přímé osvětlení a větrání, sociální zařízení umístěná ve středu dispozice budou odvětrána vzduchotechnicky nad střechu.

5.   Bezpečnost při užívání

Nájemníci se budou řídit provozním řádem a bezpečnostními předpisy.

6.    Ochrana proti hluku

Ve stavbě není navržen zdroj nadměrného hluku.

7.    Úspora energie a ochrana tepla

Jedná se o změnu užívání objektu, neřeší se.

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Objekty budou sloužit jako dočasné řešení bydlení sociálně slabších nebo osob ve složité životní situaci. Předpokládá se, že osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou objekt využívat.

Stavba neodpovídá vyhlášce 469/2006 Sb. o nutnosti přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

V místě stavby se nevyskytují středně nebo silně agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma.

10. Ochrana obyvatelstva

Požadavky jsou dodrženy.

11. Inženýrské stavby (objekty)

Stávající. Jedná se o změnu užívání objektu.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Objekt neobsahuje výrobní ani nevýrobní technologická zařízení staveb.

# C. Situace stavby

Viz výkresy stavby.

# D. Dokladová část

Viz samostatná část dokumentace.

# E. Zásady organizace výstavby

1.   Technická zpráva

Stavba neovlivní okolní pozemky. Veškeré zařízení staveniště i skládky budou na vlastním pozemku. Přístup na staveniště bude po stávající komunikaci. Zařízení staveniště a sklady budou v rozsahu stávajícího objektu.

Postup a časový plán stavby:

Zahájení stavby 2Q/2012, Ukončení stavby 4Q/2013

Postup stavby:

-	Přípravné práce, bourací práce.

-	Osazení výplní otvorů

-	Příčky

-	Omítky, Podlahy, Malba

Manipulaci se stroji a zařízením smí provádět pouze osoba s kvalifikací "znalá", přezkoušená z bezpečnostních předpisů. Na zařízení musí být pravidelná prohlídka a údržba dle platných norem a předpisů. Osoby určené k obsluze zařízení musí být náležitě a prokazatelně poučeny a obeznámeny s provozovaným zařízením a s nebezpečím, které může vzniknout při práci a zvláště musí být poučeny o první pomoci při úrazech. Všichni na stavbě musí být vybaveni ochrannými pomůckami (přilba, rukavice, obuv apod.). Zařízení staveniště bude vybaveno míchačkou a zásobním silem. Skládky materiálu budou situovány v nejnutnějším rozsahu na staveništi na volné ploše u objektu nebo v objektu, případně bude situace řešena plynulým zásobováním stavby, podle harmonogramu postupu prací bez nutnosti skladování materiálu.

Stavební práce a technologické postupy budou prováděny dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, dle závazných i nezávazných norem a dle technologických postupů výrobců stavebních materiálů.

Z hlediska základních požadavků na BOZP budou respektovány podmínky vyhlášky ČÚBP - Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále dostatek pracovního a manipulačního prostoru umožňujícího provádět všechny obvyklé pracovní operace. Jako únikové cesty budou použity stávající únikové cesty objektu zdravotního střediska a odstupové vzdálenosti se neřeší, jelikož se nemění a jsou stávající podle platné požární zprávy objektu, stejně jako zásady bezpečnosti provozu a zařízení, které se prolínají s problematikou požární bezpečnosti (elektroinstalace, vzduchotechnika, problematika prostředí apod.). Při vlastní realizaci navrhované rekonstrukce musí být respektovány podmínky vyhl. ČÚBP O bezpečnosti práce a technického zařízení při stavebních pracích, dále tato vyhláška specifikuje požadavky na bezpečnost při stavebních pracích a způsobilost pracovníků vč. jejich, vybavení ochrannými pomůckami.

2.  Výkresová část

viz situace

# F. Dokumentace stavby (objektů)

1.    Pozemní (stavební) objekty – viz. výkres

2.    Inženýrské objekty – nejsou navrženy

3.    Provozní soubory stavby – nejsou navrženy

1.    Pozemní (stavební) objekty

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1.  Technická zpráva

Při samotné rekonstrukci objektu nebude zasahováno do nosných konstrukcí, dojde k vybourání ocelových konstrukcí a otvoru do nenosné konstrukce, dále vybourání parapetu okna v Kotelně pro osazení vchodových dveří. Budou vystavěny příčky ze sádrokartonu. V Uhelně budou osazena nová francouzská okna místo ocelových vrat, v Kotelně vchodové dveře a okno. Po dokončení bouracích prací bude vyrovnána úroveň podlahy v kotelně na úroveň podlahy v uhelně. Toto bude provedeno vyzděním stěny to úrovně podlahy ze ztraceného bednění vč. armování pruty R8 ve vodorovném i svislém směru. Po vytvrzení této stěny bude proveden zásyp prostoru pod úrovní +-0,000 štěrkem fr. 8-16mm. Na takto provedený podklad bude provedena betonová deska.

1.1.2.     Výkresová část

Viz výkres.

1.2. Stavebně konstrukční část

1.2.1.     Technická zpráva

### Bourací práce

Při samotné rekonstrukci objektu nebude zasahováno do nosných konstrukcí, dojde k vybourání ocelových konstrukcí a otvoru do nenosné konstrukce, dále vybourání parapetu okna v Kotelně pro osazení vchodových dveří.

### Zemní práce a základové konstrukce

V místnosti kotelna bude proveden zásyp volného prostoru pod úrovní +-0,000 štěrkem fr. 8-16mm. Tento zásyp bude prováděn po vrstvách 30cm a dokonale hutněn, aby bylo omezeno jeho budoucí sedání.

### Svislé nosné konstrukce

V místnosti Uhelna dojde k zazdění nadsvětlíků cihlami plnými pálenými.

Po dokončení bouracích prací bude vyrovnána úroveň podlahy v kotelně na úroveň podlahy v uhelně. Toto bude provedeno vyzděním stěny to úrovně podlahy ze ztraceného bednění vč. armování pruty R8 ve vodorovném i svislém směru.

### Vodorovné nosné konstrukce, konstrukce střechy

V místnosti Kotelna bude na hutněný zásyp provedena železobetonová deska, beton c25/30, Síť KARI R6 100/100 na dolním líci.

### Nenosné konstrukce

Vnitřní svislé nenosné konstrukce tvoří dělící příčky a sádrokartonové podhledy. Příčky budou sádrokartonové KNAUF, 2x opláštěné 100mm a 150mm. Na sádrokartonové podhledy bude použit sádrokartonový systém KNAUF.

### Okenní a dveřní otvory

Výplň okenních otvorů tvoří plastová okna, zhotovená z vícekomorového profilu, zasklená izolačním dvojsklem U=1,1. Parapety vnitřní laminované, venkovní z lakovaného plechu.

Vnitřní dveře budou rámové plné do obložkových zárubní. Všechny konstrukce budou splňovat minimální požadované hodnoty požární odolnosti.

### Izolace proti zemní vlhkosti, vodě, parám a tepelné izolace

Hydroizolace SKLOBIT a tepelná izolace EPS 50 mm jsou navrženy v nové podlaze BYTU č. 3.

### Klempířské a zámečnické práce

Neřeší se.

### Povrchy a obklady, podlahové krytiny

### Vnitřní povrchy stěn a podlahové krytiny

Stěny budou omítnuty vápeno-cementovou omítkou. WC a koupelny budou obloženy keramickým obkladem do v. 2000 mm. V kuchyni bude proveden obklad do výšky 1500 mm. Podlahové krytiny budou keramická dlažba nebo PVC, dle legendy místností. Barevné řešení obkladů bude konzultováno s investorem. Obklady a sokly budou lemovány ukončujícím kovovým profilem.

Výkresová část

Viz výkresy

1.3.   Požárně bezpečnostní řešení

1.3.1.  Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení stavby je stávající.

1.4.   Technika prostředí staveb

Neřeší se

2.   Inženýrské objekty

Nejsou navrženy

3.    Provozní soubory

Neřeší se.