# Seznam částí návrhu řešení územního plánu obce Vír

TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST	strana :

# 1.  Základní údaje (všeobecná část)

1.1.	Indikační údaje ÚPO ...................................................................................................	3

1.2.	Řešené a zájmové území  ..........................................................................................	3

1.3.	Podklady a cíle řešení ÚPO  .......................................................................................	4

1.4.	Zpracování a projednání ÚPO  ....................................................................................	5

1.5.	Vyhodnocení splnění zadání (změny oproti urbanistické studii)  ................................	6

1.6.	Urbanistická koncepce rozvoje obce  .........................................................................	8

1.7.	Lhůty aktualizace a změny ÚPO  ................................................................................	10

# 2.  Návrh řešení jednotlivých funkcí územního plánu

2.1.	Obyvatelstvo a pracovní příležitosti  ..........................................................................	11

2.2.	Bytový fond a obytná výstavba  .................................................................................	12

2.3.	Občanská vybavenost, sport a rekreace  ...................................................................	14

2.4.	Výrobní zařízení a výrobní služby  .............................................................................	17

2.5.	Doprava a dopravní zařízení  .....................................................................................	19

2.6.	Zásobování elektrickou energií a spoje  .....................................................................	23

2.7.	Zásobování obce plynem  ..........................................................................................	27

2.8.	Zásobování obce vodou  .............................................................................................	28

2.9.	Odvodnění území a kanalizace  ..................................................................................	31

2.10.	Územní systém ekologické stability  ...........................................................................	34

2.11.	Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení ÚPO na zemědělský

půdní fond  a etapizace výstavby  ...............................................................................	38

2.12.	Lesní půdní fond (PUPFL)  ..........................................................................................	44

2.13.	Ochrana přírody, nerostných surovin, kulturních

a archeologických památek  .......................................................................................	45

2.14.	Ochrana životního prostředí a odpady  .......................................................................	48

2.15.	Civilní ochrana (doložka CO)  .....................................................................................	50

# 3.  Závazné regulativy pro územní rozvoj

3.1.	Funkční a prostorové uspořádání území  ...................................................................	53

3.2.	Limity využití území a zastavovací podmínky  ............................................................	60

3.3.	Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření,

navržené asanace a asanační úpravy  .......................................................................	62

3.4.	Přehled ploch zastavitelného území obce  .................................................................	65

# 4.  Směrné regulace rozvoje území

4.1.	Kapacitní limity využití území  .....................................................................................	66

4.2.	Prostoprové limity využití území  ................................................................................	67

5.  Registrační list ÚPD  ....................................................................................................	69

VÝKRESOVÁ ČÁST	měřítko :

1	Komplexní řešení katastru obce a ÚSES  .......................................................	1 : 10 000

2	Komplexní návrh zastavitelného území obce  .................................................	1 : 2 880

3	Koncepce energetiky a spojů  .........................................................................	1 : 2 880

4	Koncepce vodního hospodářství  ....................................................................	1 : 2 880

5	Etapizace, funkční změny a zábory půdy  .......................................................	1 : 2 880

6.	Veřejně prospěšné stavby a asanace  ............................................................	1 : 2 880

7.	Širší vztahy  k řešenému území  ....................................................................	1 : 50 000

# Poznámka :

Hlavní výkresy č. 1 a 2 řešící funkční využití ploch a výkres č. 6 (veřejně prospěšné stavby) jsou závazné. Výkresy etapizace č. 5 a výkresy č. 3, 4 řešení inženýrských sítí (koncepce energetiky a vodního hospodářství) jsou směrné, tedy nezávazné. Výkres širších vztahů č. 7 je doplňující. Z textové části je závazná kapitola 3 obsahující závazné regulativy pro územní rozvoj.

# 1.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  (VŠEOBECNÁ  ČÁST)

# 1.1. Indikační údaje územního plánu

název akce :	územní plán obce Vír, část c - návrh ÚPD

druh ÚPD :	územní plán obce (ÚPO)

Řešené území :	obec Vír, okres Žďár nad Sázavou,

počet trvalých obyvatel v r. 2001 - 755 osob,

(návrhový počet obyvatel - cca 900 osob)

zájmové území :	katastrální území Vír a katastrální území Hrdá Ves o celkové rozloze 531,39 ha

okres, kraj, stát :	okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, ČR

předchozí ÚPP a ÚPD :	žádná

vyšší platná ÚPD :	žádná

lhůty aktualizace :	cca 5 let

pořizovatel :	obec Vír, obecní úřad, PSČ 592 66, Vír č. 178

stavební úřad :	Městský úřad Bystřice nad Pernštějnem (STÚ 1. stupně)

objednatel :	Obec Vír

zhotovitel :	Ing. arch, Jiří Hála, projekční atelier, Viniční 101, 615 00 Brno

spolupráce :	elektro	-  PRO-EL, Drahomír Buchta, Brno

voda, plyn 	-  Ing. Olina Kabešová, Brno

doprava	-  Ing. Jiří Matula, Brno

dokumentace	-  Ing.arch. Hana Skálová, Brno

ÚSES	-  studio P, Ing. Šejnohová, Žďár nad Sázavou

reprodukce	-  Projektservis, Brno

zakázka č. :	ÚPD - 052/2001

datum vyhotovení :	výkresy - prosinec 2001, texty - únor 2002

# 1.2. Řešené a zájmové území

# a)  Vymezení řešeného a zájmového území

Řešeným a zájmovým územím územního plánu je katastrální území obce Vír včetně katastru Hrdá Ves. Oba katastry řešené obce o velikosti 531,39 ha leží na Českomoravské vrchovině v severovýchodní části okresu Žďár nad Sázavou. To poblíž hranic s okresy Svitavy a Blansko. Okres Žďár nad Sázavou patří do kraje Vysočina.

Sousedními katastry (od severu ve směru hodin) jsou následující obce patřící do okresu Žďár nad Sázavou : Korouhvice, Chlum, Věstín, Věstínek, Bolešín, Koroužné, Pivonice, Karasín a Hluboké.

V řešeném území se nachází jedno zastavěné území - obec Vír se svými částmi, včetně Hrdé Vsi. V katastru nejsou další samostatné osady. Jen několik stavení se nachází samostatně pod hrází vyrovnávací vodní nádrže (V Hamrech).

# b) Přírodní podmínky

Řešené území obce Vír se nachází v oblasti Českomoravské vrchoviny pod jihovýchodním okrajem Žďárských vrchů. Oblast patří do vyhlášeného přírodního parku Svratecká hornatina. Krajina se zde vyznačuje zachovalými přírodními podmínkami s vysokou biologickou a estetickou hodnotou. Je zde hodně lesů. Středem katastru i obce Vír protéká řeka Svratka. Řešené území obce se nachází celé v povodí tzv. Vírské Svratky. Těsně nad obcí je řeka přehrazena a celou severozápadní část katastru zaujímá vodohospodářská přehradní nádrž Vír I. V jihovýchodní části katastru se na řece nachází menší vyrovnávací vodní nádrž Vír II. Krajina je pahorkatá, převládají zde lesy. V úzké nivě Svratky a říčky Bystřice jsou louky a pastviny. Svahy okolo řeky jsou poměrně příkré a okraje katastru se nacházejí v nadmořské výšce 500 - 550 m. Nejnižším místem je jižní cíp katastru, kde řeka opouští území obce na kótě cca 370 m nad mořem. Orná půda se nachází převážně v severní části katastru cca 500 m nad mořem. Osou osídlení je koryto řeky Svratky a jejího pravobřehého přítoku Bystřice. V souběhu s oběma toky se nacházejí silnice II. a III. třídy. Řeka má v katastru dva menší levobřežní místní přítoky.

Řešené území se vyznačuje značnou vertikální členitostí terénu s velmi pestrou krajinou a kvalitním životním prostředím. S tím souvisí i rekreační funkce celého regionu. Díky členitému terénu se špatnou dopravní dostupností je region málo dotčen průmyslovou činností. Význam obce je díky přehradě vodohospodářský.

Z klimatického hlediska náleží Vír do klimatické oblasti CH7 (některé prameny uvádějí oblast B5). Je to oblast s průměrnou roční teplotou okolo 6 až 6,5°C a s výskytem klimatických srážek 650 - 700 mm ročně. Převládají zde větry ze severozápadu a západu, tedy zhruba tak, že provětrávají údolí toku Svratky.

# Převládající směry větrů byly převzaty z měření v Bystřici nad Pernštejnem (tabulka 1) :

směr větrů :	S 	SV	V 	JV	J	JZ	Z 	SZ	bezvětří

četnost v % : 	5,1	3,2 	4,5	6,7	9.2 	4,7	15,7	17,4	33,5 %

# c) Spádovost území

Vír patří do mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem, která je vzdálena cca 11 km jihozápadně od Víru. Spojení do Bystřice je zabezpečeno silnicí II. třídy č. 388. Město Bystřice nad Pernštejnem má funkci pověřeného města s přenesenou působností výkonu státní správy. Je zde stavební úřad, finanční úřad, úřad práce, živnostenský úřad, katastrální úřad, úřad správy sociálního zabezpečení atd. V Bystřici se nachází větší množství pracovních příležitostí a vyšší občanská vybavenost v oblasti školství, kultury a zdravotnictví. Okresní město Žďár nad Sázavou se nachází asi 35 km západně od obce Vír. Spojení do Žďáru nad Sázavou se realizuje přes Bystřici nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě po silnici I. třídy. Ve Žďáru nad Sázavou se nachází ostatní úřady výkonu státní správy. Vzhledem ke vzdálenosti okresního města jsou jeho pracovní příležitosti pro Vír již neatraktivní. Zdravotní zařízení je v Bystřici nad Pernštejnem. Na 2. stupeň základní školy dojíždějí žáci z Víru do Rovečného nebo do Štěpánova nad Svratkou.

Co se týká funkce obce Vír v regionu, je přiměřená. Jedná se o středně velkou obec s funkcí zemědělskou, lesnickou, rekreační i výrobní (podnik Rotter s.r.o.). Největší význam Víru je ale vodohospodářský.

# 1.3. Podklady a cíle řešení územního plánu

Pro obec Vír nebyl v minulosti zpracován územní plán. Podkladem pro vypracování tohoto návrhu územního plánu je projednané a schválené zadání z roku 2001. Zadání bylo sestaveno na základě urbanistické studie obce Vír. Tato studie byla vypracována v roce 1999, byla projednána a nahradila koncept územního plánu.

Vyšší územně plánovací dokumentace - územní plán VÚC okresu Žďár nad Sázavou není zatím zpracován. Jako orientační podklad ve funkci vyšších souvislostí v území slouží pro řešený region územní plán rajonu Vysočina (URBION Bratislava) aktualizovaný v roce 1986.

a) Použité podklady

- mapy evidence nemovitostí 1 : 2 880 s obsahem katastru nemovitostí (ČÚGaK 1984, stav 1983), listy ZS I.14-2,3,6,7,

- státní mapy odvozené 1 : 5 000 a mapy BPEJ (ČÚGaK 1987, stav 1986), listy Polička 6-8, 5-8, 6-9, 5-9,

- základní mapy ČSFR 1 : 10 000 (ČÚGaK 1992, stav 1992), listy 24-11-20, 24-12-16, 24-11-25, 24-12-21,

- základní mapy ČSFR 1 : 50 000 (ČÚGaK 1992, stav 1991), listy 24 -11, 12, 13, 14,

- průzkum a aktualizace map polohopisu v terénu provedený koncem r.1996 a r. 2001,

- obce v číslech (Okresní statistická správa Žďár n. Sázavou, 1994),

- celostátní sčítání dopravy z r. 1995

- ÚTP pro NRaR ÚSES ČR, 1 : 50 000 (Společnost pro ŽP Brno, MŽP ČR Praha, 1996),

- technická studie odkanalizování obce Vír (DUIS s.r.o. Brno, 1999),

- plynofikace obce Vír - zadání stavby (Gasag Brno, 1997 a 2001),

- generel plynofikace obcí Vír a Věstín (Gasag Brno, 05/2001),

- generel místního ÚSES k. ú. Korouhvice, Chlum, Věstín, Věstínek, Bolešín, Vír, Hrdá Ves, Koroužné, Kobylnice (Studio P, Žďár nad Sázavou, 11/1999),

- zátopové území řeky Svratky na říčním km 83,0-114,8 (Hydroinform Praha, 2000),

- urbanistická studie obce Vír (Ing. arch. J. Hála Brno, 07/1999),

- zadání územního plánu obce Vír (obec Vír, 06/2001).

b) Cíle řešení územního plánu obce

Potřeba územně plánovacích podkladů (ÚPP) a územně plánovací dokumentace (ÚPD) vychází ze Stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve znění jeho novel a jeho doplňujících předpisů. Cílem návrhu územního plánu po obsahové stránce je nalézt urbanistické řešení pro optimální rozvoj obce. V územním plánu jsou vymezeny plochy pro rozvoj jednotlivých funkcí, tj. plochy pro bydlení, pro občanskou vybavenost, pro výrobu a služby, pro rekreaci a sport. V návaznosti na předpokládaný rozvoj všech funkcí je řešena koncepce technického vybavení, tj. návrh dopravních zařízení a návrh inženýrských sítí. Jsou stanoveny zásady ochrany životního prostředí a navrženy prvky ekologické stability krajiny. Jsou formulovány funkční a prostorové regulativy, limity využití území, veřejně prospěšné stavby a asanace.

Cílem návrhu územního plánu po administrativní stránce je vytvoření a následné schválení zákonného podkladu pro koordinaci všech činností na území obce. Závazná část ÚPO bude vyhlášena obecní vyhláškou.

# 1.4. Zpracování a projednání územního plánu

Územní plán obce (dále ÚPO) Vír byl vypracován cestou projednané urbanistické studie a schváleného zadání ve funkci souborného stanoviska podle Stavebního zákona. Územní plán byl zadán podle § 49b Zákona o zadávání veřejných zakázek zpracovateli urbanistické studie v polovině roku 2001.

# a) Urbanistická studie

Urbanistická studie (dále US) obce Vír byla vypracována na základě výběrového řízení Okresního úřadu Žďár nad Sázavou, který byl pořizovatelem studie. Výběrové řízení proběhlo v roce 1996. Objednatelem studie byla obec Vír. Studie byla vypracována a předána pořizovateli a obci v roce 1999.

Urbanistická studie byla projednána s občany na veřejném zasedání zastupitelstva obce Vír dne 13. 8. 1999. Urbanistická studie byla doprojednána 5. 5. 2000 na veřejném jednání konaném na Okresním úřadě ve Žďáru nad Sázavou za přítomnosti veřejnosti, dotčených organizací a orgánů státní správy. Dokumentace US byla vyvěšena k veřejnému nahlédnutí v době od 3. 4. do 5. 5. 2000 na obci a na okresním úřadě.

Urbanistická studie byla vypracována v rozsahu konceptu územního plánu podle článku II. přílohy č. 2 k tehdy platné vyhlášce č. 131/1998 Sb. a byla projednána jako koncept ÚPO podle odstavce č. 2 a 4, § 21 Stavebního zákona. Projednaná urbanistická studie byla způsobilá nahradit koncept řešení ÚPO podle odstavce č. 6, § 21 Stavebního zákona.

b) Zadání územního plánu (souborné stanovisko)

Zadání územního plánu obce Vír bylo vypracováno obecním úřadem v roce 2001 na základě územně plánovacího podkladu - zmíněné projednané urbanistické studie obce Vír.

Zadání ÚPO bylo vypracováno podle vyhlášky č. 135/2001 Sb. O územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, odstavce II přílohy č. 1 k vyhlášce. Zadání bylo projednáno na veřejném jednání dne 27. 2. 2001, které se konalo na Okresním úřadě Žďár nad Sázavou. Zadání bylo vystaveno k veřejnému nahlédnutí od 14. 2. do 15. 3. 2001. Zadání bylo rozesláno všem dotčeným orgánům státní správy. Projednání zadání bylo ukončeno 15.4.2001. Pořizovatelem ÚPO je podle zadání obec (obecní úřad) Vír, a s ohledem na projednanou studii bylo v zadání upuštěno od zpracování konceptu

Zadání ÚPO splnilo funkci souborného stanoviska pořizovatele ke konceptu územního plánu obce věcně podle § 21 Stavebního zákona a obsahem podle § 13 vyhlášky č. 135/2001 Sb. Zadání ÚPO bylo projednáno podle § 20 Stavebního zákona. Oprávněné připomínky byly do zadání ÚPO zapracovány a zadání bylo dohodnuto s orgány státní správy. Zadání obsahuje náležitosti souborného stanoviska včetně rozhodnutí o námitkách a pokynů pro řešení návrhu ÚPO. Zadání ÚPO bylo dne 4. 7. 2001 projednáno s nadřízeným orgánem územního plánování - s referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu Žďár nad Sázavou. Zadání bylo po provedených úpravách schváleno zastupitelstvem obce Vír dne 17. 7. 2001.

c) Návrh územního plánu

Práce na návrhu územního plánu byly provedeny podle všech pokynů schváleného zadání ÚPO ve funkci souborného stanoviska pořizovatele.

Vyhotovený návrh ÚPO se projednává a schvaluje podle § 22-29 Stavebního zákona č. 50/1976 Sb. v současně platném znění.  V projednávání může být pořizovateli nápomocen Okresní úřad Žďár nad Sázavou. Územní plán bude schvalovat zastupitelstvo obce Vír. Závaznou část ÚPO, tj. regulativy pro územní rozvoj, vyhlásí obec vyhláškou.

# 1.5. Vyhodnocení splnění zadání (změny oproti urbanistické studii)

a) Splnění pokynů zadání pro úpravu a doplnění řešení ÚPO

V kapitole č. 20 zadání byly formulovány pokyny pro úpravu a pro doplnění řešení návrhu ÚPO, které vycházejí z oprávněných připomínek a námitek k projednané urbanistické studi. Následující vyhodnocení splnění těchto požadavků v návrhu územního plánu je uvedeno v pořadí podle kapitoly 20 zadání :

- V dokumentaci je uveden pořizovatel ÚPD obec (obecní úřad) Vír, kraj Vysočina.

- Do řešení ÚPO byl doplněn návrh územního systému ekologické stability podle projednaného generelu MÚSES (studio P) z roku 1999 včetně evidovaných významných krajinných prvků - kostry ÚSES a vyhodnocení záborů ZPF.

- Regulativy byly rozděleny na závazné regulativy (v kapitole č. 3) a na směrné regulace (doporučené v kapitole 4).

- Bylo zapracováno poddolované území historické těžby nerud podle Geofondu ČR.

- Byla doplněna kulturní památka č. 4616 - dům č. 204 a bylo provedeno grafické rozlišení kulturních památek od domů k památkové ochraně teprve navržených. (Rozmanitější členění jednotlivých parcel a objektů navržených ploch požadované odd. kultury RRR okresního úřadu není věcí územního plánu.)

- Ve článku 2.15. (civilní ochrana) byla doplněna zmínka o technických opatřeních souvisejících se zátopovou vlnou vodního díla Vír I.

- V dokumentaci byly doplněny kategorie a funkční třídy silnic a místních komunikací.

- V návrhu el. energie byly doplněny nové slaboproudé kabely Českého Telecomu provedené do r. 2001 včetně napojení nové TF ústředny. Výhledové záměry Č. Telecomu na léta 2002-3 nebyly zapracovány, protože nebyly (podle sdělení odd. rozvoje sítí) dosud vyprojektovány, ani trasově ujasněny.

- Byla doplněna trafostanice a vedení VN V Hamrech (u Hamerského mlýna).

- Inženýrské sítě nad hrází horní vodní nádrže nebyly dokresleny. Tyto jsou v majetku Povodí Moravy s. p., na úrovni přípojek areálu správy přehrady Vír a s obcí nesouvisí.

- V dokumentaci ÚPO byl doplněn původní vírský vodovod z 60. let minulého století.

- Část areálu mateřské školy s obytnou budovou č. 93 byla vyčleněna do ploch pro čisté bydlení.

- Lokalita pro bydlení Na bahnech (parcela č. 544/2) byla přeřazena z územní rezervy do návrhové plochy.

- Navržená plocha pro bydlení Za horou (Pod lipkou) byla kvůli údajným sesuvům půdy zredukována o spodní řadu domů (4d).

- Dopravní napojení navrženého rekreačního areálu za školkou a lokality pro bydlení Na bahnech bylo navrženo jako průjezdné (s jednosměrným provozem) od školky směrem na Ostrážné. Tato komunikace byla přeřazena spolu s lokalitou do návrhu.

- Přístupová komunikace na parcele č. 66/1 k domu č. 185 byla zahrnuta do veřejně prospěšných staveb. Regulační stanice plynu zde však nebude.

- Dopravní řešení bylo v rozpracovanosti projednáno s ŘSD ČR v Brně dne 1.10.2001.

- Plochy v zátopovém území byly označeny navrženou stavební uzávěrou.

- Plocha pro výrobní podnikání pod bývalým mlýnem (navržená v US jako územní rezerva) v zátopovém území Svratky byla z návrhu vypuštěna.

- Navržená hlavní ČOV byla v návrhu přemístěna přes silnici II/388 mimo zátopové území na parcely č. 886 a 887.

- ČOV navržená v lokalitě Závodí byla v návrhu přemístěna mimo parcelu č. 719 na parcelu č. 720/1.

- Do návrhu ÚPO bylo zapracováno vyhodnocení hlukových pásem silnic II. třídy podle nařízení vlády ČR č. 502/2000 Sb.

- Tři lokality občanské vybavenosti - camping na Uhelně, plocha u Siesty pro ubytování a rozšíření hřbitova - byly přeřazeny z územních rezerv do návrhu ÚPO.

b) Splnění pokynů zadání na rozsah a způsob vypracování návrhu ÚPO

V kapitole č. 21 zadání byly formulovány požadavky na rozsah a způsob vypracování dokumentace návrhu ÚPO. Tyto požadavky byly v návrhu ÚPO splněny :

- Textová a tabulková část byla doplněna o článek 1.5. (to jest o tento) a o článek 1.7. - lhůty aktualizace a změny ÚPO. Regulativy byly rozděleny na závazné a na směrné (kapitoly 3 a 4). Byl doplněn článek 3.4. - přehled ploch zastavitelného území obce a registrační list ÚPD (kapitola 5).

- Do výkresu komplexního řešení katastru obce (č. 1) a do komplexního návrhu zastavitelného území obce (č. 2) byl doplněn návrh ÚSES a byly doplněny prvky funkční a prostorové regulace.

- V souladu se zadáním byl z dokumentace vypuštěn prostorový urbanistický návrh, který v urbanistické studii řešil navrženou výstavbu v podrobnostech, která nenáleží územnímu plánu obce.

c) Splnění dalších požadavků na změny v návrhu ÚPO

Zde jsou obsaženy další požadavky pořizovatele vycházející ze změn v území, které nastaly v době projednávání zadání (a po jeho projednání) a nebyly proto v zadání formulovány :

- Pro zásobování el. energií navržené podnikatelské zóny na jihovýchodním okraji obce (pod rybníkem) byla navržena odbočka vedení VN a trafostanice T7.

- V souladu se současně platnou legislativou bylo upuštěno od návrhového období ÚPO do roku 2015.

- Do dokumentace bylo zapracováno nové zátopové území Svratky v říčním km 83,0 - 114,8 vyhlášené Okresním úřadem Žďár nad Sázavou dne 21.5.2001.

- Byl zpracován nový generel a zadání stavby plynofikace obcí Vír a Věstín (Gasag Brno, 05/ a 12/2001). S ohledem na to byl opraven návrh plynofikace v ÚPO. Vír bude napojen středotlakým vedením plynu od Rovečného.

- Byly zapracovány některé změny ve stávajícím občanském vybavení - ubytovna č. 174 nepatří Rotteru, rovněž objekt č. 173 je obecní, servis chladících zařízení již není, v domě č. 201 na Závodí je zubní ordinace.

- Byla opravena tabulka přípustnosti využití území, výkresy byly opatřeny schvalovacími doložkami.

# 1.6. Urbanistická koncepce rozvoje obce

# a) Současná urbanistická podoba obce

Obě katastrální území obce jsou velmi kopcovitá. Jediným výrazným údolím je zde koryto řeky Svratky a jejího přítoku - říčky Bystřice. Obec Vír se historicky vyvynula v údolí na soutoku těchto vodotečí. Zde, podél obou toků jsou taky vedeny páteřní komunikace a obě silnice. Zástavba Víru je podélného tvaru se čtyřmi cípy protaženými vždy do údolí Svratky nebo jejích přítoků, takže vyplňuje prakticky celý údolní říční terén v nevelikém katastru. Délka obce podél Svratky je cca 2,5 km. Údolí Bystřice, tzv. Hrdá Ves, je zastavěno v délce cca 1 km. Z uvedeného je patrno, že obec Vír má na svoji velikost (755 obyvatel) poměrně rozsáhlé současně zastavěné území obce (dále SZÚO). Těsně za hranicí SZÚO se na všechny strany od zástavby zvedají příkré zalesněné svahy kopcovitého terénu.

Severovýchodně těsně nad obcí je přehradní hráz s vodní elektrárnou a vodohospodářská vodní nádrž Vír I, která pochází z let 1947-57. Vedle přehradní nádrže se nachází areál správy přehrady (patřící Povodí Moravy s.p). Pod hrází se nachází úpravna surové vody (patřící VAS Žďár nad Sázavou), která slouží pro stávající skupinový vodovod.

Část obce pod hrází se jmenuje Uhelna. Na Uhelně je několik domků mezi Svratkou a silnicí č. III/38815 a je zde jediný průmyslový podnik, výrobní areál firmy Rotter s.r.o. V soutokovém cípu mezi Svratkou a Bystřicí se nachází část obce zvaná Tábor. Většinu Tábora tvoří budovy bývalého staveniště přehradní nádrže. Tyto objekty nyní slouží vesměs občanské vybavenosti - jsou zde obecní byty, ubytovna, obecní úřad, kulturní dům, dům pečovatelské služby, pošta, zdravotní zařízení, tenisové hřiště, obchody a tělocvična. Údolí Bystřice je obestavěno převážně na pravém břehu podél silnice č. II/388. Tato část se jmenuje Hrdá Ves a má své katastrální území. Zástavba Hrdé Vsi je obytná, z vybavenosti je zde jen hostinec. Část zástavby Hrdé Vsi přechází na pravý břeh Svratky, kde se říká V ledničkách. Zde je u řeky hřiště (kluziště) a obecní tábořiště. Na pravém břehu Svratky v dolní části obce je jen malá část obytné zástavby Víru - tzv. Závodí. Zástavba na Závodí je obytná a uspořádaná rovněž lineárně podél řeky. Horní část nad Závodím se jmenuje Hranovec.

Většina zástavby Víru je na levém břehu Svratky. Mezi páteřní silnicí č. II/388 a levým břehem řeky se nachází pruh zástavby, kterému se říká Vesná. Jelikož jde o střed obce, nachází se zde více objektů občanské vybavenosti - 2 prodejny, základní škola, katolická kaple, níže po řece je hotel Siesta. Uprostřed obce, severně nad silnicí č. II/388, se terén zvedá pozvolněji a zástavba Víru se zde mohla rozšířit i do jižně orientovaných strání. Nachází se zde novější zástavba obce - ulice Spalisko, a bytové domy (patřící JME, Rotter, SBD, ZD). Nad nimi, již ve stráni se nachází kolonie rekreačních chat. Poblíž se nachází areál občanské vybavenosti obsahující mateřskou školu a fotbalové hřiště TJ. Ve střední části obce Víru je zástavba velmi rozvolněná. Louka před bytovkami JME (naproti školy) a tzv. Bednářova zahrada (hned vedle) jsou nezastavěny. U odbočení silnice č. II/388 směrem na Rovečné je tzv. Kozí ulička. Obytná zástavba pak stoupá vzhůru podél Rovečenského potoka a silnice do lokality zvané Hvízdalov. Na východním okraji obce se u Svratky nachází bývalý mlýn. Vedle silnice č. II/387 (směrem na Koroužné) je chovný rybník se sádkami ryb. Ve svahu nad rybníkem je ulička Ostrážné vedoucí ke hřbitovu a k další kolonii rekreačních chatek. Odloučeně pod hrází spodní vyrovnávací vodní nádrže Vír II se nachází několik stavení - V Hamrech. Je zde bývalá výrobní provozovna, 2 domky, 1 chata a menší hydroelektrárna JME.

Obec Vír nemá výraznou architektonickou dominantu, nepočítáme-li přehradní zeď nádrže. Zástavba je vklíněna do příkrého údolí pod hrází, podél Bystřice a Svratky. Obci dominuje okolní lesnatá krajina, která je velmi atraktivní. V obci chybí centrální prostor - náves.

Charakter zástavby Víru je smíšený, tj. částečně nový a částečně tradiční venkovský - do značné míry i původní. Starší zástavbu tvoří individuální domky a statky s volnými pozemky okolo sebe. Řadová zástavba v uliční frontě se zde nevyskytuje, mezi domy jsou vždy rozestupy. Domy jsou svými obytnými částmi vesměs podél hlavních komunikací a hospodářská stavení na ně navazující se nalézají až ve 2. řadě od nich. Zástavba v části Tábor je nepůvodní (bývalé zázemí staveniště přehrady), jsou zde i řadové rodinné domky s plochou střechou. Na Uhelně vévodí zástavbě průmyslové budovy firmy Rotter, částečně i nová bytová řadovka nad továrnou.

Zástavba ostatních částí Víru - na Hrdé Vsi, na Vesné, na Závodí (na Hranovci), naproti hotelu Siesta (U Šťastných), na Kozí uličce a na Hvízdalově je tradiční venkovská. Novější domky byly postaveny na Spalisku a architektonicky nepůvodní jsou i veškeré bytové domy uprostřed obce (bytovky naproti školy a bytovky podél bezejmenného potoka naproti Bednářovy zahrady). Dost výrazná je hmota hotelu Siesta v dolní východní části obce. K panelové výstavbě ve Víru nedošlo.

# b) Navržený urbanistický rozvoj obce

Volnější způsob zástavby obce Víru je v urbanistickém návrhu územního plánu respektován. Navržená obytná výstavba doplní především tři volná místa v centrální části obce. Bydlení je navrženo v lokalitě Pod lipkou (Za horou), na Bednářově zahrada (naproti školy) a v lokalitě Na bahnech (mezi fotbalovým hřištěm a Kozí uličkou). Zde bude možná i soustředěnější obytná výstavba, nebo formou individuálních domů. Tyto 3 lokality doplňují tvar zastavěného území obce a poskytují i ve výhledu dostatečnou možnost rozvoje bydlení. Další obytné plochy jsou navrženy rozptýleně na volných zahradách a v uličních prolukách prakticky po celé obci.

V návrhu občanské vybavenosti je pamatováno hlavně na doplnění zařízení pro sport a rekreaci. Za mateřskou školou je navržen sportovně rekreační areál s koupalištěm a tenisovými kurty. Na Uhelně je navržen camping, na Táboře je navrženo rozšíření tělocvičny. Uprostřed obce pod bytovkami JME (naproti školy) je navržena obecní náves. Menší náves je navržena na Vesné u katolické kaple. Pod hotelem Siesta je navržena možnost rozšíření ploch pro turistického ubytování. Je navrženo rozšíření hřbitova na Ostrážném.

Ve Víru jsou navrženy dvě plochy pro rozvoj výrobního podnikání. Plocha pro řemeslnou výrobu pod rybníkem a plocha (rezerva) pro zemědělskou výrobu na horním konci Hrdé Vsi. Tyto plochy byly vytypovány na koncích obce při silnici II. třídy mimo obytnou zástavbu.

Urbanistická struktura a funkční členění se v obci Vír návrhem nemění, ale dále zachovává. Výrobní plochy jsou umístěny na okrajích obce a zařízení občanské vybavenosti zůstanou soustředěna uprostřed a na Táboře. Nová výstavba občanské vybavenosti by měla vzniknout v souvislosti s navrženou návsí uprostřed obce. Plochy pro sport jsou navrženy vedle stávajících sportovišť. Způsob zástavby Víru je dostatečně volný tak, že umožní rozvoj všech nezbytných funkcí bez výrazného rozšiřování současně zastavěného území obce.

# c) Technické vybavení a krajina

Dopravní skelet zůstává v návrhu územního plánu zachován. Bude nutno provést kompletní rekonstrukci průtahu silnice II. třídy přes celou obec (stávající vozovka je rozbitá) a doplnit obě silnice v obci průběžnými chodníky pro pěší (zcela chybí). V místě navržené výstavby jsou navrženy nové místní obslužné komunikace a parkoviště aut.

Význam obce Vír je vodohospodářský a spočívá ve vírské vodní nádrži Vír I., která zásobuje pitnou vodou 1/2 okresu Žďár nad Sázavou a bude brzy zásobovat i Brno. V územním plánu je navrženo odkanalizování obce oddílným způsobem. Splaškové vody mohou být čištěny v jedné až ve třech čističkách. Centrální ČOV je navržena pod obcí u silnice II. třídy ve směru na Koroužnou. Pro Svratku i Bystřici byla vyhlášena zátopová území, která zasahují obec Vír v minimálním rozsahu nad obcí a pod obcí. Připravuje se plynofikace obce s přívodem směrem od Rovečného. Rozvody plynu v obci budou středotlaké. Je navrženo posílení výkonů trafostanic a postupná rekonstrukce vedení elektrické energie. Ve Víru byla nedávno postavena telefonní ústředna a v obci byly položeny nové telefonní kabely.

Území obce Vír je součástí vyhlášeného přírodního parku Svratecká hornatina. Posláním parku je zachování rázu krajiny a její využití k rekreaci v přírodě. To předpokládá uchování lesních a trvalých dřevních porostů včetně rozptýlené zeleně a stromořadí. Nad lokalitou Uhelna se nachází přírodní rezervace Vírská skalka (tzv. Klubačice). V katastrech obce se nachází dalších 27 ekologicky významných krajinných prvků. Po obou stranách obce procházejí územím dvě osy nadregionálního biokoridoru K-127 vyššího územního systému ekologické stability. Do katastru zasahují okrajově dvě biocentra regionálního ÚSES. Lokální ÚSES představuje navržených 10 biokoridorů, 9 biocenter a 3 interakční prvky. Je navržena obnova stromořadí podél zemědělských cest a pobřežní zeleňě okolo Svratky. Veškeré v územním plánu navržené stavební aktivity bude nutno provádět s ohledem na ochranu životního prostředí a na tvorbu krajiny.

1.7. Lhůty aktualizace a změny územního plánu

Předpokládá se lhůta aktualizace územního plánu obce Vír cca po 5 letech. Poté by se měla prověřit jeho správnost. V případě nutnosti zapracování dílčích aktuálních změn v území se provede změna územního plánu. Pro záměry, které nebudou vycházet ze schváleného územního plánu obce, bude nutno vypracovat zadání, koncept a návrh změny ÚPO a provést veškerá projednání, která jsou předepsaná Stavebním zákonem v současně platném znění (postup při pořizování změn ÚPO je stanoven § 30 a 31 zákona). Změny bude nutno vypracovat podle § 17 vyhlášky o územním plánování. Zadání změn (event. i souborné stanovisko) a návrh změn bude schvalovat zastupitelstvo obce s obdobným postupem jako u návrhu územního plánu. Od zpracování konceptu změn ÚPO může být v zadání změn upuštěno.

# 2.  Návrh řešení jednotlivých funkcí územního plánu

# 2.1. Obyvatelstvo a pracovní příležitosti

Vývoj počtu trvalých obyvatel (tabulka 2) :

rok sčítání :	1900	1930	1950	1970	1980	1991	2001

počet obyv. :	552	717	1204	956	853	787	755

Z uvedeného přehledu vyplývá, že počet trvalých obyvatel ve Víru ovlivnila výstavba přehradních nádrží v padesátých letech. Od 70. let stav obyvatel poklesl o 200 lidí. Současný stav odpovídá zhruba stavu ve 30. letech 20. stol. Průměrný věk obyvatele Víru je cca 36,8 roku. Poměr muži : ženy byl v roce 1994 48,7% : 51,3%. Obec je převážně katolická.

Věková skladba obyvatel v % (údaje podle dostupných statistických podkladů tabulka 3) :

rok sčítání :	1980	1991	1994

předproduktivní věk (0-14) :	24	21	18

produktivní věk (muži 15-60, ženy 15-55) :	54	58	62

poproduktivní věk (důchodci) :	22	21	20

Z uvedeného přehledu vyplývá, že demografický vývoj věkového složení obyvatel je vcelku stabilní. Zvyšuje se procento produktivních obyvatel, ale snižuje se porodnost, což ovlivní nejbližší léta už méně příznivě (ubylo rodin s malými dětmi).

V územním plánu byly vytypovány plochy pro celkem 72 potenciálních stavebních parcel na výstavbu obytných domů. Při předpokládané obložnosti 3 obyvatelé na 1 byt a 1 rodinný dům by byl nárůst obyvatel 72 x 3 = 216 obyvatel, se současným stavem + 755 = 971 obyvatel.

Takový stavební potenciál nyní v obci není, výpočet je jen teoretický. Ne každý bude chtít na své zahradě stavět, a pokud se k tomu kdy odhodlá, bude se jednat většinou o místní obyvatele. Předpokládá se spíše udržení stavu počtu obyvatel Víru na stejné úrovni cca 760 trvalých obyvatel. Jelikož nárůstová tendence není vyloučena, budeme zohledňovat navržený urbanistický rozvoj obce na výhledový stav cca 900 teoretických trvalých obyvatel. (skutečnost však může být i nižší, než byl současný stav v r. 2001).

V katastru Víru a Hrdé Vsi je 54 netrvale obydlených domů (rekreačních chalup) a 48 rekreačních chat. Proto se skutečný počet obyvatel přes víkendy a o letních prázdninách bude blížit výše zmíněnému počtu 900 díky individuální rekreaci. Ve Víru jsou 2 soukromé turistické ubytovny, 2 podnikové rekreační chaty a hotel Siesta o celkové kapacitě 87 lůžek.

# Přehled pracovních příležitostí v r. 2001 (tabulka 4) :

Rotter s.r.o. Vír	130

úpravna vody	12

vodní elektrárna	10

hotel Siesta	8

základní škola	7

obecní úřad	6

správa přehrady	6

česká pošta	4

zdravotní zařízení	4

prodejna (Pramen)	3

mateřská škola	3

hostinec Hrdá Ves	3

pečovatelská stanice	2

prodejna	2

celkem  ....................................................	201 míst

Z celkového počtu 755 obyvatel je 466 obyvatel v produktivním věku, z toho přibližně 52% je ekonomicky aktivních - tzn., že poptávka po pracovních příležitostech ve Víru činí cca 242 pracovních míst. Většina této poptávky může být uspokojena přímo ve Víru, a to především zásluhou podniku firmy Rotter s.r.o. se 130 místy (přičemž plná kapacita podniku je 200 míst). Vyjížďka z Víru za prací je nepočetná. Do výčtu pracovních příležitostí nebyly započteni soukromí živnostníci, řemeslníci a podnikatelé, kterých je ve Víru evidovaných několik. Pro ekonomických vývoj regionu i stavební rozvoj obce je důležitý další nárůst pracovních příležitostí v obci. Z toho důvodu jsou v urbanistické studii navrženy plochy pro lehkou výrobu, zemědělské a řemeslné podnikání.

# 2.2. Bytový fond a obytná výstavba

a) Stávající obytná zástavba

(na výkresech č. 1 a 2 vyznačena rezavě hnědou barvou)

# Vyhodnocení domovního a bytového fondu (stav 2001, tabulka 5) :

celkový počet vydaných domovních čísel	300

z toho :	trvale obydlené rodinné domy	177

trvale obydlené bytovky	12

netrvale obydlené chalupy	54

neobydlené (prázdné) domky	7

číslované nebytové stavby (občanská

vybavenost a výroba)	23

neobsazená domovní čísla	27

celkový počet trvale obydlených bytů	269

z toho :	obydlené byty v rodinných domech	204

byty ve 12 bytovkách	57

obecní byty (MŠ, dům služeb)	8

Většina domovního fondu ve Víru je z 19. a 20 století. Znatelný stavební rozmach v obytné výstavbě nastal v 50. letech 20. století při stavbě obou přehradních nádrží, kdy zde bylo i nejvíce obyvatel. Zhruba v té době vznikaly i bytové domy organizací - JME, SBD Vrchovina, VAS Žďár nad Sázavou, ZD Koroužné, a 2 bytovky obecní. Ve Víru je 12 těchto bytových domů, z nichž 4 jsou na Táboře, 1 na Uhelně, 3 naproti školy a 4 za potokem naproti Bednářovy zahrady. 2 obecní byty jsou v domě služeb, 2 obecní byty jsou v areálu mateřské školy, 4 obecní byty se nedávno zřídily v domě s pečovatelskou službou.

Přestože domovní i bytový fond narůstal od 70. let dále, došlo k úbytku trvalých obyvatel. Toto bylo způsobeno tím, že vzrostl počet netrvale obydlených domů. V současnosti je ve Víru 54 rekreačních chalup. Jedná se vesměs o původní stavení uprostřed obce a na Hrdé Vsi. Ve Víru bylo postaveno 46 soukromých rekreačních chat, 2 větší rekreační chaty podnikové a hotel Siesta (podrobněji viz. následující článek).

Stavebně technický stav jednotlivých domů byl vyhodnocen při urbanistickém průzkumu koncem roku 1996 a je různý. Od novostaveb až po stav velmi zhoršený. Stav domů vesměs odpovídá i jejich stáří. Původní zástavba je tradičního typu, který je charakteristický pro tuto oblast Českomoravské vrchoviny. Jedná se o přízemní stavení s hřebenem sedlové střechy vesměs podél ulice a s hospodářskými budovami v kolmém směru tvořící s obytnou budovou tvar písmene "L" nebo "U". Tyto původní domy jsou většinou individuální - mezi jednotlivými domy, zemědělskými statky a chalupami jsou menší či větší odstupy. Řadová zástavba zde není tradiční. Původní je zástavba na Hrdé Vsi, v dolní části Uhelny, u silnice uprostřed obce, na Vesné, na Závodí a na Hranovci, na Kozí uličce a na Hvízdalově. Domy číslo 13, 25, 26, 27, 37 a 204 jsou zapsanými kulturními památkami lidové architektury. Reprezentanty lidové architektury zatím nezapsanými do seznamu kolturních památek ČR jsou domy č. 6, 7, 15, 45 a 52 (vyznačeny fialovou barvou na výkrese č. 2).

Novější individuální patrové rodinné domy, tak zvané "štokáče" byly postaveny na okraji Tábora a na Spalisku. Novější řadové patrové rodinné domy z 80. let (zde rovněž nepůvodní) byly postaveny na Táboře, na Uhelně a na Spalisku. Panelová výstavba se Víru vyhnula.

Jak bylo již dříve řečeno, řadová zástavba zde není původní a nebylo by šťastné v ní dále pokračovat. Urbanistický návrh předpokládá zachování soukromých obytných domů i bytovek ve stávajícím rozsahu bez asanačních zásahů. Způsob péče o stávající i navržený bytový fond je a bude věcí vlastníků domů. V případě rekonstrukcí, přístaveb, nadstaveb atd. však obci a stavebnímu úřadu náleží pravomoci vyplývající ze stavebního zákona a jeho vyhlášek - viz. následovně. Výrazným pomocníkem bude v této oblasti schválený územní plán obce po jeho vyhlášení.

b) Navržená obytná výstavba

(na výkresech č. 1, 2 a 6 vyznačena červenou svislou šrafou)

V urbanistickém návrhu byly ve Víru vytypovány plochy pro 72 potencionálně možných stavebních míst vhodných pro soukromou obytnou výstavbu. Tento návrh v územním plánu znázorňuje možné kapacitní možnosti využití zastavěného a zastavitelného území obce a je maximalistický . Počet možných domů nerozhoduje, rozhodující je skutečnost, že vyznačené plochy jsou určeny pro smíšenou obytnou výstavbu. Jednotlivé plochy jsou číslovány černými čísly 1-5 na výkrese funkčních změn č. 5.

Jsou navrženy 3 lokality pro soustředěnou obytnou výstavbu, a to uprostřed obce. Lokalita 2 na tzv. Bednářově zahradě je uprostřed Víru v současně zastavěném území obce (dále jen SZÚO) a je dosud nevyužita. Lokalita 4a-c Pod lipkou (Za horou) navazuje na část Spalisko a je navržena mimo SZÚO, ale k zastavěnému území přiléhá. Kdysi se zde již se zástavbou počítalo - viz. mapy evidence nemovitostí. Třetí lokalita pro soustředěnou obytnou výstavbu 5a-b je navržena Na bahnech. Jedná se o volnou louku mimo SZÚO mezi mateřskou školou a Kozí uličkou směrem k lesu. Tato též k SZÚO přiléhá a je rovněž zahrnuta do zastavitelného území obce (dále jen ZÚO).

Další možná obytná výstavba je navržena v tzv. rozptylu - tj. na stávajících volných zahradách a v uličních prolukách v obci. Některé tyto plochy označené č. 1 jsou navrženy v SZÚO, jiné označené č. 3 jsou mimo SZÚO, ale ke stávající zástavbě vždy přiléhají. Zde (v rozptylu) bude stavění nejsnadnější, protože staveniště jsou na stávajících ulicích s inženýrskými sítěmi. Návrh rozptýlené výstavby vychází z parcelačních čar, návrh tří soustředěných lokalit bude znamenat přeparcelování pozemků pro výstavbu jednotlivých domů.

Počítá se s velikostí parcel 800-2000 m2, v prolukách jen podle jejich velikostí. Šířka stavebních parcel by neměla být v uliční frontě menší než 16-20 metrů. Tato šířka umožní vjezdy do dvorů a eventuální domovní hospodářství. Jako stavební typy jsou doporučeny individuální domky do 2 nadzemních podlaží se sedlovou střechou a s hřebeny obytných částí budov podél ulice. Bude nutno zachovat venkovský ráz zástavby obce. Domy by měly mít tvar obdélníku, seskupení budov pak tvar písmene "L" nebo "U". V dokumentaci pro stavební povolení by měl být obsažen i návrh kůlen, dílen, stodol a jiných hospodářských objektů. Pokud tomu tak nebude, je nebezpečí, že po kolaudaci obytné budovy začnou na pozemku vyrůstat jednotlivé kůlny, šopy, králíkárny, dílny, garáže atd. a to bez architektonického konceptu či logické návaznosti na okolní zástavbu (tzv. věčná provizoria).

Obci a stavebnímu úřadu přísluší ze zákona právo dohledu nad stavební činností u nové i u stávající zástavby. Tato pravomoc se vztahuje na následující hlediska :

- na bezpečnost staveb, jejich údržba a provozuschopnost,

- na způsob využití staveb, tj. přípustnost či nepřípustnost podnikatelských nebo jiných aktivit a jejich vlivů na životní prostředí,

- na zastavovací podmínky, tj. na výšku zástavby, na tvary střechy, na odstupy budov, na druh oplocení do ulice, na dodržení stavební čáry a na dodržení jiných regulativů vyskytujících se v území.

Na hlavních výkresech č. 1 a 2 jsou plochy pro obytnou výstavbu (stávající i navrženou) rozděleny do 2 kategorií, které jsou označeny těmito zkratkami :

BV - 	Bydlení venkovské, kde je umožněn stavební rozvoj, domovní hospodářství a řemeslné živnosti nenarušující životní prostředí.

BČ -	Bydlení čisté (nebo rekreační), kde můžou být stavební rozvoj, domovní hospodářství i řemeslné živnosti omezeny ochrannými pásmy, veřejnými zájmy, nebo nedostatečnou velikostí pozemku.

Podrobněji viz. článek 3.1., kde jsou formulovány stupně přípustnosti konkrétních druhů provozů a staveb na obytných plochách.

Smyslem návrhu je získat maximální kapacitu využití SZÚO a ZÚO pro obytnou výstavbu a její dopad na inženýrské sítě. Stavebníky budou vlastníci pozemků a záleží na nich, zda budou stavět či nikoliv. Vyznačené stavební plochy nemají vliv na výši daně z pozemků a lze je nadále užívat jako zahrady. Stavebními parcelami se stanou na žádost jejich majitele o územní rozhodnutí. Obytná výstavba je soukromou záležitostí a nelze kvůli ní vyvlastňovat. O etapizaci (čili pořadí výstavby) rozhodne spíše finanční připravenost stavebníků, než etapizace navržená v článku 2.11. a na výkrese č. 5.

# c) Vyhodnocení navržené obytné výstavby (číslováno podle výkresu č. 5, tabulka 6) :

číslo a název lokality :	počet RD v SZÚO :	mimo SZÚO :	celkem :

1 	rozptýlená v prolukách	11	-	11

2 	soustředěná - Bednářova zahrada	10	-	10

3 	rozptýlená mimo SZÚO	-	12	12

4a-c 	soustředěná - Pod lipkou	-	19	19

5a-b 	soustředěná - Na bahnech	-	20	20

celkem navržených domů (RD)	21	51	72

d) Hospodářské objekty

Vír je podhorskou zemědělskou obcí. K bydlení zde patří i hospodářské objekty - tj. kůlny, chlévy, stodoly, dílny, garáže, sklepy apod. (viz dříve). Nejedná se zde o objekty výrobní, ale o stavení, která umožňují doplňkové funkce charakteristické pro bydlení na venkově - chovatelství, pěstitelství, údržbu domů, menší živnosti a domácí řemesla.

Hospodářské budovy tvoří více než 50% všech stavebních objektů a podílí se tedy i 50% na architektuře obce. Regulativy pro hospodářské objekty budou proto stejné, jako pro obytné domy - výšky do 2 nadz. podlaží, sklonitý tvar střech, respektování členění a měřítko okolní tradiční zástavby. Konkrétně to znamená, že například nebudou povolovány garáže s rovnou střechou. Pro provoz domovních hospodářství jsou doporučena hygienická pravidla a limity podle článku 4.1. Jedná se o regulaci doma chovaných zvířat v obytné zástavbě.

# 2.3. Občanská vybavenost, sport a rekreace

# a) Stávající občanská a sportovní vybavenost

V roce 2001 se ve Víru nacházela zařízení občanské vybavenosti označená černými čísly na výkrese č. 2 s následující náplní (v seznamu jsou uvedena domovní čísla a název lokality) :

2	č. 175 Tábor, obecní tělocvična (10x20 m v budově bývalé Mediky), patří obci

3	č. 174 Tábor, obecní ubytovna

4	č. 172 Tábor, dům služeb (patří obci) s provozovnami :

-  česká pošta, 1 přepážka včetně poštovní banky,

-  obecní knihovna (24 m2),

-  zdravotní zařízení, tj. praktický lékař, dětská poradna, gynekologie,

-  pečovatelská služba (pracoviště okresního ústavu sociální péče), 2 obecní byty

5	č. 173 Tábor, obchod s textilním zbožím, jinak prázdné, patří obci (bývalá Medika)

6	č. 171 Tábor, dům s pečovatelskou službou (obecní penzion s malometrážními byty)

7	Tábor, tenisový kurt a kabiny TJ Jiskra Vír

8	č. 178 Tábor, obecní dům s provozovnami :

-  obecní úřad (2 kanceláře, zasedací místnost, sklad CO),

-  víceúčelový kulturní sál (400 m2) s jevištěm, klubovna,

-  prodejna smíšeného zboží (60 m2 prodejní plochy)

9 	č. 222 Hrdá Ves, hostinec "Hrdá Ves" s kuchyní (44 míst u stolu)

10 	V ledničkách, obecní hřiště - kluziště (tzv. stadion) s tribunou, obecní tábořiště

11	mimo SZÚO, zimní lyžařský vlek a sjezdovka TJ Jiskry Vír

12	č. 245 střed obce, prodejna smíšeného zboží (samoobsluha, 104 m2 prodejní plochy)

13	č. 271 Vesná, hasičská zvonice a zbrojnice (3 garáže, klubovna)

15	Vesná, obecní sklad a skladovací plocha

16	č. 58 Vesná, základní škola tří třídní pro I.-V. ročník s kuchyní (40 žáků, 6 učeben, vaří se zde 60 obědů denně i pro MŠ)

17	č. 263 Vesná, momentálně nefunkční prodejna smíšeného zboží (36 m2 prodejní pl.)

19	Vesná, katolická kaple Svatých Sedmipočetníků

20	sportovní areál TJ Jiskry Vír - travnaté fotbalové hřiště 96x58 m, kabiny, volejbalový kurt

21	č. 84 u hřiště, mateřská škola 1 oddělení (25 dětí, 1 pavilon), 1 pavilon je prázdný - lze využívat pro sportovní zařízení

23	č. 110 hotel Siesta s restaurací (kapacita 44 lůžek ubytování, 45 míst v restauraci, 25 míst v salonku)

25	č. 106, hostinec "U strejčka" (nevaří se, 36 míst u stolu)

26	č. 168 Závodí, rekreační dům firmy Fermont Hodonín (15 lůžek)

27	Ostrážné, evangelický a katolický hřbitov (175 hrobových míst)

Dále se ve Víru nacházejí drobnější soukromé provozovny občanského vybavení v obydlených domech na plochách zahrnutých do bydlení (bez číslování) :

-	č. 72 Uhelna, prodejna nářadí firmy Jonsered

-	č. 34 Vesná, soukromá rekreační ubytovna (8 lůžek)

- 	č. 121 Uhelna, soukromá rekreační ubytovna (8 lůžek)

- 	č. 18 tzv. Valnerovo (bývalá obecní škola), reklamní a umělecká agentura, ozvučování

-	č. 201 na Hranovci, zubní ordinace

Správní část občanské vybavenosti se nachází na Táboře v bývalých budovách zázemí staveniště přehrady. Ostatní zařízení občanské vybavenosti - 2 hostince, 2 prodejny, hotel, základní škola, mateřská škola, fotbalové hřiště a kurty se nacházejí roztroušeně po celé obci, tj. od Hrdé Vsi až po Ostrážnou.

Stávající složení občanské vybavenosti a velikost jednotlivých zařízení odpovídá velikosti a významu obce. Vyšší občanská vybavenost se nachází převážně v nedaleké Bystřici nad Pernštejnem, která je i sídlem některých regionálních pracovišť výkonu státní správy (stavební, živnostenský, katastrální a finanční úřad, úřad práce a správa sociálního zabezpečení). Na 2. stupeň základní školy dojíždějí žáci z Víru do Rovečného nebo do Štěpánova nad Svratkou. Evangelický a katolický kostel a farní úřady jsou v Rovečném. Zdravotní poliklinika je v Bystřici nad Pernštejnem.

# b) Navržená občanská a sportovní vybavenost

Rozvoj občanské vybavenosti v oblasti maloobchodu, služeb a stravování bude věcí aktivity místních podnikatelů. Je navrženo dovybavení obce především v oblasti sportu. I když jsou ve Víru 2 vodní přehradní nádrže, lidi se nemají kde koupat (v horní nádrži je to zakázáno, spodní je nečistá a studená). Chybí větší tělocvična, brzy bude nutno rozšířit hřbitov. Ve Víru chybí náves (jako veřejné prostranství se používá asfaltová plocha před obecním domem na Táboře). Obec hodlá postupně iniciovat následující v ÚPO navržená občanská a sportovní zařízení (označení černými čísly na výkrese č. 2, v závorkách jsou uvedena čísla podle výkresu č. 5) :

# 1(9)	Pod hrází u ulice Uhelna se nachází bývalý stavební dvůr vodovodu BOV. Pozemek o velikosti cca 2.070 m2 je obecní a je navrženo jeho výhledové využití jako camping. Připouští se i jiné občanské využití.

2	Je navržena rekonstrukce prázdného domu (bývalé Mediky) č. 175 na Táboře. Novou náplní by měla být turistická ubytovna, připouští se i jiné občanské vybavení, nebo bydlení. Je zde navrženo rozšíření stávající tělocvičny (rozměr 18x30 m by umožňoval basketbal).

5	Na Táboře je navržena rekonstrukce druhého prázdného domu (bývalé Mediky) č. 173. V budově je zatím jen prodejna textilu. Uvažuje se o využití domu pro obchody a služby , nebo pro ubytovnu a bydlení. Obec se získala oba objekty (č. 175 a 173) do svého majetku.

14(7)	Uprostřed obce na louce mezi školou a bytovkami JME je navržena obecní náves (25), která ve Víru chybí. Náves bude přiléhat k silnici II. třídy a bude ji tvořit obdélníková dlážděná plocha s parkovou úpravou. Je zde navrženo parkoviště automobilů a plocha cca 1.440 m2 pro výstavbu dalších objektů občanské vybavenosti (nová radnice, obchod, služby).

15	Naproti školy mezi ulicí Vesná a školou se nachází obecní kůlna - sklad a skladovací plocha. Zde je navrženo možné využití pro občanské účely (například jako kryté pódium a venkovní parket).

18(26)	Plocha na Vesné mezi novou katolickou kaplí a domy č. 68 a 59 patří obci. Zde je navržena parková úprava jako veřejné prostranství - malá náves na ploše cca 900 m2.

22(10)	Za mateřskou školou (směrem k lesu) v návaznosti na stávající fotbalové hřiště je navržen nový sportovně-rekreační areál na ploše cca 5.400 m2. Náplní areálu by mělo být koupaliště (s bazénem 25 m), plocha pro slunění a sportoviště - tenisové kurty. Pro sportovní účely, nebo jako zázemí areálu lze využít druhý prázdný pavilon mateřské školy. Příjezd do areálu je navržen od silnice II. třídy okolo školky (19).

24(8)	Louka pod hotelem Siesta mezi silnicí II. třídy a řekou je nezastavěná. Je zde navrženo rozšíření funkcí navazujících na hotel - pro turistické ubytování. Pozemek o ploše cca 3.600 m2 je soukromý a proto se zde připouští funkce bydlení a jiné formy poskytování ubytování (soukromé penziony).

27(6)	Na Ostrážné je navrženo rozšíření stávajícího evangelického a katolického hřbitova a to směrem k obci (6a) i směrem od obce (6b), celkem na ploše cca 2.050 m2.

Ke stávajícím, ale i k navrženým zařízením občanské vybavenosti budou provedeny zpevněné přístupové komunikace a parkoviště aut (viz. článek 2.5.).

Pro občanské stavby platí stejné regulativy jako pro stavby obytné - tradiční tvary střech, výška budov do 2 nadzemních podlaží, respektovat ráz obce i krajiny. Na plochách pro občanskou vybavenost lze připustit nevýrobní služby.

# c) Rekreace a turistika

Území obce Vír leží v oblasti Českomoravské vrchoviny a patří do vyhlášeného přírodního parku Svratecká hornatina. Účelem zřízení přírodního parku je nejen ochrana přírody a krajiny, ale i zachování jejího rekreačního charakteru. Krajina v řešeném území je z turistického hlediska velmi atraktivní a územím obce prochází několik značených turistických tras. K místním turistickým cílům patří obě vodní přehradní nádrže, zřícenina hradu Pyšolce (na jihu katastru) a Vírská skalka (tzv.Klubačice s vyhlídkou nad Uhelnou). V těsném okolí je též vyhlídka Hraběcí stolek (nad dolní nádrží v k.ú. Bolešín) a vyhlídka Horymírka (nad Hvízdalovem v k.ú. Věstín). Mezi vyhledávané turistické cíle v blízkém okolí Víru patří hrad Pernštejn (vzdálený 16 km), hrad Svojanov (vzdálený 13 km), Vítochovský kostelík (vzdálený 7 km) a zřícenina hradu Zubštejn.

# Ve Víru se v r. 2001 nacházela tato zařízení pro rekreační ubytování (tabulka 7) :

-  	hotel Siesta u řeky	44 lůžek

-  	rekreační dům firmy Fermont na Závodí	15

-  	rekreační chata firmy Tylex	12

-  	ubytovny (pí Hamříková, p. Zóna) v obci	16 lůžek

celková ubytovací turistická kapacita	87 lůžek

Mimo výše zmíněné se v katastru nachází dalších 46 individuálních rekreačních chat. Hodně je jich soustředěno v severním cípu SZÚO nad lokalitou Spalisko a nad Valnerovým. Na celém území okresu Žďár nad Sázavou je od r. 1992 vyhlášena stavební uzávěra rekreačních staveb. Toto nařízení vyplývá především z ochrany krajinného rázu. Proto ani v územním plánu nejsou ve Víru navrhovány mimo obec žádné rekreační objekty.

V samotné obci je 54 netrvale obydlených domů sloužících svým majitelům jako rekreační chalupy. Některé z nich jsou vyhlášenými památkami lidové architektury.

V obou vodních nádržích se nedá koupat (za koupáním se jezdí daleko mimo katastr). Za mateřskou školou je proto navržen sportovně rekreační areál s koupalištěm. Individuální rekreace a turistika mají pro Vír i ekonomický význam. V letní sezóně se počet obyvatel Víru tímto zvyšuje, což má příznivý vliv na tržby a podnikání v obci.

# 2.4. Výrobní zařízení a výrobní služby

Průmyslová výroba je ve Víru zastoupena firmou Rotter s.r.o. (dříve Závody S.K. Neumana - dělal se zde textil pro vojenskou potřebu) s kapacitou až 200 zaměstnanců. Pak jsou zde jen drobné řemeslné provozovny místních podnikatelů působících víceméně v oblasti služeb přímo v obytné zástavbě obce - viz níže. Jsou zde dvě vodní elektrárny - vždy pod přehradními nádržemi, správa přehrady Vír a úpravna surové vody skupinového vodovodu.

Zemědělskou velkovýrobu a obhospodařování polností ve Víru provádělo donedávna Zemědělské družstvo Koroužné, které zde nemělo středisko ZD ani farmu. V současné době po navrácení majetku provádí zemědělskou výrobu v k. ú. Vír a Hrdá Ves 7 soukromě hospodařících rolníků. Větší zemědělská farma zde není. Na východním okraji obce je chovný rybník a sádky rybářského svazu v oploceném areálu mezi státní silnicí II. třídy a hřbitovem. Lesní výrobu a správu provádí ve Víru většinou Lesní společenství obcí Bystřice nad Pernštejnem. Naprostá většina lesů v katastru je soukromých, 25 ha lesů patří obci a menší část lesních porostů patří Lesům ČR Hradec Králové. Správa státních lesů sídlí rovněž v Bystřici nad Pernštejnem.

# a) Stávající výrobní zařízení a služby

V roce 2001 se ve Víru nacházela následující výrobní zařízení a provozovny služeb s následující náplní (označení černými čísly na výkrese č. 2) :

28	č. 269, vodní elektrárna pod přehradní zdí nádrže Vír I. a č. 270, vodní elektrárna pod nádrží Vír II (mimo formát hlavních výkresů). Obě elektrárny patří a jsou provozovány JME Brno. Hydroelektrárny dodávají elektřinu do distribuční sítě VN.

29	č. 162, Správa přehrady Vír - oplocený areál nad hrází nádrže Vír I, zařízení patří Povodí Moravy s.p.

30	č. 268, 273 a 244. Pod přehradní zdí nádrže Vír I. je oplocený areál úpravny surové vody skupinového vodovodu Vír. V areálu se nachází budova VÚV (Výzkumného ústavu vodohospodářského) Brno. Areál patří VAS Žďár nad Sázavou.

31	č. 1, na Uhelně - areál firmy Rotter s.r.o. Vír pod Vírskou skalkou. Jedná se o velký oplocený výrobní areál bývalých závodů S.K. Neumana s několika výrobními provozy. Vyrábí se zde textilní zboží, prádlo, a kovové výrobky. Areál patří firmě.

Dále jsou ve Víru následující drobné řemeslné provozovny a poskytující řemeslné služby obyvatelům přímo v obytné zástavbě :

# 32 	č. 150 v Ledničkách - autoopravna Vašek E&M, rodinný podnik

33	č. 33 bývalý tzv. Navrátilův mlýn - nyní se zde bydlí (byla zde dříve stolárna OPP Bystřice n. Pernštejnem), provozovna je zatím prázdná

34	č. 272 - chovný rybník Českomoravského rybářského svazu. Jedná se o produkci kaprů. V oploceném areálu jsou i sádky, garáž a klubovna svazu.

- 	č. 141 a 264, malířské a lakýrnické práce (p. Valach, p. Dědek)

- 	č. 111 u samoobslužné prodejny, instalatérské práce (p. Hájek)

- 	č. 11 na Vesné, výkupna kůží

-	č. 167 Hranovec, hájenka lesů ČR (se bydlí)

-	č. 274 na Táboře, autodoprava (p. Čermák)

-	č. 72 na Uhelně, kovářské a lesní práce (p. Fiala)

-	č. 250 - projekční kancelář (p. Zeman)

U provozoven a zařízení, která se nacházejí přímo v obytné zástavbě (včetně soukromě hospodařících rolníků) obce, nebyla stanovena pásma hygienické ochrany. Vlivy na životní prostředí zde nesmí překročit hranice vlastních pozemků provozoven.

# b) Navržené plochy pro výrobu

V územním plánu není navrženo žádné konkrétní výrobní zařízení. Rotter s.r.o. nemá požadavky na rozšíření mimo vlastní areál firmy a záměry místních podnikatelů nebyly nikým formulovány. Sama obec nehodlá zřizovat žádnou výrobu. Drobné řemeslné podnikání ve smíšené zástavbě je věcí iniciativy obyvatel Víru.

Pro stabilizaci počtu trvalých obyvatel a další rozvoj obce jsou důležité i pracovní příležitosti. Z tohoto důvodu jsou v územním plánu navrženy 2 lokality určené pro rozvoj podnikání - tzv. podnikatelská zóna (označení černými čísly na výkrese č. 5) :

11	Nad Hrdou Vsí u silnice na Bystřici n. Pernštejnem je navržena plocha cca 9.100 m2 pro výhledové podnikání mimo SZÚO. Jelikož se jedná i o zábor kvalitní zemědělské půdy, bylo by zde vhodnější podnikání v oblasti zemědělství (není však podmínkou).

12	Na loukách pod rybníkem (na východním okraji Víru) u silnice na Koroužné je navržena plocha pro řemeslné a výrobní podnikání a výrobní služby (podnikatelská zóna). Plocha má výměru cca 13.770 m2 a je mimo SZÚO. Připouští se zde i podnikatelské bydlení.

Obě lokality jsou navrženy na nejzašších okrajích obce, tj. mimo obytnou zástavbu a s dobrou přístupností u silnic II. třídy. Jiná vhodná místa kvůli sevřenosti údolí nejsou ve Víru k dispozici. Pro využití těchto ploch bude nutno zpracovat podrobnější urbanistické řešení a předprojektovou dokumentaci (zadání). To až podle konkrétních podnikatelských záměrů.

Plochy pro podnikání jsou navrženy na soukromých pozemcích a zemědělské půdě. Investoři si pozemky musí pronajmout, nebo koupit a vyjmout ze ZPF. Nová výrobní zařízení nesmí mít negativní dopad na životní prostředí - viz. článek 3.2.

Provozovny, u kterých nařídí stavební úřad posouzení vlivů na ŽP, nesmí svým pásmem hygienické ochrany (PHO) zasahovat obytnou zástavbu nebo školská a zdravotnická zařízení. Výrobní areály budou oploceny a směrem k obci budou osázeny ochrannou zelení. Drobné provozovny řemesel a služeb bude možno povolovat i v obytné zástavbě. K budoucím výrobním zařízením budou muset být provedeny zpevněné přístupové komunikace a parkoviště aut. Pro výrobní stavby platí stejné regulativy jako pro stavby obytné, či občanské - tradiční tvary střech, výška budov do 2 nadzemních podlaží, nutnost respektovat ráz obce i krajiny.

# c) Služby a chovatelství

V obytné zástavbě obce (jak již bylo uvedeno) jsou rozmístěny drobné provozovny služeb a řemesel. Jedná se o živnosti vykonávané na pozemku vlastního domu, kde se též bydlí, nebo o služby, prováděné mezi občany obce. Zde bude platit zásada, že nepříznivé dopady těchto živností (prach, hluk, zápach) nemají překročit hranice vlastního pozemku jejich provozovatele.

Ve Víru je 7 soukromě hospodařících rolníků. Část obyvatel chová domácí i hospodářská zvířata - mají tzv. domácí hospodářství. Chovatelství v obytné zástavbě nemá výrobní charakter a slouží pro samozásobení potravinami. Podle údajů poskytnutých obecním úřadem je takto v zástavbě Víru chováno cca 16 prasat, 20 krav, 2 koně, 4 kozy, 100 psů, 80 koček, 400 králíků a 300 slepic. Chovatelstvím může dojít k obtěžování okolní obytné zástavby. Při chovu je nutno dodržovat obecně platné předpisy a nařízení okresní veterinární správy a okresní hygienické stanice. Doporučené zásady pro malá domovní hospodářství jsou obsaženy ve článku 4.1. Jedná se o množstevní limity zvířat chovaných v zástavbě obce, vzdálenosti pro ustájení a provozování hnojiště. Podle těchto zásad bude pak možno řešit na obecním úřadě i eventuální sousedské spory.

# 2.5. Doprava a dopravní zařízení

# a) Stávající silnice a místní komunikace

Na území obce Vír se nacházejí tři silnice zařazené do silniční sítě ČR, které jsou ve správě SÚS Žďár nad Sázavou :

- silnice II. třídy č. 387 Vír-Nedvědice-Tišnov zařazená do vybrané sítě. Tato silnice začíná u křižovatky před hotelem Siesta a vede z Víru do Koroužné a dál směrem na Tišnov.

- silnice II. třídy č. 388 Bohdalov-Bystřice n. Pernštejnem-Rovečné zařazená do ostatní silniční sítě. Tato silnice prochází celou obcí směrem od Bystřice nad Pernštejnem přes Hrdou Ves, pak středem Víru až po křižovatku u hotelu Siesta (zde začíná silnice č. II/387) a zatáčí směrem na Rovečné přes Hvízdalov. Silnice č. II/388 tvoří páteřní komunikaci obce a místní obslužné komunikace z ní vycházejí.

- silnice III. třídy č. 38815 Vír-Korouhvice-Dalečín zařazená do ostatní sítě. Tato silnice začíná ve Víru u mostu přes Svratku odbočením ze silnice č. II/388. Dále vede přes Uhelnu okolo úpravny vody, přes hráz přehrady a po levém břehu přehrady Vír I. do Korouhvice a dále mimo k.ú.

Ostatní komunikace ve Víru jsou místní komunikace, patřící obci, a tak, jako státní silnice jsou provedeny s asfaltovým povrchem. Tyto místní komunikace jsou v kategorii komunikací obslužných a zajišťují přístup k jednotlivým částem zástavby obce.

# b) Navržené úpravy silnic a místních komunikací

Průběh silnic zůstane podle návrhu územního plánu zachován v celém katastru obce Vír bez směrových i výškových úprav. Ředitelství silnic a dálnic ČR ve svých vyjádřeních nepožaduje zapracování žádných výhledových změny a záměrů. Rovněž trasy stávajících místních komunikací zůstávají v návrhu ÚPO bez podstatných změn ve svých polohách.

V územním plánu jsou navrženy následující dílčí úpravy silnic, místních komunikací a nové místní obslužné komunikace :

1) 	Bude nutno provést rekonstrukci silnice II. třídy č. 388, a to v celém průběhu přes obec. Stav svršku vozovky je velmi špatný a v některých úsecích je tato silnice zúžená. Průměrná šířka silničního svršku je 6 m (5,5 až 6,5 m přes obec). Nad Hrdou Vsí je vozovka silnice podemleta vodou z Bystřice.

Součástí rekonstrukce silnice bude i její vybavení chodníky pro pěší minimálně na 1 straně, v případě oboustranné zástavby budou zřízeny chodníky na obou stranách silnice. Kvůli zpřehlednění nájezdů z místních komunikací na silnici II. třídy je navržena asanace části hospodářského stavení u domu č. 107 (z ulice Ostrážné) a výhledově i domek č. 217 na Hrdé Vsi.

2)	Je navrženo vybudování nebo rozšíření závleků pro zastávky autobusové dopravy a to na obou stranách silnice č. II/388 na Hrdé Vsi, u mostu, u hotelu Siesta i pod dolní nádrží.

3)	Na začátku silnice č. II/387 (u Navrátilova mlýna) bude nutno vybudovat chodníky pro pěší. Na silnici č. III/38815 bude vybudován jednostranný chodník v celém SZÚO (od mostu ve Víru přes Uhelnu až po úpravnu vody).

4)	Stávající místní obslužné komunikace vedoucí k zástavbě budou zpevněny (v úsecích dosud nezpevněných) a rozšířeny minimálně na 4,5 m mezi obrubníky (tam, kde jsou tyto komunikace užší). Tyto komunikace zabezpečují dopravní obsluhu v obousměrném provozu.

5) 	V místech navržené zástavby jsou v ÚPO navrženy nové místní komunikace pro její obsluhu. Jedná se vesměs o dopravní závleky ukončené parkovištěm nebo rozšířeným místem pro otáčení automobilů. Tyto komunikace budou vesměs obousměrné a budou budovány v patřičné kategorii (viz dále) s šířkou min. 4,5 m mezi obrubami. Navržené místní komunikace a parkoviště jsou označeny černými čísly na výkrese č. 5 :

14 - 	na Hrdé Vsi pro obytnou výstavbu v délce 80 m

15 - 	prodloužení komunikace V ledničkách v délce 30 m

16 - 	nové komunikace průjezdné v lokalitě Pod lipkou (Za horou) o celkové délce 490 m včetně propojení na silnici č. III/38815 (ulici Uhelna)

17 - 	komunikace o délce 80 m a parkoviště aut na navržené cenrtální návsi

18 - 	protažení komunikace pro výstavbu nad Valnerovým o délce 140 m

19 -	nová komunikace o délce 135 m a parkoviště aut pro navržený sportovní a rekreační areál za mateřskou školkou

20 - 	závlek pro výstavbu u Kozí uličky o délce 40 m

21 - 	prodloužení komunikace a parkoviště aut u hřbitova na ulici Ostrážné o délce 45 m

22 - 	dopravní závlek k navržené čističce odpadních vod o délce 30 m

23 - 	komunikace pro obytnou lokalitu Na bahnech o délce 240 m (jako územní rezerva je navržen průjezd na Ostrážné,v návrhu je zde jen chodník pro pěší).

Navržené úpravy budou prováděny na silnicích mimo SZÚO podle ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic. Silnice a místní komunikace v zastavěném území budou prováděny podle ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Silnice a místní komunikace budou budovány a spravovány v následujících kategoriích a funkčních třídách (tabulka 8) :

kategorie	kategorie	funkční třídy

silnice/komunikace :	mimo SZÚO :	v SZÚO :	v SZÚO :

silnice II. tř. č. 387	S - 7,5/50	MS - 9/50	B2

silnice II. tř. č. 388	S - 7,5/50	MS - 9/50	B2

silnice III. tř. č. 38815 	S - 7,5/50	MS - 9/50	B2

místní komunikace průjezdné	-	MO - 6/30	C3

m. komun. - dopravní závleky	-	MO - 5/30	C3

# c) Parkovací stání

Ve Víru chybí odstavná a parkovacích stání pro automobily. Parkování automobilů je dosud možné jen ve velmi omezené míře podél silnic. Parkoviště bylo vybudováno jen na Táboře před obecním domem, na Uhelně před továrnou a u hotelu Siesta. Požadavky na parkovací stání byly vyhodnoceny podle ČSN 736110, článků č. 193-202 a tabulky č. 19. Podle účelových jednotek jednotlivých zařízení občanské vybavenosti byly stanoveny základní ukazatele počtu stání.

Celkový základní ukazatel dle tabulky činí P = 320 stání. Při použití součinitele velikosti sídla Kv = 0,4 je požadavek na celkový počet parkovacích stání v obci Vír :

N = P x Kv = 320 x 0,4 = 128 stání

Kapacita současných parkovacích stání je celkem 38 automobilů a proto by se mělo dalších 90 parkovacích stání v obci vybudovat. V územním plánu jsou navržena 4 parkovací stání jen u dosud známých záměrů  (označení číslicemi na výkrese č. 5, tabulka 9) :

čís.	lokalita : 	počet stání :

15	u hřiště (kluziště) V ledničkách 	6

17	u nově navržené centrální návsi	24

19	v navrženém sportovním a rekr. areálu 	9

21	u rozšíření hřbitova na Ostrážné	12

celkem  .........................................................................	51

Při každém investičním záměru v oblasti občanské vybavenosti, služeb nebo výrobního podnikání je nutno jako součást stavby zahrnout do investic i parkovací stání podle tabulky č. 19 normy ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Výpočet se provede podle účelových jednotek (velikosti nebo počtu návštěvníků zařízení).

Nároky na tzv. odstavná stání pro obytnou výstavbu nebyly vyhodnoceny, protože skoro každý dům ve Víru má možnost vjezdu do dvora a stání na svém vlastním pozemku.

# d) Pěší komunikace a veřejná prostranství

Ve Víru chybí chodníky pro pěší, respektive jsou vybudovány jen jejich malé a nesouvislé úseky. Občané chodí po silnicích a ohrožují tak nejen automobilový provoz, ale především vlastní zdraví. Na všech třech silnicích je v SZÚO navrženo vybudování chodníků pro pěší a to průběžně minimálně na 1 straně silnice, v místě oboustranné zástavby pak vždy na obou stranách silnice. Šířka chodníků by měla být 2 m, minimálně 1,6 m. Je navržen chodník z lokality Na bahnech mezi domy č. 300 a 32 směrem na Ostrážné.

Na místních komunikacích nejsou chodníky nezbytné, ale jejich realizace bude velmi prospěšná. Při šířce 4,5 m lze na obslužné místní komunikaci připustit i pěší provoz. V obci Vír jsou navržena 2 nová veřejná prostranství (označení číslicemi na výkrese č. 5) :

25	Centrální náves. Na louce uprostřed obce mezi školou a bytovkami JME je navržena zpevněná (dlážděná) plocha s lavičkami a parkovými úpravami. To na parcele č. 619/1 o ploše cca 2.700 m2. Náves bude sloužit i jako tržiště a místo pro konání hodů.

26	Menší náves o ploše cca 900 m2 je navržena na ulici Vesné před katolickou kaplí. Na obě prostranství bude nutno vypracovat samostatné studie (podrobnější urbanistická řešení).

# e) Garáže

Ve Víru se nachází řadové garáže jen na ulici Vesné (za školou). Obec nepožaduje zapracování návrhu řadových garáží do ÚPO. Jejich výstavba je logická především u bytovek, kterých je ve Víru několik. Tyto garáže mohou být stavěny na plochách určených pro bydlení. Garáže nesmí narušovat ráz obce - měly by mít sklonitou střechu a jejich počet v řadě by neměl přesáhnout 8, nebo řadu delší než 25 m.

# f) Autobusová doprava

Autobusová doprava byla v roce 2001 provozována v obci Vír na obou silnicích druhé třídy - č. II/387 (směr Nedvědice, Tišnov, Brno) a č. II/388 (směr Rovečné a směr Bystřice n. Pernštejnem). Provozovatelem všech autobusových linek byl ZDAR a.s. Žďár nad Sázavou (bývalé ČSAD). Při cestě do Žďáru nad Sázavou nebo do Brna je nutno přestupovat. Obyvatelé nejsou s četností autobusových spojů spokojeni. Provozované spoje jsou následující :

840 301	Bystřice nad Pernštejnem - Trpín

840 303	Bystřice nad Pernštejnem - Rovečné - Bystré - Dalečín

840 308	Vír - Nedvědice

840 309 	Dalečín - Hluboké - Vír

840 127	Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Olešnice - Letovice - Boskovice - Blansko (jen o víkendech)

Autobusové zastávky jsou ve Víru 4 - Hrdá Ves, U mostu, U Šťastných (hotel Siesta) a pod dolní přehradou (V Hamrech). Zastávky jsou vybaveny přístřešky, ale bude nutno vybavit zastávky dostatečnými závleky pro autobusy. Docházkové vzdálenosti všech čtyř autobusovách zastávek nepřekračují rádius 500 m.

# g) Zemědělská a lesní doprava

Řešené území náleží do podhorské oblasti a jako takové nemá intenzivní zemědělskou prvovýrobu. Zemědělství zde provozují soukromí rolníci a větší farma zde není. Při celkové sevřenosti údolí okolo Svratky a Bystřice není možné zcela oddělit zemědělskou a lesní dopravu mimo silnice. Přesto bude nutno (především v období sklizně) realizovat zemědělskou a lesní dopravu pokud možno po polních a lesních cestách mimo zastavěné území obce. Stávající zemědělské a lesní cesty musí být pravidelně udržovány. Zemědělské a lesní cesty v obou řešených katastrech jsou znázorněny na výkrese č. 1.

# h) Rozhledová pole křižovatek, dopravní asanace

Na výkrese č. 2 jsou vyznačena rozhledová pole křižovatek na silnicích při průjezdu zastavěným územím obce. Velikost rozhledových polí je rovna délce rozhledu pro zastavení vozidla při rychlosti 50 km/hod. na státní silnici a při rychlosti 30 km/hod. na místních komunikacích. Tato délka je dána článkem č.105 ČSN 736110 Projektování místních komunikací a pro uvedené rychlosti činí 35 a 20 m od středu křižovatky.

Zastavěná pole křižovatek by v ideálním případě měla být uvolněna. S ohledem na dobrý stavební stav domů v rozhledových polích bylo s obecním úřadem dohodnuto, že z titulu uvolnění stávajících křižovatek nebudou navrženy větší asanace. Nájezdy z místních komunikací budou zde opatřeny dopravní značkou C - 2 Stůj, dej přednost v jízdě!

Z titulu výše zmíněného uvolnění rozhledových polí křižovatek je navrženo ubourání části kůlny u domu č. 107 při výjezdu z uličky Ostrážné na státní silnici, výhledově pak i domek č. 217 na Hrdé Vsi (až po jeho dožití).

ch) Železnice

V katastru obce Vír se nenachází železniční tratě. Nejbližší železniční trať a stanice jsou v Bystřici nad Pernštejnem (cca 11 km) a v Nedvědicích (cca 16 km). Jedná se o železniční trať ČD č. 251 Tišnov-Bystřice nad Pernštejnem- Žďár nad Sázavou. V řešeném území se neplánují ani vysokorychlostní tratě.

# i) Ochranná a hluková pásma dopravy

Podle Silničního zákona je ochranné pásmo silnic II. i III. třídy vždy 15 m na obě strany od osy silnice, a to mimo zastavěné území obce. Veškerá stavební činnost v tomto pásmu se váže na souhlas referátu dopravy okresního, nebo krajského úřadu a na souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR. V ochranném pásmu silnic musí být všechny stavební záměry (již ve stádiu přípravné dokumentace) projednány s výše zmíněnými orgány.

Podle výsledků sčítání dopravy na silnicích II. třídy byla v územním plánu stanovena hluková pásma dopravy. Jedná se o izofonu znázorňující hranici hladiny akustického tlaku 50 dB denního a 40 dB nočního silničního provozu. Vyhodnocení bylo provedeno podle nařízení vlády ČR č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, platného od 1.1.2001.

Přehledné vyhodnocení hlukových pásem (HP) dopravy (tabulka 10) :

číslo silnice:	II/387 :	II/388 :

číslo sčítacího úseku	6-4030	6-3580

počet vozidel/24 hodin	628	1004

podíl těžkých vozidel /24 hod.	25%	31%

rychlost vozidel v obci	50 km/hod	50 km/hod

druh vozovky	živičná	živičná

vzdálenost izofony 50 dB denní	13 m	20 m

Pro navrženou obytnou a občanskou výstavbu ve Víru jsou výše uvedená hluková pásma 13 m a 20 m od kraje vozovky na obě strany limitující. Znamená to, že zde izofony přebírají funkci stavební čáry v tom smyslu, že nesmí být objekty překročeny směrem k silnici.

Na silnicích III. třídy se sčítání dopravy neprovádělo, hlukové vyhodnocení se pro silnici č. III/38815 nevyhodnocovalo. Obytná, občanská a sportovní výstavba je v územním plánu navržena vesměs mimo hluková pásmo silniční dopravy.

Poznámka :

Samostatný výkres dopravního řešení se v územním plánu nezpracovával, protože nejsou navrženy žádné změny silniční sítě. Veškeré potřebné grafické vyjádření dopravy je obsaženo na výkresech č.1 a 2, návrh též na výkresech č. 5 a 6.

# 2.6. Zásobování elektrickou energií a spoje

# a) Napojení ze sítě VN

Napájení všech trafostanic v obci ze strany vysokého napětí je provedeno odbočkami z kmenového vedení VN 22 kV č. 310, které prochází severovýchodním okrajem obce a je ukončeno v rozvodně hydrocentrály Vír I. V severní části katastru prochází další VN vedení 22 kV č. 72 s odbočkou, které vychází rovněž z rozvodny výše uvedené hydroelektrárny. Vedení jsou provedena vodiči AlFe 70 mm2. Mechanický a přenosový stav kmenového vedení č. 310 je v dobrém stavu, stožáry jsou zčásti dřevěné, patkované a zčásti betonové. Kolem obce, ani v jejím katastru neprochází žádné vedení VVN. Pod hrází nádrže Vír II je druhá menší hydroelektrárna napojená vedením rovněž do sítě VN 22 kV.

# b) Trafostanice VN/NN

V obci bylo dosud vybudováno celkem šest trafostanic 22/0,4 kV. První čtyři slouží jako distribuční v obci a jsou ve vlastnictví JME a.s., pátá je pak v majetku firmy Rotter s.r.o., kde slouží pro napájení potřeb provozu firmy. Další trafostanice slouží pro zásobování lokality V Hamrech (tabulka 11) :

číslo TS :	název TS :	typ TS :	výkon trafa TS :

T1	U hřiště	BTS 400	160 kVA

T2	Tábor	TSB 630	160 kVA

T3	k Rovečnému	BTS 400	250 kVA

T4	Hrdá Ves	TSB 630	160 kVA

T5	uvnitř firmy Rotter 	TSB 630	(nezjištěno)

mimo formát	V Hamrech	(nezjištěno)	(nezjištěno)

Distribuční trafostanice jsou v současnosti vytíženy na 90% a jsou ve slušném technickém stavu. V případě potřeby bude možno trafostanice osadit transformátory o vyšším výkonu. Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí na straně VN je provedena zemněním. V síti NN byl proveden přechod na ochranu PNDN - nulováním podle ČSN 332000-4-41.

# c) Stávající rozvody NN v obci

Distribuční rozvod el. energie ve Víru je proveden venkovním způsobem, hlavní tahy jsou provedeny vodiči AlFe. Vodiče jsou vedeny ve většině tras po betonových sloupech a část pak po dřevěných, patkovaných. Rekonstrukce části sítě byla provedena v r. 1978, ale její přenosový stav je v současné době nevyhovující. Na koncích jednotlivých odboček je při větších odběrech podpětí. Vytížení sítě je tedy větší jak 100%. Přípojky k jednotlivým domům jsou provedeny vodiči AlFe a zčásti závěsnými kabely. Kabely v zemi jsou napájeny pouze hatové osady. Stávající distribuční rozvody NN jsou v nevyhovujícím stavu. Proto bude nutno provést jejich rekonstrukci, která bude prováděna buď po částech (tak jak bude postupovat výstavba a jak je uvedeno v následující části), a nebo bude provedena najednou. Na tuto jednorázovou akci však zatím nejsou u JME a.s. finanční prostředky (dle předpokladu JME a.s., POS Nové Město na Moravě). V současné době je v obci cca 35 domácností s plnou elektrifikací a další žádosti na JME nejsou registrovány. Vzhledem k tomu, že je již vypracován generel a zadání na zavedení plynu do obce, není ani předpoklad většího zájmu o další elektrická vytápění.

# d) Návrh zásobování elektrickou energií pro navrženou výstavbu

Rozptýlená obytná výstavba na Hrdé Vsi

Tato výstavba bude zásobena el. energií ze stávajících venkovních rozvodů NN, u kterých bude nutno provést rekonstrukci v podobě výměny vodičů a posílení celého vedení závěsnými kabely AEKS. U výstavby poblíž T4 bude nutno provést přeložení stávajícího vedení NN (směr Tábor) do nové trasy, včetně výstavby nového vedení pro napojení těchto domů. Pro napojení domů navržených u příjezdu do obce, bude provedena výstavba nového vedení NN, které bude odbočovat ze stávajícího. Napojení bude provedeno závěsnými kabely. Zároveň bude provedena výměna stávajícího trafa 160 kVA, na T4, za stroj o výkonu 250 kVA.

Obytná výstavba "Za horou" (Pod lipkou)

V rámci této výstavby je navržena montáž nové sloupové trafostanice č. T6 typu TSB, včetně venkovního přívodu VN 22 kV. Tato TS by zároveň pracovala do stávajících venkovních rozvodů NN v této části obce, čímž by se zlepšily napěťové poměry uprostřed obce. Pro napojení uvažovaných 19 RD budou z navržené trafostanice provedeny kabelové vývody AYKY, které budou smyčkovány v přípojkových skříních jednotlivých RD a přes rozpojovací skříně budou vyvedeny na stávající venkovní vedení NN.

Obytná výstavba na "Bednářově louce" a navržená náves

Zásobení el. energií této výstavby bude zajištěno ze stávající sloupové trafostanice T1, kde bude provedena výměna trafa 160 kVA za trafo o výkonu 250 kVA. Z rozvaděče trafostanice budou vyvedeny dva kabely AYKY, z nichž jeden bude napájet jednu polovinu navržených rodinných domů a druhý pak stávající bytovky a novou občanskou vybavenost na návsi (stávající venkovní přívod NN pro bytovky se posílí). Oba uvedené kabely budou přes rozpojovací skříně vyvedeny na stávající venkovní vedení NN. Pro napojení druhé poloviny navržených rodinných domů bude nutno provést rekonstrukci stávajícího venkovního vedení NN, které vychází přímo z T1. Tyto rodinné domy budou připojeny závěsnými kabely.

Obytná výstavba "Na bahnech"

V této lokalitě bude pro napojení navržených rodinných domů proveden kabelový vývod z rozvaděče stávající trafostanice T3. Tento kabel bude u začátku výstavby rozdělen rozpojovací skříní na dvě větve, z nichž každá bude napájet jednu stranu zástavby. Na konci budou kabely ukončeny opět v rozpojovací skříni, ze které bude proveden vývod na stávající venkovní vedení NN u mateřské školy. Zároveň bude provedena výměna stávajícího transformátoru T3 za trafo o vyšším výkonu.

Obytná výstavba Kozí ulička, na Ostrážné a hřbitov

Napojení těchto rodinných domů a rozšířeného hřbitova bude možno provést ze stávajících venkovních rozvodů (po jejich rekonstrukci). Připojení se provede závěsnými kabely.

Plochy pro výrobu a podnikání, ČOV

Pro výrobní zónu navrženou na východním okraji obce (pod rybníkem) a navrženou ČOV bude pravděpodobně nutno provést montáž nové trafostanice T7 typu TSB včetně venkovního přívodu VN z vedení 22 kV č. 310. U výrobní plochy navržené nad Hrdou Vsí se počítá s napájením z trafostanice č. T4 novým závěsným kabelem. Zásobování zmíněných výrobních ploch elektrickou energií bude upřesněno až podle druhu podnikání. O způsobu napojení rozhodne správce sítě - POS JME Nové Město na Moravě.

# e) Bilance nárůstu zatížení distribuční sítě elektrickou energií (tabulka 12) :

druh navržené výstavby:	počet jednotek:	potřeba výkonu:

navržené rodinné domy	72 x 3 kVA	216 kVA

navržená občanská vybavenost	(odhad)	40

rekonstrukce obj. obč. vybavenosti	(odhad)	30

nový sport. rekreační areál	(odhad)	30

čistička odpadních vod	(odhad)	20

plochy pro podnikání	(odhad)	120

navržený je nárůst odběru celkem o cca  ...........................................  	456 kVA

# Výkon stávajících distribučních trafostanic je 730 kVA a odpovídá současnému odběru.

# f) Venkovní osvětlení (VO)

Venkovní osvětlení je ve Víru provedeno výbojkovými svítidly, která jsou osazena na sloupech vedení NN, včetně venkovních rozvodů VO. Celkový stav venkovního osvětlení je uspokojivý a dvakrát ročně je na něm prováděna údržba, kterou si obec objednává u Technických služeb v Bystřici n. P. Osvětlení je rozděleno na tři části, z nichž každá má samostatný rozvaděč s měřením odběru elektrické energie. V těchto rozvaděčích je již provedena úprava pro noční vypínání části osvětlení, aby docházelo k úspoře el. energie. Dle finančních možností obce by bylo v budoucnu vhodné osadit namísto zastaralých svítidel nová, s lepšími parametry rozptylu světla při osazení zdroji o nižším příkonu.

# g) Slaboproudá zařízení Českého Telecomu a.s.

V roce 1998 byla ve Víru postavena Č. Telecomem a.s. nová digitální telefonní ústředna na Vesné (uprostřed obce u řeky). Kapacita nové ústředny zajišťuje 100% pokrytí telefony ve Víru a i pro každého nového účastníka je počítáno se dvěma linkami.

Původní rozvodná síť TF (provedená venkovním způsobem na starých dřevěných sloupech) byla v letech 1999-2000 nahrazena v horní polovině Víru novými kabelovými rozvody. Provedlo se napojení nové TF ústředny ve Víru optickým kabelem. Český Telecom připravuje rekonstrukci TF rozvodů i na Hrdé Vsi a v dolní části Víru cca do konce roku 2005. V územním plánu jsou zakresleny jen kabely provedené do roku 2001 (plánovaná rekonstrukce nebyla v době zpracování ÚPO vyprojektována).

Obcí prochází dálkové kabely, které jsou položeny podél hlavní silnice od Bystřice n. P. přes Hrdou Ves, celou obec a Hvízdalov a za obcí pokračují podél komunikace směrem na Věstín a Rovečné. V souběhu s nimi jsou uloženy telefonní kabely. Tento stávající metalický dálkový kabel propojující tel. ústředny jednotlivých obcí bude podle vyjádření Č. Telecomu (odd. rozvoje dálkových sítí Brno) vyměněn za optický. Počítá se též s novým optickým kabelem směrem na Chlum, Korouhvici a Hluboké. Trasa nového DOK z Víru na Chlum nebyla v době zpracování územního plánu známa.

# h) Ostatní slaboproudá zařízení a spoje

Česká pošta

V obci Vír je zřízen poštovní úřad v domě služeb na Táboře, který je ve vlastnictví obce. Tato pošta PSČ 592 66 slouží pro potřeby i okolních obcí Chlum, Korouhvice a Hluboké. Doručování je zajištěno pěší pochůzkou. Pošta Vír má čtyři zaměstnance, z toho tři doručovatele. Přeprava je zajišťována ve vazbě na okresní přepravní uzel ve Žďáru nad Sázavou prostřednictvím Bystřice n. Pernštejnem. V budoucnu se nepředpokládá změna spádové oblasti, přepravních vztahů ani zajišťování jiných poštovních služeb.

Radiokomunikace

Dle vyjádření Českých radiokomunikací neprochází obcí, ani jejím katastrem žádná radioreleová trasa 1. ani 2. řádu.

Televizní signál

Televizní signál v obci je zajišťován z televizního převaděče "Vír", který je umístěný na parcele č. 252 nad obcí a který pracuje na následujících kanálech : 11. kanál - Nova, 21. kanál - ČT 1, 27. kanál - ČT 2. Okrajově zde zasahuje i televizní vysílač Brno-Kojál.

Místní rozhlas

Místní rozhlas (MR) je napojen z rozhlasové ústředny AUC 4120, která je umístěna v prostorách obecního úřadu. Rozvody jsou provedeny venkovním způsobem, vodiče jsou taženy po sloupech vedení NN a částečně po samostatných ocelových sloupcích, na kterých jsou umístěny i reproduktory. Tyto rozvody jsou již staré a nezajišťují ve všech částech obce dobrý poslech rozhlasu. Údržba rozhlasu je prováděna, ale bylo by vhodné provést celkovou rekonstrukci vedení MR.

ch) Ochranná pásma el. vedení a spojů

Ochranná pásma elektrického vedení VN jsou stanovena podle energetického zákona aktuálně platného v době výstavby, nebo rekonstrukce vedení. To podle vyhlášky č. 79/1957 Sb. pro vedení budovaná do roku 1994, podle energetického zákona č.222/1994 Sb. pro vedení budovaná od roku 1995 do r. 2000. Nyní určuje ochranná pásma § 46 zákona 458/2000 Sb. U stávajících vedení VN 22 kV činí toto ochranné pásmo 10 nebo 7 metrů na obě strany od krajního vodiče (podle roku výstavby nebo rekonstrukce vedení). U navrženého vedení VN 22 kV je to 7 m. V ochranném pásmu elektrického vedení VN je zakázáno umísťovat stavby, uskladňovat hořlaviny a pěstovat porosty vyšší než 3 m.

Ochranné pásmo dálkových kabelů Č. Telecomu je 1,5 m na obě strany od kabelu, u nedálkových slabopruodých kabelů činí OP 1 m. Převaděč televizního signálu má stanoveno kruhové ochranné pásmo o poloměru 30 m.

# 2.7. Zásobování obce plynem

a) Stávající stav a podklady

Obec Vír nebyla v době zpracování územního plánu ještě plynofikována. Obec měla zpracovaný generel zásobení plynem vypracovaný firmou Gasag v r. 1995. Dále měla obec zpracováno zadání stavby z r. 1997, podle kterého byl převzat návrh plynofikace v urbanistické studii. Koncepce plynofikace byla změněna podle generelu a zadání stavby plynofikace obcí Vír a Věstín z roku 2001 (vše Gasag Brno). Návrh plynofikace byl do územního plánu převzat z těchto materiálů a doplněn (rozšířen) o řešení plynofikace pro navrhovanou výstavbu v ÚPO.  Návrh řešení plynofikace obce (trasy a dimenze uličních řádů) na výkrese č. 3 je proveden víceméně podle zadání z roku 1997. Návrh řešení tras uličních řádů na výkrese č.6 (veřejně prospěšné stavby) je proveden podle zadání z roku 2001, s mírnými odchylkami. Ani tento návrh není konečný, o skutečném provedení stavby plynofikace rozhodne až její projekt odsouhlasený na plynárnách. Koncepce řešení středotlakými rozvody se však nemění.

b) Navržená plynofikace obce

Koncepce plynofikace vychází z návrhu JMP a.s. a to napojením na středotlakou síť v obci Rovečné. Je navrženo vybudování středotlakého připojovacího plynovodu o délce 3.800 m z trub PE 110 mm. Z páteřního přivaděče budou provedeny středotlaké rozvody v obci Věstín a v obci Vír. Vysokotlaké vedení, ani regulační stanice plynu (podle původního řešení) v obci Vír nebudou. Přívodní STL vedení bude vedeno do Víru podél Chlumského potoka na hranicích katastru směrem od sousední obce Věstín do lokality Hvízdalov. Odtud bude páteřní vedení PE 110 mm vedeno směrem na Tábor a Uhelnu (k největšímu odběrateli plynu - firmě Rotter).

Navazující rozvody v obci jsou navrženy jako středotlaké z  trub lineárního polyetylénu PE 63-90 mm s pracovním tlakem 0,4 MPa. Pro redukci tlaku ze STL na NTL jsou v obci navrženy domovní regulátory u každého odběratele plynu. Zemní plyn do systému bude dodáván JMP, závodem Brno. Jako podmiňovací investici bude nutno provést zvýšení kapacity regulační stanice VTL/STL v Rovečném (zřejmě výměnou za kapacitnější RS). STL uliční rozvody budou ve Víru (podle generelu) provedeny v délce cca 5.200 m. Počítá se zatím s provedením 150 ks. domovních přípojek DN 32 mm o celkové délce 600 m pro celkem 220 odběratelů.

Návrh plynovodní sítě od Gasagu byl v územním plánu rozšířen o zásobování plynem pro navrženou obytnou, občanskou a podnikatelskou výstavbu v ÚPO. Rozšíření plynovodní sítě je navrženo z trub PE 63 mm do všech míst předpokládaného (navrženého) stavebního rozvoje obce - viz. výkres č. 3. Středotlaký přivaděč bude financován JMP a.s., středotlaké rozvody a přípojky budou hrazeny z prostředků obce, popřípadě z prostředků státních dotací (náklady obce mají činit cca 5,3 mil. Kč). Stavba plynofikace má být realizována v roce 2003.

# c) Výpočet potřeby plynu (předpokládaný odběr)

Potřeba plynu byla oproti generelu plynofikace doplněna o navrhovanou výstavbu v ÚPO. Při výpočtu bylo uvažována s 80% plynofikací obyvatelů obce (bytů), s plynofikací maloodběratelů, s plynofikací velkoodběratelů a s jejich nárustem (tabulka 13) :

A - bytový fond (skupiny A,B,C - vaření, ohřev vody, otop)

stávající stav (generel)	275 od x 80% = 	220 odběratelů

návrh (+ 72 domů) 	275 + 72 x 80% = 	277 odběratelů

koeficient K4	0,583

hodinová potřeba plynu 	277 x 0,583 x 2,6 m3/hod = 	420 m3/hod

roční potřeba plynu	277 x 3.000 m3/rok =	831.000 m3/rok

B - Maloodběratelé (skupina D)

Mezi maloodběratele patří (i podle generelu) :

správa přehrady, tělocvična, obecní dům, dům služeb, dům s pečovatelskou službou, základní škola, mateřská škola, 2 prodejny potravin, 2 hostince, autoopravna,12 bytových domů, 2 ubytovny, kabiny TJ a požární zbrojnice.

hodinová potřeba plynu		237,0 m3/hod

roční potřeba plynu		453.000 m3/rok

C – velkoodběratelé (skupina E)

Mezi velkoodběratele patří (i podle generelu) :

úpravna vody Vír (40 m3/hod.), firma Rotter s.r.o. (80 m3/hod.), hotel Siesta (50 m3/hod.) a základní škola s kuchyní (40 m3/hod.)

hodinová potřeba plynu		210 m3/hod.

roční potřeba plynu		480.000 m3/rok

D - rezerva pro návrh (nárust skupiny D a E)

Zde je započítán  odhadnutý nárust občanské vybavenosti a výroby vyplývající z navržených ploch v územním plánu (bez bližší specifikace provozů) :

hodinová potřeba plynu	100 m3/hod

roční potřeba plynu		200.000 m3/rok

Celková hodinová potřeba (A+B+C+D) 	967 m3/hod (dle generelu 780 m3/hod)

Celková roční potřeba plynu (A+B+C+D)	1.964.000 m3/rok (dle generelu 1.700 m3/hod)

# d) Ochranná pásma plynovodů

Katastrem Víru neprochází žádná tranzitní, velmi vysokotlaká, nebo vysokotlaká vedení plynovodu, či produktovodu. Ochranná pásma plynovodních zařízení se řídí energetickými zákony platnými v době jejich výstavby, či rekonstrukce těchto zařízení. Nyní ochranná a bezpečnostní pásma určuje § 46 zákona č. 458/2000 Sb. Středotlaké rozvody plynu v obci budou mít zřejmě ochranné pásmo 1 m od vedení.

V ochranném pásmu plynovodů je zákaz výstavby objektů, oplocení, meliorací, zemních prací, těžby, manipulace s výbušninami a s ohněm. Pro veškerou činnost v těchto pásmech včetně výsadby stromů je třeba mít písemný souhlas provozovatele plynovodní sítě. U nově budovaných plynovodů bude nutno dodržovat ochranná pásma podle aktuálně platného energetického zákona.

# 2.8. Zásobování obce vodou

# a) Vodárenské objekty, skupinový a Vírský oblastní vodovod

V letech 1947-1958 byly vystavěny obě vodohospodářské vírské nádrže. Horní nádrž Vír I. je zdrojem surové pitné vody vírského skupinového vodovodu. Spodní nádrž Vír II. je nádrž vyrovnávací. Vírský skupinový vodovod se budoval postupně od 60. do 70. let minulého století a zásobuje pitnou vodou celou severní polovinu okresu Žďár nad Sázavou. Tento skupinový vodovod má 2 větve - na Žďár nad Sázavou a směrem na Bystřici n. Pernštejnem (trasa těchto vodovodů vede zcela mimo katastr Víru). Provozovatelem je VAS Žďár nad Sázavou. Pod hrází (částečně též v k.ú. Karasín) se nachází úpravna surové vody vírského skupinového vodovodu. V areálu úpravny vody je budova VÚV Brno (Výzkumný ústav vodohospodářský).

Připravuje se zprovoznění Vírského oblastního vodovodu (VOV), který bude zásoben pitnou vodou z nádrže Vír I. Vírská voda bude zásobovat i okres Brno-venkov a město Brno. Byl vybudován podzemní přivaděč surové vody o světlosti 1,6 m z vírské nádrže do obce Švařec, kde se dokončuje výstavba úpravny surové vody pro celý VOV.

# b) Stávající zásobovací vodovod

Obec Vír není napojena na skupinový vodovod ani na připravovaný VOV. Obec má svůj vlastní vodovod, který je poměrně nový a budoval se v letech 1987 až 1991. Voda je odebírána z úpravny surové vody pod hrází horní nádrže a je akumulována ve vodojemu Vír, který byl vybudován nad tzv. Táborem na kótě cca 440 m nad mořem. Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobena vodou celá obec. Vodojem má tyto parametry :

akumulace vodojemu :	60 + 100 m3 (dvě komory)

horní hladina vody :	440,30 m n.v.

spodní hladina vody : 	437,00 m n.v.

Vodovod byl budován z potrubí PVC JS 80-150 mm a byl zaveden po celé obci. Vodovod je v majetku Svazku obcí (Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko), je provozován VAS Žďár nad Sázavou a jeho stav je zatím dobrý.

# c) Návrh rozšíření vodovodní sítě

V územním plánu je navrženo rozšíření stávajícího zásobovacího vodovodu do míst navržené obytné, občanské i podnikatelské výstavby. Nové vodovodní řády jsou navrženy z PVC JS 80 mm. Pro soustředěnou obytnou výstavbu v lokalitě Za horou (Pod lipkou) je nový vodovodní řád zaokruhován. V ostatních částech návrhu je navrženo prodloužení stávajícíh vodovodních řádů, nebo je navržena nová vodovodní větev (výstavba Na bahnech). Na nových vodovodních řadech budou osazeny hydranty.

# d) Výpočet potřeby vody

Teoretická potřeba vody podle směrnice č. 9/1973 Sb. je vyhodnocena pro stávajících 755 obyvatel, pro navržených 900 obyvatel (nárust o 72 nových domků), pro stávající občanskou vybavenost a stávající výrobu a jejich 20% nárůst. Do výpočtu jsou zahrnuta i hospodářská zvířata (tabulka 14) :

# A - bytový fond

stav 755 obyvatel (80% á 230 l/os.den, 20% á 150 l/os.den, snížení o 40% v rodinných domcích á 128,4 l/os.den)

stávající potřeba  ........................................................................	96.942 l/den = 1,12 l/s

návrh 900 obyvatel (dtto jako stávající á 128,4 l/os.den)

navržená potřeba  ......................................................................	115.560 l/den = 1,34 l/s

# B - občanská vybavenost a výroba

hostinec 2x	3 zaměst., á 450 l/den	1.350 l/den

2 prodejny	6 zam., á 60 l/den	360

OÚ, pošta	10 zam., á 60 l/den	600

MŠ	25 dětí, á 60 l/den	1.500

ZŠ	40 dětí, á 25 l/den	1.000

10 zam., á 60 l/den	600

školní kuchyně	60 obědů, á 25 l/jídlo	1.500

pečovatelská služba 	2 zam., á 200 l/den	400

zdravotní středisko 	20 osob, á 40 l/ošetř.	800

správa přehrady, elektrárny a

úpravna vody	28 zam., á 60 l	1.680

hotel Siesta	44 lůžek, á 150 l	6.600

90 jídel, á 25 l/jídlo	2.250

rekreační chaty	43 lůžek, á 150 l/den	6.450

Rotter s.r.o.	130 zam., á 150 l/den	19.500

stávající potřeba  .........................................................................	43.390 l/den = 0,50 l/s

návrh - zvýšení na 120%  ............................................................	52.068 l/den = 0,60 l/s

# C - hospodářská zvířata

prasata	16 ks, á 15 l/den	240l/den

krávy	20 ks, á 80 l/den	1.600

drůbež	300 ks, á 0,5 l/den	150

koně	2 ks, á 60 l/den	120

kozy, psi, kočky, králíci	(odhad)	800

stávající potřeba  ...........................................................................	 2.910 l/den = 0,03 l/s

návrh bude stejný jako stav (nepředpokládá se nárust počtu zvířat)

# Průměrná stávající potřeba vody  ..............................................	143.242 l/den = 1,66 l/s

Průměrná navržená potřeba vody  ............................................	170.538 l/den = 1,97 l/s

Maximální denní potřeba vody	1,97 x 1,5 = 2,96 l/s

Maximální hodinová potřeba vody	2,96 x 1,8 = 5,33 l/s

Roční potřeba vody (návrh)	62 246 m3/rok

# e) Místní vodní zdroje

Před vybudováním vodovodu bylo v obci Vír několik místních vodovodů. Z těchto vodovodů zůstal funkční tzv. "Hranovecký vodovod", který má studnu na pravém břehu řeky - nad Závodím. Vodovod je soukromý a je zaveden pro několik domů na ulici Hranovec. V obci je 5 obecních studní, u kterých bude nutno pravidelně kontrolovat kvalitu vody. Jedná se o náhradní místní vodní zdroje.

# f) Požární zabezpečení

Na vodovodní síti jsou osazeny podzemní a částečně i nadzemní hydranty s maximální dostupností do 80 m pro každý dům. Protipožární zabezpečení podle ČSN 730873 požaduje tlak v síti 0,25 MPa a průtok 6,7 l/s. Nově navržené vodovodní řády budou vybaveny hydranty podle předpisů.

Celou obcí Vír protéká řeka Svratka. V obci jsou dvě místa upravená pro odběr požární vody přímo z řeky, a to vedle hasičské zbrojnice a vedle mostu na Závodí.

# g) Vodohospodářská ochranná pásma

Do katastru obce Vír zasahuje 5 vyhlášených vodohospodářských ochranných pásem. V roce 1974 vydal JmKNV v Brně rozhodnutí o čtyřech pásmech hygienické ochrany - PHO I. stupně, PHO II. stupně vnitří, PHO II. stupně vnější a PHO III. stupně vodárenské nádrže Vír I. Tato PHO byla pak revidována rozhodnutím JmKNV ze dne 26. 11. 1986 pod číslem Vod. 3275/1986-233/1-HO a v této podobě platí dodnes. Hranice ochranných pásem vírské přehrady jsou vyznačeny na výkresech č. 1, 2, 4 a 7. PHO zasahují jen severozápadní cíp katastru Víru. Zbývající části katastru Víru a katastr Hrdé Vsi náleží do vyhlášeného vodohospodářského PHO III. stupně vodního zdroje Svratka-Pisárky v Brně.

Na území vyhlášených PHO je nutno dodržovat veškerá ustanovení vyhlášky ochranných pásem a všeobecná pravidla podle hygienické směrnice č. 51/1979 Sb. Veškeré činnosti prováděné na pozemcích ve vodohospodářských PHO musí být prováděny vždy tak, aby nedošlo k ohrožení vydatnosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů. Jednotlivá PHO omezují hospodářskou a stavební činnost v dotčeném území následovným způsobem :

PHO I. stupně 	zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz koupání i rekreace, stavební uzávěra pro všechny stavby, ...

PHO II.st.vnitřní 	stavební uzávěra pro všechny stavby s vyjímkou těch, které zlepší ochranu vod, ...

PHO II.st. vnější 	požadavek vybudování ČOV (mimo PHO) a oddílné kanalizace, zákaz výstavby ustájení dobytka a rekreačních staveb, ...

PHO III.st.vnější 	zákaz staveb a provozů ohrožujících čistotu vod obecně (jedná se jen o hranici povodí zdroje)

Sdružení obcí v okolí vodárenské nádrže Vír I usiluje o revizi těchto pásem, především ve smyslu zrušení stavební uzávěry a tím i možnosti udělování dotací. Okolo vodojemu Vír a okolo studny hranoveckého vodního zdroje je vybudováno oplocení, které vytváří PHO I. stupně těchto zařízení (ale nebyla zatím vyhlášena).

# 2.9. Odvodnění území a kanalizace

# a) Vodní nádrže a vodní toky

Katastrem obce Vír protéká řeka Svratka, úsek tzv. Vírská Svratka v říčním km 112-114,8. V letech 1947-57 byly zde na Svratce vybudovány dvě vodní díla - přehradní nádrže Vír I (vodohospodářský zdroj o obsahu 30 milionů m3 vody) a Vír II (spodní vyrovnávací nádrž). Správa přehrady Vír má své sídlo v oploceném areálu nad horní hrází a provádí ji Povodí Moravy s.p. Pro obě nádrže je nutno dodržovat manipulační a provozní řád.

Celý katastr obce Vír leží v povodí řeky Svratky, jejíž klikaté údolí tvoří komunikační koridor katastru i obce. Přes katastr Hrdá Ves přitéká jako pravobřežní přítok Svratky říčka Bystřice. Svratka i Bystřice jsou ve správě Povodí Moravy s.p. (závod Dyje, středisko Bystřice nad Pernštejnem). Svratka má ve Víru dva menší levobřežní přítoky - tzv. Bezejmenný potok a Rovečenský potok. Do Rovečenského potoka stéká v obci do jeho pravé strany Chlumský potok. Tyto 3 toky jsou ve správě Lesů ČR (Hradec Králové). Na Uhelně vede přes areál podniku Rotter umělý náhon patřící k továrně.

Na východním okraji obce (mezi silnicí a hřbitovem) se nachází chovný rybník Českomoravského rybářského svazu. Rybník je oplocen a užíván k produkci kaprů. Jiné vodní plochy se v katastru nevyskytují a nejsou v územním plánu navrhovány.

# b) Zátopová území, údržba a ochranná pásma toků

Dne 1.11.199 bylo Okresním úřadem Žďár nad Sázavou vyhlášeno zátopové území říčky Bystřice. Pro řeku Svratku bylo 21.5.2001 vyhlášeno okresním úřadem zátopové území v úseku ř. km 83,0-114,8 a 123,5-167,548. Obě zátopová území byla stanovena na stoletou vodu Q100. Hranice rozlivu (inundace) zátopového území Bystřice i Svratky jsou vyznačeny na výkresech č. 1, 2, 4 a 5.

Ve Víru dojde k rozlivu Svratky až na dolním konci obce - v zátopovém území je zde bývalý Navrátilův mlýn č. 33, louky na pravém břehu Svratky pod obcí a pod spodní nádrží domy č. 35 a 266 (V Hamrech). Na Hrhé Vsi je území rozlivu Bystřice v délce cca 200 m na pravém břehu. V zátopovém území jsou zde domy č. 213, 211, 214, 228, 227, 231, 230, 236 a 2 rekreační chaty. Nad Hrdou Vsí jsou místní louky okolo Bystřice zaplavovány v celé délce až kam sahá katastr obce.

V zátopovém území platí stavební uzávěra (SU) pro všechny stavby podle vyhlášek těchto území. V územním plánu zde proto není navrhována žádná výstavba. Kromě stavební uzávěry patří dále mezi protipovodňová opatření :

- Prohloubení koryt potoků v místech mostních objektů, kde dochází k ucpání naplaveninami.

- Udržování volný nezastavěného pruhu 4-6 m na březích toků pro možnost manipulace a provádění údržby toků.

- Údržba a čištění propustků otevřených dešťových příkopů.

V dokumentaci ÚPO je vyznačeno ochranné pásmo vodotečí a vodních ploch o šířce 15 m na obě strany od břehů. Jedná se o pásmo na ochranu čistoty vod. V pásmu by (mimo les) mělo být zřízeno trvalé zatravnění zabraňující splachům okolní půdy do vodoteče a břehový porost, který zvyšuje pevnost (stabilitu) koryta a břehů.

Podle § 11 vyhlášky č. 470/2001 Sb. je nutno po obou březích vodních toků ponechat (již výše zmíněný) volný manipulační pruh o šířce 6 m na obě strany od břehové čáry. U ohrázovaného toku Svratky činí manipulační pruh 15 m od vzdušné paty hráze. Manipulační pruh slouží správci toku pro provádění jeho údržby. V manipulačních pruzích není dovolena výstavba žádných pevných nadzemních objektů (staveb).

V územním plánu je navrženo doplnění souvislé pobřežní zeleně vždy aspoň na 1 straně podél vodních toků v katastru (a to i přes zastavěné území obce), na Svratce po obou březích. Koryta vodních toků se stanou lokálními biokoridory ÚSES. Pobřežní zeleň je třeba doplňovat o výsadbu původních dřevin (jasany, olše). Vodní toky budou udržovány ve svém současném korytě, regulace nejsou navrženy. Přirozená koryta toků vytvářejí podmínky pro chov ryb a podílí se na zachování rázu krajiny. V rámci revitalizace lze na Bystřici i na místních potocích zřizovat tůně a obnovovat splavy. Údolní nivy vodních toků (především Svratky a Bystřice) v katastru je nutno ponechat zatravněné jako louky a pastviny bez dalších melioračních zásahů.

# c) Stávající kanalizace

V obci Vír byla v letech výstavby vodních nádrží (1947-57) vybudována dešťová kanalizace. Některé části kanalizace jsou novější, kanalizace z části Spalisko pochází z r. 1989. Kanalizace je v majetku Svazku obcí (Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko) a je provozována VAS Žďár nad Sázavou. Jedná se o několik samostatných větví vedených ze zástavby a vyústěných přímo do Bystřice a do Svratky. Tato kanalizace byla provedena z betonových trub a postupem se stala spíš kanalizací jednotnou, protože obsahuje i přepady septiků. Stav kanalizace neodpovídá současným hygienickým nárokům a její užívání je časově omezeno rozhodnutím Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou. Na žádost obce bylo užívání prodlouženo do r. 2005, protože obec zatím nemá finanční prostředky na novou kanalizaci. Hotel Siesta má vlastní balenou čističku odpadních vod. Výrobní areál Rotter s.r.o. má pro čištění svých odpadních vod zřízenu štěrbinovou nádrž. V roce 1998 byl vybudován v části Tábor zatím jediný kanalizační sběrač oddílný, který odvádí splaškové vody z jednotlivých objektů na malou ČOV umístěnou u Svratky za obecním domem.

# d) Navržená splašková kanalizace a čistička odpadních vod (ČOV)

Na odkanalizování obce a čištění odpadních vod byla v r. 1991 navržena první studie firmou  Aquatis Brno ve dvou alternativách (1 centrální ČOV, 3 menší ČOV). V roce 1999 byla vypracována technicko - ekonomická studie odkanalizování Víru od firmy DUIS s.r.o. Brno - rovněž ve dvou alternativách (vždy 1 centrální ČOV a přečerpávání). Kanalizace byla vždy navržena jako oddílná s čištěním vod na ČOV u Svratky pod obcí. Z obou těchto materiálů, které se od sebe koncepčně příliš neliší, vychází i návrh splaškové kanalizace a ČOV v územním plánu. Stávající kanalizace bude po prověření jejího technického stavu použita ve funkci kanalizace dešťové. Jen některé novější úseky budou použity v systému kanalizace splaškové. Je navržena nová splašková kanalizace z trub DN 300 po celé obci. Navržené řešení je následující :

Na Hrdé Vsi (po pravém břehu Bystřice) bude splaškový kanalizační řád sveden do malé ČOV č. 3 (na výkrese 5 č. 27c), navržené u stadionu V ledničkách.

Na Táboře bude doplněna nová splašková kanalizace řádem z levé strany Bystřice od Hrdé Vsi s napojením do stávající ČOV (nečíslována) za obecním domen. Tato čistička se zkapacitní, nebo budou vody přečerpávány výtlakem pod mostovkou do sběrače za Svratkou. Zdejší stávající ČOV se v tom případě odpojí a využije jinde.

Na Závodí je navržena splašková kanalizace rovněž do malé ČOV č. 2 (na výkrese 5 č. 27b), která je navržena na pravém břehu Svratky pod Hranovcem.

Ostatní části obce (tj. vše na levém břehu Svratky) budou odkanalizovány do splaškového sběrače, který je navržen od bytovek nad Uhelnou podél silnice III. třídy a silnice II. třídy přes celý Vír. Pod obcí mezi silnicí II/387 a lesem je navržena centrální ČOV č. 1 (na výkrese 5 č. 27a) pro převážnou část Víru. Všechny nově navržené větve budou pak zaústěny do tohoto sběrače.

Otevřenou otázkou zůstává, zda bude nakonec použit systém se třemi až čtyřmi ČOV, nebo budou splaškové vody z Hrdé Vsi, Tábora a Závodí přečerpávány do sběrače na levém břehu Svratky do jedné centrální ČOV č.1. O tom rozhodne až projednané zadání stavby či projekt. Centrální ČOV je navržena mimo zátopové území Svratky. Technologicky budou použita zařízení na úrovni současného pokroku v době realizace čističky (čističek). Územní plán rovněž připouští alternativu, kdy budou veškeré splaškové vody odvedeny podél řeky (nebo výtlakem) mimo katastr Víru na skupinovou čističku sloužící pro více obcí. O konečném způsobu rozhodne ekonomické hledisko (finanční náklady), nebo státní dotace.

# e) Výpočet množství splaškových vod a jejich znečištění

Výpočet je orientační a je proveden podle odběru pitné vody na stav 755 obyvatel, výhledový návrh 900 trvalých obyvatel (navržených 72 nových obytných domů) a na 20% nárust občanské vybavenosti a výroby (tabulka 15) :

ukazatel /počet obyvatel :	stav / 755 :	návrh / 900 :

množství odpadních vod	143 m3/den	170 m3/den

průměrný denní průtok	1,66 l/s	1,97 l/s

zvýšení + 15% (balastní vody)	164 m3/den	196 m3/den

průměrný průtok Qp	1,90 l/s	2,27 l/s

koeficient nerovnoměrnosti 	2,4	2,2

maximální průtok Qm	6,00 l/s	7,04 l/s

znečištění od obyvatelstva 	44,76 kg/den	58,86 kg/den

znečištění od obč.vybaven. 	15,40 kg/den	18,50 kg/den

celkem BSK5 na přítoku ČOV 	60,16 kg/den	77,36 kg/den

# f) Extravilánové vody a dešťová kanalizace

Území obou katastrů Víru a Hrdé Vsi je odvodněno do přehrady, do Svratky, Bystřice a do jejich přítoků. Umělá odvodnění (meliorace) se zde neprovedla a ani nejsou navržena. Obec Vír je obklopena ze všech stran poměrně svažitým terénem a proto zde dochází k výskytu extravilánových vod. Tyto vody jsou svedeny stávajícími dešťovými příkopy přímo do vodotečí, nebo jsou přes lapače splavenin svedeny do stávající jednotné kanalizace.

Většina stávající kanalizace bude použita po rekonstrukci jako dešťová. Veškeré nedešťové vody budou odpojeny od dešťové kanalizace i od vodotečí. V územním plánu jsou navrženy nové dešťové příkopy a nová dešťová kanalizace, která odvede extravilánové, ale i intravilánové povrchové vody do Bystřice, do Svratky a do místních potoků - viz. výkres č. 4.

Orientačně bylo provedeno vyhodnocení kapacity stávajících dešťových stok a byly vypočteny dimenze navržených dešťových stok. Stávající stoky a propustky kapacitně vyhovují. (Pro intenzitu 15 minutového deště při periodicitě 1, je odtok 133 l/s.ha.)

Pro zachycení extravilánových vod je důležitá skutečnost, že zástavba obce je obklopena lesy a trvale zatravněnými lukami. Lesy i trvalé travní porosty mají výrazný protierozní účinek a proto bude nutno všechna zatravnění zachovat, eventuálně i rozšířit. Dochází zde ke vsakům dešťových vod, čímž se zabrání přesycení dešťových příkopů a dešťové kanalizace.

# 2.10. Územní systém ekologické stability

Generel místního územního systému ekologické stability (dále ÚSES) byl vypracován firmou Studio P (Ing. Psotová, Ing. Šejnohová, Žďár n. Sázavou) v listopadu r. 1999, a to společně pro katastry Korouhvice, Chlum, Věstín, Věstínek, Bolešín, Vír, Hrdou ves, Koroužnou a Kobylnice. Proto urbanistická studie Víru z července 1999 návrh ÚSES neobsahovala. Generel byl projednán a nyní zapracován do územního plánu. Generel ÚSES je uložen na obecním úřadě a na okresním úřadě, referátě životního prostředí a na referátě regionálního rozvoje. V ÚPO je z generelu použit nezbytný stručný výklad, podrobněji - viz. generel. Graficky viz. výkres č. 1 - komplexní řešení katastru obce a ÚSES v měřítku 1 : 10 000.

a)  Obecné zásady návrhu ÚSES

Úroveň ekologické stability krajiny okolo obce Vír je dostačující, ale přesto je třeba ji doplnit na funkční systém, který by zvýšil schopnost autoregulace krajiny. Územní systém ekologické stability se svým návrhem snaží obnovit přírodní a stabilní krajinu. Po rozboru přirozeného a současného stavu krajiny se navrhuje síť ekologicky stabilnějších segmentů, která je biologicky provázaná. Postup návrhu územního systému ekologické stability je následující :

- prostorové stanovení zachovalých a přírodě blízkých lokalit v katastru - kostra ÚSES,

- doplnění kostry ÚSES o další plochy, kde lze podpořit přírodní skladbu porostů,

- propojení stávajících a navržených přírodních lokalit ve funkční systém zachovávající genetické informace o přírodě.

Právě toto propojení zvýší ekologickou stabilitu území. V řešené krajině jsou vytypována stabilnější stanoviště, tzv. ekologicky významné krajinné prvky (VKP), nebo ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK), které mají perspektivu přírodního vývoje. Jsou to obvykle lesy, trvalé stromové, keřové nebo bylinné porosty, vodní plochy, vodní toky a jejich nivy, stepní louky a další. Tyto maloplošné segmenty krajiny tvoří kostru ekologické stability. V řešeném území je zastupují vždy charakteristické biologické druhy a společenstva. Co se týká území, ÚSES rozlišujeme na nadregionální, regionální a na lokální (místní) úrovni :

- nadregionální ÚSES má význam na úrovni celé repobliky,

- regionální ÚSES má význam na úrovni kraje,

- lokální ÚSES má význam v místě (na úrovni obce a okresu).

ÚSES zajišťuje příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní území. Své funkce plní pomocí svých součástí - biocenter (BC), biokoridorů (BK) a interakčních prvků (IP) :

Biocentrum je kompaktní část krajiny plošného typu, která svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci a ochranu druhů a společenstev přirozeného geofondu. Pro podmínky dané oblasti je minimální výměra biocentra u společenstev lesních a lučních 3 ha, u společenstev stepních a mokřadních 1 ha.

Biokoridor je část krajiny líniového typu, který svým stavem a velikostí umožňuje migraci organismů mezi jednotlivými biocentry. V místních podmínkách je minimální nutná šířka biokoridoru pro společenstva luční a mokřadní 20 m a pro společenstva lesní 15 m. Maximální délka biokoridoru mezi biocentry je vesměs do 2000 m, s možností přerušení od 50 m do 100 m (podle kultury plochy přerušení).

Interakční prvek je líniový prvek (mez, stromořadí), který zprostředkovává příznivé působení biokoridorů a biocenter na okolní hospodářskou krajinu. Plní též důležitou funkci protierozní, ochrannou a estetickou a umožňuje existenci živočišných druhů. Interakčními prvky jsou vesměs stromořadí podél zemědělských cest. Interakční prvky nejsou prostorově omezeny.

Prvky ÚSES jsou navrženy v určitém vegetačním společenství - typu geobiocénu, který je charakterizován kódem STG (tzv. typizace). Kódy STG jsou stanoveny podle vegetačních stupňů, trofických a hydrických řad. Tímto kódem je určena optimální skladba druhů vysazovaných dřevin a podrostu. Výsadbu je vždy třeba zaměřit na původní druhy a dřeviny. Navrhované prvky ekologické stability jsou buď :

- funkční, tedy již existující a lokalizované v dostatečné velikosti, vymezené závazně (jednoznačně),

- částečně funkční, s existujícím základem, který je třeba rozšířit a doplnit, lokalizované  vesměs v nedostatečné velikosti ale vymezené rovněž závazně (jednoznačně),

- nefunkční, zatím neexistující, které je třeba založit, lokalizované a vymezené směrně (tj. zatím nezávazně).

Při realizaci prvků ÚSES, včetně protierozní a ochranné zeleně okolo cest a potoků, dojde místy k záboru soukromé půdy, respektive ke změně jejího využívání. Podle zákona č. 334/1992 Sb. O ochraně ZPF, § 2, odst. 3 bude mít uživatel, kterému byla uložena změna kultury z důvodů ochrany životního prostředí, nárok na úhradu nákladů z této změny vyplývající od orgánu ochrany ZPF (protierozní opatření) a z fondu pro ŽP (ÚSES).

Návrh ÚSES je podkladem pro územní plány velkých územních celků i obcí, pro řešení komplexních pozemkových úprav a pro lesní hospodářské plány. Realizace systému ÚSES je dlouhodobá. Realizace zahrnuje ochranu existujících (funkčních) částí, jejich obnovu, rozšíření a doplnění a v poslední řadě též zakládání zcela nových částí. Jedná se o záležitost několika desetiletí. Na jednotlivé prvky ÚSES budou postupně vypracovány podrobnější plány a projekty. Pro realizaci, tedy pro výsadbu dřevin v jednotlivých částech ÚSES je třeba zásadně používat domácí dřeviny a keře odpovídající stanovišti a vegetačnímu stupni. Z výsadby je třeba vyloučit nepůvodní druhy. Systém navržených krajinných prvků je napojen i na pás zahrad obklopujících zástavbu obce. Je též třeba  provádět revitalizaci vodních toků, tj. obnovovat tůně a doplňovat chybějící pobřežní porosty.

b)  Kostra ekologické stability

Jedná se o maloplošná chráněná území přírody podle evidence orgánu ochrany přírody (RŽP Ok.Ú. Žďár nad Sázavou) - ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK). Jednotlivé prvky kostry ekologické stability jsou na výkrese č. 1 ÚPO označeny černými číslicemi 1-28. Často se jedná se o území s výskytem chráněných, nebo ohrožených drůhů živočichů a rostlin. Prvky kostry ÚSES jsou zdrojem zdravého geofondu systému, jde o plochy s vyšší ekologickou stabilitou - stupněm 3, 4 a 5 (střední až nejvyšší ekologická stabilita). Právní ochrana těchto prvků je dána zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Registrace prvků se provádí podle § 6 zákona a § 7 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Většina zmíněných EVSK (VKP) je začleněna i do návrhu ÚSES. V generelu místního ÚSES nebyly uvedeny názvy a velikosti prvků. V řešeném území obce Vír se nachází velké množství techto prvků. Přehled ekologicky významných segmentů krajiny se stručnou charakteristikou je v k.ú. Vír a Hrdá Ves následující :

1	Les na levém svažitém břehu nádrže Vír I. Jde o smíšený porost (habr, buk, borovice) 50-70 let starý, je součástí BC1.

2	Louka za areálem správy přehrady Vír I. Jde o částečně již degradovaná stepní lada.

3	Lesní porost na kopci vedle lyžařského svahu severně nad obcí se zastoupením buku, habru a břízy.

4	Luka na kopci s lyžařským svahem s vysokou druhovou četností rostlin.

5	Lesní svah vedle lyžařské louky s přirozenou skladbou dřevin, je součástí BC3.

6	Přírodní rezervace Vírská skalka vyhlášená k ochraně v r. 1995 nad ulicí Uhelna. Jde o skalní stěnu a řídký lesní porost charakterizující skalnatý biotop údolí Svratky. Je sočástí BC2 a nadregionálního biokoridoru (NRBK) č. K127 MH.

7	Svažitá přírodě blízká louka nad lokalitou Spalisko.

8	Lesní svažitý porost nad fotbalovým hřištěm s převahou habrů, je součástí BC4.

9	Louka v sevřeném údolí Chlumského potoka nedaleko Hvízdalova s přirozenou skladbou.

10	Louka u úpatí kopce v údolí Chlumského potoka na hranici s k.ú. Věstín.

11	Svažitá louka v severní části k.ú. Vír s přirozenou skladbou rostlin a náletem dřevin.

12	Lesní porost ve svahu východně od obce s převahou habru. Je sočástí nadregionálního biokoridoru (NRBK) č. K127 MH.

13	Louka mezi lesy ve svahu východně od obce. Je sočástí nadregionálního biokoridoru (NRBK) č. K127 MH.

14	Lesní porost východně od obce v příkrém svahu nad korytem Svratky. Převažuje buk, borovice a habr, stáří 90-130 let. Je sočástí nadregionálního biokoridoru (NRBK) č. K127MH.

15	Lesní porost na hřbetě terénu východně od obce u el. vedení VN s převahou buku, habru a borovice.

16	Údolní niva Svratky pod spodní vírskou nádrží (pod Hamry), která pokračuje do k.ú. Koroužné. Jde o vodní tok, pobřežní porosty a okolní louky s výskytem ledňáčka říčního. Je součástí BC6.

17	Lesní porost jižně od obce na kopci Pyšolec pod spodní vírskou nádrží. Převažuje buk, habr a smrk. Je sočástíarcheologického naleziště.

19	Údolní niva Svratky nad spodní vírskou nádrží (na Závodí). Jde o vodní tok, pobřežní porosty a pravobřežní louku. Je součástí BC7.

20	Louka mezi lesy ve svahu v lokalitě Závodí blízko obce s přirozenou skladbou rostlin.

21	Svažitá stepní louka na Hrdé Vsi (nedaleko Tábora). Je sočástí nadregionálního biokoridoru (NRBK) č. K127MB.

22	Louka pod okrajem lesa na Hrdé Vsi s přirozenou skladbou rostlin.

23	Svažitá louka  na kopci u lesa západně od Hrdé Vsi s přirozenou skladbou rostlin.

24	Svažitá louka  mezi lesními porosty západně od Hrdé Vsi s přirozenou skladbou rostlin.

25	Niva říčky Bystřice jižně od Hrdé Vsi. Jde o vodní tok s porosty a pravobřežní louku.

26	Menší louka v údolí u silnice nad Hrdou Vsí.

27	Niva v údolí říčky Bystřice v jihovýchodním cípu k.ú. Hrdé Vsi. Jde o porosty a remízy poblíž toku, je součástí BC9.

28	Niva údolí říčky Bystřice v jihovýchodním cípu k.ú. Hrdé Vsi. Jde nivní louky okolo toku, je rovněž součástí BC9.

# c) Návrh nadregionálního a regionálního ÚSES

Nadregionální a regionální ÚSES byl do územního plánu zapracován podle Územně technických podmínek - ÚTP NR a R ÚSES ČR (zpracovala Společnost pro ŽP Brno v r. 1996 pro MMR a MŽP ČR ). Katastrem obce Vír prochází nadregionální biokoridor “Svratka” K 127, zde se dvěma souběžnými osami (větvemi) podél toku řeky Svratky :

NR BK-127 MB  Nadregionální biokoridor v řadě mezofilní bučinné. Tato osa NRBK prochází okolo jihozápadní hranice katastru a překračuje území obce jen v části Hrdá Ves bez vloženého lokálního biocentra.

NR BK-127 MH  Nadregionální biokoridor v řadě mezofilní hájové. Tato osa NRBK je vedena přes celý katastr Víru a to na výslunných svazích podél severovýchodního okraje zastavěného území. Biokoridor vstupoje do katastru Víru u Svratky směrem od Bolešína a opouští Vír přechodem přes Svratku pod horní přehradní zdí. Do trasy biokoridoru jsou vložena 4 lokální biocentra - BC2, BC3, BC4 a BC5.

Obě osy NRBK 127 se spojují vedle vírské přehradou na katastru Karasína. Nadregionální biokoridor K-127 má ochranné pásmo o šířce 2.000 m na obě strany od osy biokoridoru.

Do katastru obce Vír zasahují svými okraji 2 regionální biocentra ÚSES :

RBC 300 Dubovice - zasahuje jen malou východní část katastru Vír ze sousedního k.ú. Bolešín. Jedná se o RBC funkční a vymezené na nadregionálním biokoridoru NRBK 127 MH (celková rozloha 30 ha).

RBC 306  Laškovec - zasahuje jen severozápadní část Hrdé Vsi ze sousedního k.ú. Karasín. I toto RBC je funkční a vymezené. Zde se (již mimo řešené území) obě větve nadregionálních biokoridorů spojují.

# d) Návrh lokálního (místního) ÚSES

Území obce Vír je součástí vyhlášeného přírodního parku Svratecká hornatina a jeho ekologická hodnota s 28 prvky kostry ÚSES je poměrně vysoká. Ekologicky nestabilní je jen severní část katastru Víru, kde se nacházejí souvislé plochy zemědělské půdy. Údolní niva Svratky a Bystřice je mimo zastavěná území ekologicky hodnotná a je opatřena trvalými travními porosty (lukami). Zbývající části katastru tvoří veměs hodnotné hospodářské lesy.

Podle generelu jsou zde navrženy čtyři větve lokálních biokoridorů vodních společenstev a jedna větev lesních společenstev. Jedna větev vodních společenstev sleduje tok Svratky s biocentry BC6, BC7 a kontaktním BC8. Biologicky větev reprezentuje společenstva svratecké nivy. Druhá větev vodních společenstev sleduje tok říčky Bystřice s kontaktním biocentrem BC8 a s biocentram BC9. Třetí větev vyšší hydrické řady sleduje tok Chlumského potoka s kontaktním biocentrem BC5, ze kterého vychází čtvrtá větev lokálního biokoridoru podél toku Rovečenského potoka.

Biokoridor lesních společenstev normální hydrické řady je navržen v lesnatých stráních podél levého břehu vodní nádrže Vír I s biocentry BC1 a BC2. Lokální biocentra BC3 a BC4 jsou vložena (mimo trasy lokálních biokoridorů) do trasy nadregionálního biokoridoru K 127 MH v lesním společenství. Většina lokálních biokoridorů a biocenter je vymezena závazně. Jsou navrženy 3 interakční prvky IP1 - IP3, a to směrně v severní zemědělské části katastru Víru. V následující přehled podává stručnou charakteristiku navržených částí lokálního ÚSES :

BC1	“Za horou” - lokální biocentrum v lese severně u areálu správy přehrady Vír I, reprezentativní, funkční, vymezené závazně, velikost 3 ha, typizace lesní (4B3) - typické bučiny, kostra EVKS 1.

BC2	“Vír” - lokální biocentrum v lese nad ulicí Uhelna, reprezentativní v trase NRBK, funkční, vymezené závazně, velikost 6 ha, typizace lesní (4A-AB3) - dubojedlové bučiny, kostra EVKS 6 - přírodní rezervace Vírská skalka.

BC3	“Na kopci” - lokální biocentrum v lese nad Spaliskem, reprezentativní v trase NRBK, funkční, vymezené závazně, velikost 3 ha, typizace lesní (4AB-B3) - dubojedlové bučiny, kostra EVKS 5.

BC4	“V loučkách” - lokální biocentrum v lese nad fotbalovým hřištěm, reprezentativní v trase NRBK, funkční, vymezené závazně, velikost 3 ha, typizace lesní (4AB-B3, 4A-AB3) - dubojedlové  a holé bučiny, kostra EVKS 8.

BC5	“U Špilberku” - lokální biocentrum v lese nad Hvízdalovem, kontaktní, reprezentativní v trase NRBK, nefunkční, vymezené směrně, velikost 3 ha, typizace vodní, luční a lesní (4A-AB3) - dubojedlové bučiny, bez kostry.

BC6	“U mlýna” - lokální biocentrum v nivě Svratky pod spodní nádrží Vír II, reprezentativní, částečně funkční, vymezené závazně, velikost 3 ha, typizace vodní, luční a lesní (4BC-C4-5) - jasanové olšiny, kostra EVKS 16.

BC7	“U Vojtova rybníka” - lokální biocentrum v nivě Svratky nad spodní nádrží Vír II (Závodí), reprezentativní, funkční, vymezené závazně, velikost 3 ha, typizace vodní, luční a lesní (4BC-C4-5) - jasanové olšiny, kostra EVKS 19.

BC8	“Hrdá Ves” - lokální biocentrum v korytě soutoku Svratky a Bystřice (v obci), kontaktní, reprezentativní, nefunkční, vymezené směrně, velikost 3 ha, typizace vodní a luční, bez kostry.

BC9	“Bystřice” - lokální biocentrum v údolí Bystřice nad Hrdou Vsí, reprezentativní, funkční, vymezené závazně, velikost 3 ha, typizace kombinovaná vodní a luční s dřevinami (4BC-C4-5, B-BC3) - jasanové olšiny, kostra EVKS 27 a 28.

BK1	lokální biokoridor v lese na levém břehu nádrže Vír I, mezi hranicemi s k.ú. Chlum a BC1, kontrastní, jen částečně funkční, vymezený směrně, délka v katastru 800 m, typizace lesní (4AB-B3, 4BC4, 4B3), bez kostry.

BK2	lokální biokoridor v lese okolo areálu správy přehrady Vír I, mezi BC1 a BC2, modální, jen částečně funkční, vymezený směrně, délka 500 m, typizace lesní (4AB-B3), kostra EVSK 3, 4.

BK3	lokální biokoridor Chlumského potoka, mezi hranicemi s k.ú. Chlum a BC5, modální, funkční, vymezený závazně, délka v katastru 1.700 m, typizace vodní, luční a lesní (4-5BC-C4-5, 5BC4), kostra EVSK 9, 10, 11.

BK4	lokální biokoridor Rovečenského potoka, mezi hranicemi s k.ú. Rovečné a BC5, modální, funkční, vymezený závazně, délka v katastru 300 m, typizace vodní, luční a lesní (4-5BC-C4-5), bez kostry.

BK5	lokální biokoridor řeky Svratky, mezi hranicemi s k.ú. Koroužné a BC6, modální, funkční, vymezený závazně, délka v katastru 600 m, typizace vodní a luční (4BC-C4-5), kostra EVSK 16.

BK6	lokální biokoridor řeky Svratky, okolo dolní nádrže mezi BC6 a BC7, modální, funkční, vymezený závazně, délka 1.000 m, typizace vodní a luční (4BC-C4-5), bez kostry.

BK7	lokální biokoridor řeky Svratky, v obci mezi BC7 a BC8, modální, částečně funkční, vymezený závazně, délka 1.300 m, typizace vodní a luční (4BC-C4-5), bez kostry.

BK8	lokální biokoridor řeky Svratky, pod horní přehradní nádrží (Uhelna) mezi BC8 a hranicí s k.ú. Karasín, modální, jen částečně funkční, vymezený z části závazně a z části směrně, délka v katastru 1.200 m, typizace vodní a luční (4BC-C4-5), bez kostry.

BK9	lokální biokoridor říčky Bystřice, v Hrdé Vsi mezi BC8 a BC9, modální, částečně funkční, vymezený závazně, délka 1.700 m, typizace vodní a luční (4BC-C4-5), kostra EVSK 21, 25.

BK10 lokální biokoridor říčky Bystřice, mezi BC9 a hranicí s k.ú. Pivonice, modální, částečně funkční, vymezený závazně, délka v katastru 200 m, typizace vodní a luční (4BC-C4-5), kostra EVSK 28.

IP1,IP2,IP3  Tři interakční prvky jsou navrženy jako stromořadí podél stávajících polních cest v severní nezalesněné (zemědělské) části katastru Víru. Tyto jsou nefunkční (chybí) a jsou vymezeny směrně o celkové délce 1.800 m. Další, v dokumentaci nečíslovaná, stromořadí jsou navržena v blízkosti obce o celkové délce 1.200 m (viz. výkres č. 2). Interakční prvky ÚSES budou zabezpečovat i funkci protierozní, ochrannou a krajinotvornou (estetickou). Typizace bude provedena podle jednotlivých stanovišť STG. Celková délka navržených interakčních prvků činí 3.000 m.

Výše popsané prvky ÚSES budou reprezentovat lesní, luční a vodní společenstva podle jednotlivých skupin typů geobiocénů. Maximální délka lokálních biokoridorů bude do 2.000 m s možností přerušení do 50 m zastavěnou plochou, do 80 m ornou půdou a do 100 m ostatními kulturami. Lesní biokoridory budou vysázenyny z původních dřevin podle navržené typizace ve třech řadách vedle sebe s křovinným podrostem. Minimální šířka biokoridorů je zde 15 m, u společenství vodních a lučních 20 m. Prostorové limity interakčních prvků nejsou stanoveny. U interakčních prvků se předpokládá zelený pás se stromořadím a s podrostem o šířce cca 5 m, který umožní i existenci organismů s menšími prostorovými nároky.

# 2.11. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení ÚPO na zemědělský půdní fond a      etapizace výstavby

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhované výstavby a rozvojových ploch na zemědělský půdní fond (dále ZPF) v katastru Vír a Hrdá Ves je provedeno ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., přílohy č. 3 této vyhlášky a podle metodického pokynu MŽP z 1.10.1996 k odnímání půdy ze ZPF. Graficky je vyhodnocení záborů ZPF provedeno na výkrese č. 5 spolu s předpokládanou etapizací výstavby jednotlivých záměrů. V dokumentaci jsou znázorněny hranice současně zastavěného území obce (dále SZÚO) z roku 2001 vyznačené podle § 139 a) stavebního zákona. Jsou vyznačeny hranice zastavitelného území obce (dále ZÚO) a hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále BPEJ). Jednotlivé zábory ZPF jsou na výkrese č. 5 barevně vyznačeny podle funkcí navržených investičních záměrů - navržených změn v území (ÚSES na výkrese č. 1).

# a) Uspořádání půdního fondu

(podle katastru nemovitostí pro k.ú. Vír a Hrdá Ves dohromady, tabulka 16) :

zemědělská půda ZPF  …..........……….......… 	celkem 193,34 ha (36,38%)

z toho : 	orná půda	81,31 ha (15,30 %)

zahrady	16,60 ha (3,12%)

ovocné sady	2,41 ha (0,46%)

louky	30,78 ha (5,79%)

pastviny	62,22 ha (11,71%)

nezemědělská půda  ….....................................	celkem 338,05 ha (63,62%)

z toho :	lesní půda LPF 	195,71 ha (36,83%)

vodní plochy  	63,81 ha (12,01%)

zastavěné plochy  	10,64 ha (2,00%)

ostatní plochy	67,89 ha (12,78%)

celkem oba katastry obce  ……………........…..........……	531,39 ha (100%)

Zemědělská půda hospodářské produkce tvoří jen asi 1/3 výměry řešeného území a leží převážně v severní části k.ú. ve svažitém terénu. Části zemědělské půdy se nacházejí též v údolní nivě Svratky, v jižní cíp katastru. V bezprostředním okolí obce jsou lesy. Skoro 1/2 zemědělské půdy představují trvalé travní porosty - louky a pastviny. Řešené území je součástí vyhlášeného přírodního parku Svratecká hornatina. Část ZPF se nalézá v ochranných vodohospodářských pásmech vodní nádrže Vír I, kde zemědělské hospodaření podléhá režimu vyhlášených PHO (zákaz hnojení atd.).

# b) Bonitované půdně ekologické jednotky

Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód BPEJ vyjadřuje :

1. místo 	klimatický region

2.a 3. místo - hlavní půdní jednotku. Je to syntetická agronomická jednotka charakterizovaná půdním typem,subtypem,substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě

4. místo 	kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy

# 5. místo 	kód kombinace skeletovitosti půdy a expozice ke světovým stranám.

Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky se stanovuje i základní sazba odvodů ze záborů ZPF při vynětí ve smyslu přílohy A zákona č. 334/1992 Sb. Používají se ceny za 1 ha půdy. Ceny se aktualizují, proto nejsou uvedeny.

Celý katastr obce Vír se nachází v klimatickém regionu CH-7, tj. v území v chladnější podhorské oblasti Žďárských vrchů s kódem 7 (1. číslo v označení BPEJ), některé prameny uvádějí region B5. Tento region se vyznačuje průměrnou roční teplotou 6-6,5 °C a ročním úhrnem srážek 650-700 mm. Reliéf území je značně členitý s průměrnou nadmořskou výškou 400-450 m. Zemědělský výrobní typ je bramborářsko-pícninářský. Převládají půdy hnědé kyselé s různými stupni oglejení a půdy drnoglejové. Z hlediska zrnitosti jsou půdy lehčího druhu, hlinitopísčité. Půdy jsou středně hluboké a vyznačují se značnou skeletovitostí v orniční vrstvě. Ve svažitých expozicích jsou lehčí hnědé půdy v menší vrstvě na hornině ohrožovány vodní erozí.

Pomocí kódů BPEJ se půdám přiřazuje třída ochrany ZPF (Metodický pokyn MŽP z 1.10. 1996, tabulka 17) :

Kód BPEJ :	tř. ochrany :

7.29.44	V

7.29.54	V

7.37.56	V

7.40.68	V

7.40.78	V

7.40.89	V

7.40.99	V

7.58.00	II

7.68.11	V

V okolí obce se jedná vesměs o hlavní půdní jednotky s kódem 40. V údolní nivě Svratky a Bystřice se vyskytuje produkčně nejhodnotnější půda s kódem 58 - nivní půdy glejové středně těžké, které mají II. třídu ochrany (nejlepší v katastru). Zemědělská půda ve II. třídě ochrany mimo SZÚO je na výkrese č. 5 vyznačena hnědou barvou. O třídách ochrany ZPF obecně platí, že :

Půdy I. třídy ochrany lze vyjmout ze ZPF mimo SZÚO pouze vyjímečně, a to převážně jen na liniové stavby zásadního významu (nadřazené inženýrské sítě) nebo pro realizaci prvků ÚSES a protierozní opatření. Jedná se o nejhodnotnější půdy, ale v katastru Víru se nevyskytují.

Půdy II. třídy ochrany lze vyjmout ze ZPF mimo SZÚO pouze podmíněně podle schváleného územního plánu, při nevhodnosti použití jiných ploch a v bezprostřední návaznosti na SZÚO. Půdy lze použít pro realizaci prvků ÚSES. Jedná se o půdy vysoce hodnotné.

Půdy III. třídy ochrany je možno územním plánem využít pro výstavbu. Jedná se o půdy s průměrnou produkční schopností a se středním stupněm ochrany.

Půdy IV. a V. třídy ochrany lze použít pro výstavbu nebo jiné využití. Jedná se o půdy s podprůměrnou hodnotou a jsou pro zemědělské účely postradatelné.

# c) Zemědělské areály, investice a pozemky a ÚSES

Zemědělskou půdu v katastru obce Vír obhospodařují soukromí zemědělci. Je zde 7 evidovaných soukromých zemědělců. V katastru se nevyskytuje žádná větší farma s rostlinnou nebo živočišnou výrobou. Meliorace se na území obce Vír neprováděly a ani nejsou navrženy. Komplexní pozemkové úpravy se zatím na katastru Vír a Hrdá Ves neprovedly. V řešeném území je 28 ekologicky významných segmentů krajiny. V územním plánu je navrženu 9 biocenter a 10 biokoridorů lokávního ÚSES. Část zemědělské půdy náleží do vodohospodářských pásem vodní nádrže Vír I a hospodaření zde podléhá režimu stanovených PHO.

# d) Etapizace navrženého rozvoje obce a členění záborů ZPF

Členění záborů ZPF je provedeno podle druhů navržených zařízení s ohledem na předpokládanou etapizaci pořadí výstavby navržených záměrů a rozvojových ploch. Současně zastavěné území obce odpovídá stavu roku 2001. Navržené pořadí realizace jednotlivých rozvojových a investičních záměrů je jen směrné. O skutečném pořadí navržených akcí rozhodne zřejmě finanční připravenost jednotlivých investorů.

Na výkrese č. 5 jsou očíslovány jednotlivé navržené záměry černými čísly 1 - 27 podle funkcí. Grafické vyznačení funkcí je stejné jako na výkresech č. 1 a 2. Čísla etap jsou uvedena na výkrese v tabulce římskými číslicemi :

I. etapa - plochy pro navrženou technickou vybavenost obce

27a 	centrální čistička odpadních vod pod obcí

27b 	malá čistička odpadních vod na Závodí

27c 	malá čistička odpadních vod V ledničkách (pro Hrdou Ves)

22 	příjezdová komunikace k centrální čističce odpadních vod

Počítá se se záborem celých ploch náležejících do ZPF

II. etapa - plochy pro navrženou obytnou výstavbu v SZÚO

1 	pro 11 domů v prolukách SZÚO

2 	soustředěná obytná výstavba 10 domů na Bednářově zahradě

Celkem pro 21 domů. Počítá se se záborem 400 m2 v ZPF/1 dům, ostatní plochy zůstanou v ZPF jako zahrady.

III. etapa - plochy pro navržené místní komunikace a parkoviště aut

14 	nová místní komunikace k domkům na Hrdé Vsi

15 	parkoviště aut u stadionu (V ledničkách)

18 	nová místní komunikace nad chatami v části Spalisko

20 	dopravní závlek - Kozí ulička

21 	prodloužení místní komunikace a parkoviště u hřbitova na Ostrážné

Počítá se se záborem celých ploch náležejících do ZPF. Většinou jde však o plochy stávajících komunikací a polních cest.

IV. etapa - plochy pro navrženou obytnou výstavbu mimo SZÚO

3 	pro 12 domů rozptýlené výstavby mimo SZÚO

4a-c	soustředěná obytná výstavba pro 19 domů Pod lipkou (Za horou)

5a-b	obytná výstavba pro 20 domů Na bahnech

16 	nová místní komunikace pro lokalitu Pod lipkou

23 	místní komunikace pro lokalitu Na bahnech

Celkem pro 51 domů, počítá se se záborem 400 m2 v ZPF/1 dům, ostatní plochy zůstanou v ZPF jako zahrady. U komunikací se zabere celá plocha v ZPF.

V. etapa - plochy pro navrženou občanskou vybavenost, sportovně rekreační zařízení a navržená veřejná prostranství

6a-b 	rozšíření hřbitova na Ostrážné

# 7 	občanská vybavenost na navržené centrální návsi

8 	občanská vybavenost (též bydlení) pod hotelem Siesta

9 	camping na Uhelně (bývalý stavební dvůr)

10 	sportovní a rekreační areál s koupalištěm za školkou

17 	parkoviště aut a komunikace na centrální návsi

19 	příjezdová komunikace pro sportovně rekreační areál

25 	veřejné prostranství - centrální náves naproti školy

26 	veřejné prostranství - malá náves (park) na Vesné

Počítá se se záborem všech ploch, které náleží do ZPF.

VI. etapa - plochy navržené pro rozvoj podnikání a výroby

11 	rozvojová plocha pro zemědělské (i jiné) podnikání nad Hrdou Vsí

12	podnikatelská zóna pod rybníkem (přípustná je zde i občanská vybavenost a  podnikatelské bydlením)

Počítá se se záborem všech ploch, které patří do ZPF.

VII. etapa - plochy navržené pro účelovou zeleň lokálního ÚSES

Patří sem navržená lokální biocentra, biokoridory a interakční prvky po celém katastru obce, vše mimo SZÚO. (na výkrese č. 5 není očíslováno, označeno podle výkresu č. 1).

BC1-9	plochy pro lokální biocentra

BK1-10	plochy pro lokální biokoridory

IP1-3	plochy pro interakční prvky

Vyhodnoceno je zde vynětí celých ploch jen pro prvky ÚSES, které náleží do ZPF (vesměs se jedná o plochy lesů a o vodní plochy).

# e) Vyhodnocení navržených záborů ZPF (tabulka 18)

Zkratky : 	7.40.68	číselné kódy BPEJ

(II.- V.)	označení třídy ochrany ZPF

IN	v současně zastavěném území obce

EX	mimo současně zastavěné území obce

RD, VP	navržený obytný rodinný dům, veřejné prostranství

OV, SR	občanská vybavenost, sport a rekreace

ČOV, TR	čistička odpadních vod, trafostanice

ZV,LV	zemědělská výroba, lehká výroba

MK	navržená místní komunikace nebo parkoviště

Z 	navržená účelová zreleň lokálního ÚSES

# I. etapa - navržená technická vybavenost, celkem ......................................... 	1.530 m2

27a	ČOV, 7.68.11 (V.), EX	1.200 2

27b 	ČOV, 7.58.00 (II.), IN	200 m2

27c 	ČOV, 7.58.00 (II.), IN	130 m2

22 	MK, není ZPF	-

# II. etapa - navržená obytná výstavba v SZÚO, celkem  ...................................	 8.400 m2

1	5 RD, 7.29.54 (V.), IN	2.000 m2

2 RD, 7.37.56 (V.), IN	800 m2

1 RD, 7.68.11 (V.), IN	400 m2

3 RD, 7.58.00 (II.),IN	1.200 m2

2 	10 RD, 7.68.11 (V.), IN	4.000 m2

# III. etapa - místní komunikace a parkoviště aut, celkem  ....................................	370 m2

14 	MK, není ZPF	-

15 	MK, není ZPF	-

18 	MK, není ZPF	-

20 	MK, 7.58.00 (II.), IN	370 m2

21 	MK, není ZPF	-

# IV. etapa - obytná výstavba mimo SZÚO, celkem  ........................................	 22.520 m2

3	3 RD, 7.58.00 (II.),EX	1.200 m2

6 RD, 7.40.89 (V.), EX	2.400 m2

3 RD, 7.40.68 (V.), EX	1.200 m2

4a-c	7 RD, není ZPF	-

12 RD, 7.68.11 (V.), EX	4.800 m2

5a-b	20 RD, 7.58.00 (II.), EX	8.000 m2

16 	MK, 7.40.68 (V.), EX	940 m2

MK, 7.68.11 (V.), EX	2.000 m2

23 	MK, 7.58.00 (II.), EX	1.980 m2

# V. etapa - občanská vybavenost, sport a rekreace a veřejná prostranství,

# celkem  ..........................................................................................................	16.650 m2

6a-b 	OV, 7.40.68 (V.), EX	2.050 m2

7	OV, 7.68.11 (V.), IN	1.440 m2

8 	OV (RD), 7.58.00 (II.),IN	2.800 m2

9	OV, není ZPF	-

10 	SR, 7.58.00 (II.),EX	5.400 m2

17 	MK, 7.68.11 (V.), IN	960 m2

19 	MK, 7.58.00 (II.),EX	400 m2

25 	VP, 7.68.11 (V.), IN	2.700 m2

26 	VP, 7.58.00 (II.),IN	900 m2

VI. etapa - rozvojové plochy výroby a podnikání, celkem  ............................ 	19.400 m2

11 	ZV, 7.58.00 (II.),EX	6.300 m 2

ZV, 7.40.89 (V.), EX	2.800 m2

12 	LV, 7.68.11 (V.), EX	10.300 m2

VII. etapa - účelová zeleň lokálního ÚSES, celkem  ....................................	101.600 m2

BC1	Z, není ZPF (lesní půda)	-

BC2	Z, není ZPF (lesní půda)	-

BC3	Z, růná BPEJ, EX	3.800 m2

BC4	Z, není ZPF (lesní půda)	-

BC5	Z, není ZPF (lesní půda)	-

BC6	Z, růná BPEJ, EX	14.200 m2

BC7	Z, růná BPEJ, EX	18.000 m2

BC8	Z, není ZPF (vodní a zastavěné plochy)	-

BC9	Z, růná BPEJ, EX	15.100 m2

BK1	Z, různá BPEJ, EX	60 x 15 =  900 m2

BK2	Z, není ZPF (lesní půda)	-

BK3	Z, různá BPEJ, EX	1.700 x 10 = 17.000 m2

BK4	Z, různá BPEJ, EX	300 x 10 = 3.000 m2

BK5	Z, různá BPEJ, EX	600 x 10 = 6.000 m2

BK6	Z, různá BPEJ, EX	80 x 20 = 1.600 m2

BK7	Z, není ZPF (vodní plochy)	-

BK8	Z, není ZPF (lesní a vodní plochy)	-

BK9	Z, různá BPEJ, EX	150 x 20 = 3.000 m2

BK10	Z, různá BPEJ, EX	200 x 20 = 4.000 m2

IP1	Z, různá BPEJ, EX	1.100 x 5 = 5.500 m2

IP2	Z, různá BPEJ, EX	300 x 5 = 1.500 m2

IP3	Z, různá BPEJ, EX	400 x 5 = 2.000 m2

u obce  Z, různá BPEJ, EX	1.200 x 5 = 6.000 m2

# f) Rekapitulace navržených záborů ZPF podle etapizace (tabulka 19) :

č. etapy a účel záboru ZPF : 	plocha záborů :

I.	plochy pro technickou vybavenost	1.530 m2

II. 	plochy pro obytnou výstavbu v SZÚO	8.400 m2

III. 	plochy pro místní komunikace a parkoviště	370 m2

IV. 	plochy pro obytnou výstavbu mimo SZÚO	22.520 m2

V.	plochy pro obč. vybavenost, sport. zař. a veřejná prostranství	16.650 m2

VI. 	plochy pro rozvoj podnikání a výroby	19.400 m2

VII. 	plochy pro účelovou zeleň lokálního ÚSES	101.600 m2

celkem zábory ZPF bez ÚSES (I - VI)  .....................................	6,89 ha tj.    68.870 m2

celkem zábory ZPF včetně ÚSES (I – VII)  ..............................	17,05 ha tj.  170.470 m2

g)  Zdůvodnění navrhovaného řešení z hlediska ochrany ZPF

(podle odstavce 2.6. přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.)

I,III -	Plochy navržené pro technickou vybavenost (I. etapa) a plochy navržené pro místní komunikace a parkoviště aut (III. etapa) jsou řešeny s velmi malým záborem zemědělské půdy. Jedná se o 3 čističky odpadních vod 27a-c a o 6 navržených místních komunikací včetně parkovišť aut 14-22. Komunikace jsou navrženy na stávajících cestách a nejsou záborem ZPF, ČOV jsou navrženy s minimálním záborem ZPF. Jsou to plochy technického charakteru a jejich umístění vychází z technického řešení současné obce. Jiné řešení prakticky nepřichází v úvahu. Navrženými zábory  nejsou dotčeny půdy v I. a II. třídě ochrany ZPF mimo SZÚO. Navržené řešení je i z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu jediné možné.

II,IV-	Plochy navržené pro obytnou výstavbu v SZÚO (II. etapa pro 21 domů) jsou řešeny na stávajících zahradách a v uličních prolukách. Jedná se o využití současně zastavěného území obce. Plochy navržené pro obytnou výstavbu mimo SZÚO (IV. etapa pro 51 domů) představují 2 soustředěné lokality a výstavbu v rozptylu. Lokalita Za Horou (Pod lipkou) 4a-c i lokalita Na bahnech 5a-b jsou navrženy v samém středu obce a to v přímé návaznosti na SZÚO.  Výstavba v rozptylu 3 doplňuje nezastavěné proluky a navazuje na SZÚO.	Navrženými zábory nejsou dotčeny půdy v I. třídě ochrany ZPF. Lokalita Na bahnech je na půdě II. třídy ochrany, ale pozemky jsou pro zemědělství příliš zamokřené. Navržené řešení je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu výhodné.

V -	Plochy navržené pro občanskou vybavenost, sportovně-rekreační zařízení a veřejná prostranství jsou řešeny jako rozšíření stávajících areálů občanské a sportovní vybavenosti v SZÚO, nebo v návaznosti na něj. To se týká rozšíření hřbitova 6a-b a sportovního areálu 10 . Obě veřejná prostranství (návsi) 7,26,26 včetně parkoviště 17 a vybavenost pod hotelem Siesta 8 jsou navrženy v SZÚO. Camping nepatří do ZPF. Navrženými zábory nejsou dotčeny půdy v I. třídě ochrany ZPF. Půda II. třídy ochrany je mimo SZÚO dotčena jen návrhem sportovního areálu. Navržené řešení je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu výhodné.

VI -	Plochy navržené pro rozvoj podnikání a výrobu jsou dvě 11,12. Obě plochy pro podnikání jsou navrženy na koncích obce mimo SZÚO u silnice I. třídy. Jejich umístění mimo stávající obytnou zástavbu je nutné kvůli eventuálním neříznivým vlivům z výroby. Navrženými zábory nejsou dotčeny půdy v I. třídě ochrany ZPF. Půda II. třídy ochrany je mimo SZÚO dotčena jen u plochy 11 nad Hrdou Vsí, která je výhledová. Navržené řešení je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu výhodné.

VII -	Plochy pro účelovou zeleň lokálního ÚSES jsou navrženy podle projednaného generelu MÚSES. Biocentra a biokoridory jsou navrženy z velké části na lesní půdě. Na zemědělské půdě jsou navrženy interakční prvky podél zemědělských komunikací. Jedná se o návrh opatření k zajištění vyšší ekologické stability krajiny, což je dostatečné zdůvodnění i z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.

# 2.12. Lesní půdní fond (PUPFL)

a) Všeobecné údaje o lesích v řešeném území

Pozemky určené k plnění funkce lesa (dále jen lesy) zaujímá v katastru obce Vír 195,71 ha, což jest 36,83% z celkové výměry (531,39 ha) katastru. Lesy se nacházejí na svažitém terénu po obou březích Svratky i Bystřice a prakticky všude okolo zastavěného území obce. Lesy ve Víru jsou rozčleněny pastvinami a lukami na jednotlivé části. Jen severní část katastru je nezalesněna a je zde souvislejší zemědělská půda. Podle vlastníků lze lesy v k.ú. Vír a Hrdá Ves rozdělit na :

a)	lesy soukromé - patří zde naprostá většina lesů v k.ú.

b) 	lesy obecní - o výměře 25 ha, patří zde les nad Závodím a les s přírodní rezervací Klubačice (Vírská skalka) - cca v rozsahu ochranného pásma rezervace

c)	Lesy ČR Hradec Králové - jen menší část porostů v k.ú.

Oblast patří pod lesní hospodářskou celek Nové Město na Moravě. Údržbu soukromých a obecních lesů provádí "Lesní společenství obcí Bystřice nad Pernštejnem" s.r.o. Správu  a údržbu státních lesů provádí Lesy ČR, lesní správa Bystřice nad Pernštejnem.

Celé řešené území je součástí vyhlášeného přírodního parku Svratecká hornatina. Posláním parku je nejen ochrana krajiny a lesů, ale i ochrana veškeré rozptýlené vzrostlé stromové zeleně (meze, pásy křovin apod.). Obecní les "Klubačice" je vyhlášenou přírodní rezervací o rozloze 3,23 ha. Lesní porosty v rezervaci včetně jejího ochranného pásma jsou zařazeny do lesů ochranných. V obou katestrech je celkem 28 maloplošných chráněných území přírody se statutem ekologicky významných krajinných prvků. Z nich je 10 v lesích, jako porosty ochranného určení, svým složením blízké přírodě - duby zimní, buky, habry, javory, jilmy, jedle. Ostatní lesy v řešeném území jsou lesy produkční - hospodářské, s vetším zastoupením monokultur smrků. Severní část lesních ploch v katastru je součástí vyhlášených vodohospodářských ochranných pásem vodní nádrže Vír I. Zde musí být hospodaření na lesních pozemcích podřízeno vyhlášce PHO vodních zdrojů.

b) Dopad navržených funkčních změn na lesy

Lesní půdní fond (LPF) není urbanistickým návrhem rozvoje obce nijak dotčen. Naopak budou lesy podpořeny výsadbou při realizaci navržených prvků ÚSES. V územním plánu je navrženo celkem 9 lokálních biocenter a 10 lokálních biokoridorů ÚSES. Z toho 5 biocenter a 3 biokoridory jsou navrženy v lesích. Tyto části lesů se stanou lesy ochranného určení. Lesní hospodářské plány by měly respektovat navržený systém a preferovat maximální přizpůsobení přírodním stanovištím podle návrhu ÚSES :

- zvyšovat podíl listnatých dřevin a omezovat nepůvodní jehličnany

- vyčleňovat porosty na extrémních terénech do kategorie lesů ochranných

- pečlivě volit obnovní postupy s přirozenější skladbou dřevin

- odstraňovat náletové vegetace, ale bez holosečných zásahů

Navržená lokální biocentra a biokoridory budou navazovat na lesní porosty jako účelová zeleň ochranného určení. Dřeviny se budou vysazovat i ve formě lineárních stromořadí (interakčních prvků) podél potoků a zemědělských cest. K výsadbě nových porostů se budou používat geograficky původní druhy dřevin podle stanoviště - typu geobiocénu v daném místě. Cílová vegetační společenství u lesních typů jsou dubojedlové bučiny, u vodních typů porostů pak jasanové olšiny (podrobněji viz. kapitola 2.10.).

c) Vyhodnocení požadavků na zábory LPF (PUPFL)

V územním plánu obce Vír nejsou z titulu rozvoje zástavby obce navrženy žádné zábory pozemků určených k plnění funkce lesa (lesního půdního fondu).

d) Ochranné pásmo lesa

Pro veškerou činnost na pozemcích určených k plnění funkcí lesa je nutno dodržovat ustanovení lesního zákona č. 289/1995 Sb. v sočasném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Ochranné pásmo lesa podle lesního zákona činí 50 m od okraje lesních pozemků. Ochranné pásmo (OP) lesa je vyznačeno na výkrese č. 2. V ochranném pásmu by měla být vyloučena nová výstavba. Některé rozvojové plochy v územním plánu obce zasahují do OP lesa. Tyto plochy jsou na výkrese č. 2 vodorovně vyšrafovány a měly by být užívány jako pozemky bez výstavby budov (zahrady rodinných domů nebo zatravnění části areálů). Stavební činnost na těchto vyznačených plochách se váže na udělení vyjímky podle odstavce č. 2, § 14 lesního zákona. Vyjímku může udělit jen orgán státní správy lesa - krajský úřad, nebo referát životního prostředí Okresního úřadu Žďár nad Sázavou. Udělení vyjímky je v odůvodněných případech možné.

# 2.13. Ochrana přírody, nerostných surovin, kulturních a archeologických památek

# a) Ochrana přírody

Celý katastr obce Vír včetně Hrdé Vsi patří do vyhlášeného přírodního parku Svratecká hornatina, který byl vyhlášen 9.11.1995 nařízením okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou. Jedná se o území dříve vyhlášené klidové oblasti z roku 1988. Území přírodního parku zaujímá plochu 251 km2. Citováno z článku č. 6 a 7 vyhlášky : "Přírodní park byl zřízen za účelem ochrany krajinného rázu, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika vymezeného území s vysokými biologickými a estetickými hodnotami a za účelem ochrany zdravých životních podmínek bez podstatného omezení stávající hospodářské činnosti..., což předpokládá i uchování trvalých travních porostů, rozptýlené zeleně a okrajů lesů zpevněných pásy křovin, včetně výstavků na hraničních liniích, současně s dobrou produkční a krajinotvornou funkcí." (konec citátu) Je třeba dodržovat veškerá ustanovení zmíněné vyhlášky přírodního parku.

V katastru Víru a Hrdé Vsi se nevyskytují vyhlášené přírodní památky. Podle evidence orgánu ochrany přírody (RŽP Ok.Ú. Žďár nad Sázavou)a generelu ÚSES se na území obce Vír nacházejí maloplošná chráněná území přírody. Tato území jsou označena černými číslicemi 1-28 na výkrese č. 1 jako ekologicky významné segmanty krajiny EVSK (nebo evidované významné krajinné prvky VKP). Zmíněné EVSK tvoří v řešeném území kostru ÚSES (podrobněji viz. článek 2.10.b). Tato území mají přírode blízký charakter a jejich geofond obsahuje vzácné a chráněné druhy žovočichů a rostlin.

Ve Víru se nachází 1 přírodní rezervace Vírská skalka. Jedná se o území na ploše lesní půdy 3,23 ha vedle areálu továrny Rotter a tvoří ji až 50 m vysoký skalnatý sráz nad ulicí Uhelna (nad Svratkou) a lesní porosty nad srázem. Rezervace je vyznačena v návrhu ÚSES jako prvek kostry č. 6 a je základem pro lokální biocentrum BC2. Místní název lokality je "Klubačice" a je zde teristická vyhlídka. Rezervace byla vyhlášena v r. 1995 a má své speciálně stanovené ochranné pásmo o ploše 9,96 ha (viz. výkres č. 2). Vírská skalka obsahuje společenství s několika chráněnými druhy rostlin vázanými na skalnaté biotopy údolí Svratky. Pro rezervaci byl stanoven plán péče (zatím do r. 2006).

Na plochách EVSK je zakázáno cokoliv stavět. Evidované EVSK (VKP) je třeba chránit ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. To znamená konkrétně neprovádět změny kultury, neodvodňovat, nehnojit a odstraňovat nálety. Veškeré činnosti na pozemcích těchto evidovaných významných krajinných prvků podléhají souhlasu orgánu ochrany přírody - referátu životního prostředí okresního a krajského úřadu.

Vzrostlé stromy, které rostou v řešeném území mimo les (a to mimo SZÚO i v SZÚO) s parametry podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. jsou chráněny podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. ve smyslu pozdějších předpisů. Tyto stromy jsou v obci vyznačeny na výkrese č 2 a nelze je bez povolení řezat. K jejich skácení je třeba mít souhlas orgánu ochrany přírody.  Přes 20 těchto stromů je v evidenci obecního úřadu (vesměs lípy a kaštany ve věku 100-300 let).

# b) Ochrana nerostných surovin

Podle podkladů (mapy ložiskové ochrany) poskytnutých MŽP ČR k urbanistické studii, zasahoval do katastru obce Vír  prognózní zdroj barytu Štěpánovice-Doubravník, evidenční č. P 9065800. Podle novějšího sdělení MŽP ČR, odboru výkonu státní správy VII Brno, byl tento zdroj dne 24.11.1998 vyňat z evidence Geofondu ČR. V obci se nachází evidované poddolované území těžeb nerud do 19. století, ev. č. 2411047 s indexem i = 56. Jedná se o malé území po bodové těžbě u lesa v lokalitě Závodí - viz výkres č. 1. Štola je již zasypána a bezpečně uzavřena. V současné době není na řešeném území provozována žádná těžba. Ložisková území nebyla v k.ú. Vír stanovena.

# c) Ochrana kulturních památek

Na území obce Vír se nachází 1 archeologická památka a 6 nemovitostí zapsaných do rejstříku státního seznamu kulturních památek ČR pod následujícími pořadovými čísly :

č.4610 - 	zřícenina hradu Pyšolce na vrcholku kopce Pyšolec nad jižním okrajem vyrovnávací vodní nádrže Vír II, památka je archeologickou lokalitou 1. stupně

č. 4611 - 	dům č. 13 uprostřed obce poblíž prodejny potravin

č. 4612 - 	dům č. 25 naproti hotelu Siesta

č. 4613 - 	dům č. 26 naproti hotelu Siesta

č. 4614 - 	dům č. 27 naproti hotelu Siesta

č. 4615 - 	dům č. 37 na Vesné, poblíž hotelu Siesta

č. 4616 -	dům č. 204 u silnice na Hrdé Vsi

Výše zmíněné domy (původní selské usedlosti) byly zapsány do seznamu kulturních památek jako doklad lidového stavitelství a lidové architektury bystřického regionu. Podle památkového úřadu Brno by se měly chránit nejen jednotlivá stavení (obytný dům, stodola, chlév a kolny, špýchar), ale celý areál usedlostí. Domy jsou nyní vesměs používané jako rekreační chalupy. Uvedené památky je třeba chránit podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších zákonů  a prováděcích vyhlášek. Mimo jiné to znamená provádět pravidelnou údržbu pod odborným dohledem orgánu památkové péče, nic v blízkosti památek nepřistavovat a zachovat volné pohledové směry.

V obci se nachází několik dalších domů - dokladů původního lidového stavitelství, které nejsou zařazeny do ústředního seznamu kulturních památek. Proto je třeba k níže uvedeným nemovitostem chovat podobnou starostlivost, jako k památkám, protože jejich hodnota v sídle i v krajině je stejně důležitá :

- dům č. 6 poblíž prodejny uprostřed obce

- dům č. 7 poblíž prodejny uprostřed obce

- dům č. 15 uprostřed obce pod Spaliskem

- dům č. 45 na Vesné u řeky

- dům č. 52 uprostřed obce naproti prodejny potravin

Výše uvedené domy (zapsané i nezapsané) do ÚSKP jsou vyznačeny na výkrese č. 2 a jsou graficky odlišeny. V parčíku mezi silnicí a mateřskou školou se nachází pomník padlým vojákům z let 1931-45. Zde bude nutno zachovat i parčík okolo pomníku.

Obec je součástí přírodního parku Svratecká hornatina. Proto celkový venkovský ráz obce je třeba zachovat a chránit. Z tohoto pohledu jsou sestaveny i požadavky prostorové regulace pro výstavbu - max. výška budov do 2 podlaží, šikmé střechy, hlazené omítky atd., viz. články č. 3.2. a 4.2. územního plánu.

# d) Ochrana archeologických památek

Území obce Vír patří do sídelního území obydleného již od raného středověku. Území archeologických nálezů (ÚAN) se dělí do 2 kategorií :

ÚAN I	Území archeologického naleziště, chráněné ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších zákonů. Je nutno chránit celé naleziště včetně původního terénu a stavební činnost je na nalezišti nepřípustná. Patří zde zřícenina hradu Pyšolce na ostrohu v jižní části katastru na kótě 485 m nad mořem, která je kulturní památkou  č. 4610, viz. výkres č. 1. Lokalita patří Lesům ČR a vede okolo turistická trasa směrem na Zubštejn. Plochy vyznačené jako archeologická naleziště jsou pro stavební a hospodářskou činnost propustné s omezujícími podmínkami. Zásahy do terénu by mohly vést k poškození naleziště. Další nálezy v katastru Víru nejsou evidovány, ale mohou se objevit při jakýchkoliv zemních pracích.

ÚAN II	Území s předpokladem výskytu archeologických nálezů. Zde se díky sídelní geografii předpokládá logická možnost výskytu archeologických nálezů. Území je pro stavební a hospodářskou činnost vcelku propustné. Patří zde celé údolí Svratky a údolí Bystřice.

Území archeologického zájmu se dělí na 3 zóny :

Zóna 1	Vzniká využitím hranic ÚAN I a II kolem kterých je polygon ve vzdálenosti 500 m.

Zóna 2	Jde o zbývající část katastrů obce. Tato zóna je vymezena mezi zónou 1 a zónou 2.

Zóna 3 	Jedná se o plochy vytěžených lomů, dolů, atp., kde se archeologické nálezy již nepředpokládají. Toto území lze využít bez archeologických výzkumů.

Ochrana archeologických nalezišť spočívá především v ochraně terénu nalezišť. Pro zásahy do terénu nutno mít souhlasné vyjádření Památkového a Archeologického ústavu. Na souhlasy obou organizací se vážou rozsáhlé zemní práce a liniové stavby.

Podle § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění je na území 1. a 2. zóny povinen investor (stavebník) zemních prací již v době přípravy stavby oznámit záměr Archeologickému ústavu AVČR a umožnit mu, nebo oprávněné organizaci, provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Náklady záchranného výzkumu hradí osoba, při jejíž činnosti vznikla nutnost archeologický výzkum provézt.

# 2.14. Ochrana životního prostředí a odpady

Obce Vír, jak již bylo řečeno, se nachází v přírodním parku Svratecká hornatina pod jižním okrajem chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, tedy v krajině s kvalitním životním prostředím. Zhoršené životní prostředí (dále jen ŽP) obecně se projevuje znečištěním vzduchu, znečištěním podzemních a povrchových vod, znečištěním a erozí půdy nebo narušeným vegetačním krytem. Tyto faktory se podílejí negativně na zdraví živočišných druhů i na zdraví člověka. K ohrožení ŽP stačí výskyt jen jednoho z vyjmenovaných faktorů. Na území obce se negativním vlivem na ŽP projevují následující ekologické zátěže :

a) 	velkoplošné obdělávání zemědělské půdy,

b) 	živočišná výroba a výrobní zařízení,

c) 	automobilová doprava,

d) 	exhalace do ovzduší,

e) 	odkanalizování obce,

f)	způsob nakládání s odpady.

a) Velkoplošné obdělávání zemědělské půdy

Orná půda činí 15,30% výměry katastrů obce, ostatní zemědělská půda je trvale zatravněna (louky a pastviny). Orná zemědělská půda se vyskytuje především v severní nezalesněné části katastru a tam, kde pozemky částečně spadají do vodohospodářských PHO I. a II. stupně vodárenské nádrže Vír I.

Terén řešeného území vykazuje značná převýšení a je svažitý. Na těchto svazích hrozí vodní eroze a proto se zde nedoporučuje velkoplošné monokulturní obdělávání zemědělské půdy. Z důvodu ochrany čistoty vod by měly být údolní nivy Svratky, Bystřice i místních potoků trvale zatravněny. Na všech svažitých pozemcích je dobré zachovat zatravnění a veškeré ojedinělé meze, porosty a remízky. Tyto mají významný protierozní charakter. Katastr Víru obhospodařují vesměs soukromí zemědělci, což dává lepší předpoklad pro zachování rázu krajiny i pro ochranu půdy před erozí, protože nehrozí zcelování pozemků do neúměrně velkých ploch. V jednotlivých PHO vodárenské nádrže je stanoven ochranný režim, který se projevuje i v osevních postupech a plánech - mají převažovat víceleté pícniny. Erozně ohrožené plodiny (okopaniny) je třeba pěstovat roztroušeným způsobem na nesvažitých částech katastru. Uživatelé půdy musí používat technologie, které omezí aplikace chemických postřiků a hnojiv na minimum (v PHO nepřípustné). Chemizace půdy má přímý negativní vliv na kvalitu spodních vod. Rovněž bude třeba podél místních toků obnovit pobřežní porosty a dodržet ochranný zatravněný pás cca 15 m na obě strany toku. Tím se omezí splachy orné půdy (včetně chemie) do vodotečí. Mezi obytnou zástavbou a zemědělsky obhospodařovanou půdou je nutno zachovat pás zatravněných zahrad. Ochrana vody je ve Víru obzvlášť důležitá s ohlem na skutečnost, že je zde zdroj pitné vody nejen pro oktres Žďár nad Sázavou, ale i pro celou brněnskou oblast.

b) Živočišná výroba a výrobní zařízení

V ochranných pásmech vodárenské nádrže Vír, je vyloučena intenzivní živočišná výroba. Ve Víru se nevyskytuje žádná farma živočišné výroby. Chovatelství v obytné zástavbě zde nepředstavuje větší rizika pro životní a obytné prostředí (celkem 20 ks skotu, 16 prasat a 2 koně). Přesto by měl obecní úřad stanovit množstevní limity doma chovaných zvířat s ohledem na ochranu okolní obytné zástavby. Návrh pravidel pro domovní hospodářství je obsažen ve článku č. 4.1. Pro soukromé zemědělce v obci nebyla stanovena pásma hygienické ochrany.

V katastrech obce se vyskytuje jediné větší výrobní zařízení a tím je areál firmy Rotter s.r.o. (dříve závody S.K. Neumana). Výrobní program firmy (textil, prádlo, kovovýroba) nepředstavuje zatím výraznější ekologickou zátěž. Areál firmy sousedí přímo s vyhlášenou přírodní rezervací Vírská skalka. Proto je nutné, aby výrobní program byl stanoven vždy tak, aby nedošlo k obtěžování okolí podniku hlukem, prachem, exhaláty apod.

Podnikatelská zóna je v územním plánu navržena mimo obytnou zástavbu. Stávající i budoucí výrobní areály, musí být opatřeny ochrannou zelení především podél oplocení směrem k obci. Při územním řízení pro eventuální nová výrobní (zemědělská nebo průmyslová) zařízení bude nutné mít vyjádření hygienické stanice, která si může vyžádat posouzení vlivů na ŽP. Drobnější řemeslné podnikání přímo v obci nesmí obtěžovat obytnou zástavbu mimo hranice svého pozemku a nesmí mít negativní vlivy na ŽP.

c) Automobilová doprava

Nepříznivý vliv na životní prostředí má automobilová doprava. Silnice II. třídy č. 388 je v celém svém průběhu Vírem obestavěna obytnou zástavbou. Zástavba je tak obtěžována automobilovou dopravou, jež se projevuje prachem ze silnice, exhaláty do ovzduší (oxid uhelnatý, oxidy dusíku), a především jejím hlukem.

Podle výsledků sčítání dopravy na silnicích II. třídy byla v územním plánu stanovena hluková pásma dopravy. Vyhodnocení bylo provedeno podle nařízení vlády ČR č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, platného od 1.1.2001. Celodenní intenzita dopravy na silnici č. II/388 je cca 1004 vozidel a na silnici č. II/387 činí cca 628 vozidel za den. Hlukové pásmo je dáno hranicí hluku (izofonou intenzity akustického tlaku) pro 50 dB denního a 40 dB nočního provozu. Pro silnici č. II/388 je hlukové pásmo 20 m, pro silnici č. II/387 činí hlukové pásmo 13 m od osy komunikace. Pro navrženou obytnou a občanskou výstavbu ve Víru jsou výše uvedená hluková pásma 13 m a 20 m od kraje vozovky na obě strany limitující. Znamená to, že zde izofony přebírají funkci stavební čáry a nesmí být objekty překročeny směrem k silnici.

Hlukové pásmo 20 m na silnici č. II/388 (přes Hrdou Ves, přes prostřední část obce a Hvízdalov) zasahuje veškerou obytnou stávající zástavbu u této silnice, hotel Siesta a základní školu. V hlukovém pásmu není v územním plánu navrhován rozvoj bydlení, nová občanská ani spoprtovní zařízení.

d) Exhalace do ovzduší

Mimo zmíněné exhalace z automobilové dopravy nejsou ve Víru zaznamenáni další znečišťovatelé ovzduší. K dálkovým přenosům škodlivin z ovzduší zde nedochází.

S ohledem na konfiguraci terénu dochází v údolí Svratky a Bystřice k místním klimatickým smogovým inverzím, které se projevují stékáním chladného vzduchu do údolí obce z okolních svahů. Tato inverze je doprovázena exhalacemi z lokálních topenišť vzniklých klasickým vytápěním v obytné zástavbě (tuhé emise, dusičnany, siřičitany). Jen 35 domů je vytápěno elektricky a obec nebyla v době zpracování územního plánu zatím plynofikována. Klasické vytápění je pro životní prostředí nepříznivé. Proto je nutno v blízké době počítat s plynofikací obce a s přechodem na plynová vytápění.

e) Odkanalizování obce

Obec Vír měla v roce 2001 vybudovanou jen dešťovou kanalizaci. Kanalizace obsahuje však i přepady septiků a zaústění splašků, čímž se postupem času stala kanalizací jednotnou. Tato kanalizace je zaústěna do vodotečí. Tím vzniklo ohrožení čistoty vodních toků jako ekologická zátěž s přímým negativním vlivem na životní prostředí. V územním plánu je navržena samostatná (oddílná) splašková kanalizace, která bude po připojení jednotlivých domů odvádět splaškové vody na čističku navrženou pod obcí. Systém splaškové kanalizace může být řešen i pomocí několika menších čističek pro jednotlivé části zástavby oddělené Svratkou a Bystřicí. Veškerá nedešťová voda bude odpojena od vodotečí.

f) Způsob nakládání s odpady

V obci se nevyskytuje ani neplánuje žádná skládka domovního či jiného odpadu. Bývalá skládka na parcele č. 738 na Hranovci (za hájovnou) je uzavřena pod pokutou a bude se provádět její rekultivace. Obec rovněž nehodlá provozovat na svém území skládku na inertní (nezávadný) odpad. Komunální domovní odpad je ukládán do nádob 110 l a odvážen na řízenou skládku převážně do katastru obce Bystré (cca 13 km).

Zásady třídění, sběru, využívání, odvozu a způsobu zneškodňování odpadu jsou stanoveny obecní vyhláškou. Obec Vír má svoji vyhlášku o nakládání s odpady v obci, která je průběžně aktualizována. Vyhláška vychází ze zákona č. 125/1997 Sb. O odpadech v aktuálně platném znění a je schvalována obecním zastupiteldstvem. Cca 120 kusů popelnicových nádob je sváženo ve 14 denním intervalu v zimním období a v týdenním intervalu v letním období. Na skládce v obci Bystré se Vír finančně podílel v rámci sdružení obcí. Průměrné množství komunálního odpadu z Víru činí 214 tun/rok. V obci je pravidelně zajišťován odvoz papíru, textilu a kovového odpadu do sběrných surovin. Barevné a čiré sklo je ukládáno do speciálních nádob umístěných na několika místech v obci. Odvoz odpadu, včetně nebezpečného, provádí na základě smlouvy Technické služby Bystřice nad Pernštejnem. Komunální odpad je produkován i rekreačními objekty a chatovými koloniemi. U majitelů rekreačních objektů je vedena evidence nakládání s odpady. Na chatových koloniích budou přistavovány kontejnery, nebo menší svozové nádoby.

Obec nehodlá zatím na svém území budovat zařízení na skladování, nebo zneškodňování odpadů (ekologický dvůr), i když toto je možné realizovat v navržené podnikatelské zóně.

Střediska živočišné výroby se v řešeném území nevyskytují. Je třeba se zaměřit na separování odpadu již u jeho producentů - tj. i v domácnostech.  Firma Rotter s.r.o. má svůj program odpadového hospodářství. Kanalizační septiky a jímky jsou vyváženy k likvidaci na ČOV v Bystřici nad Pernštejnem.

# 2.15. Civilní ochrana (doložka CO)

Doložka CO postytuje základní informace o způsobu civilní ochrany obyvatel obce. Mezi materiály dokumentace obrany a ochrany patří plán ukrytí a souhrnný přehled o ukrytí obyvatelstva v obci, které byly vypracovány obecním úřadem (národním výborem) Vír již v roce 1987. Materiály jsou uloženy na obecním úřadě a na referátě obrany a ochrany Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou (Krajského úřadu Jihlava).

Konkrétní technická řešení civilní ochrany budou prováděna podle následných předpisů :

# CO-1-9 	Technická opatření CO na území ČR,

CO-2-7 	Ukrytí obyvatelstva,

CO-1-21 	Normativy stavebně technických opatření CO.

# a) Kolektivní ochrana obyvatelstva

Kolektivní ochrana obyvatelstva řeší možnosti ukrytí civilních obyvatel v případě mimořádné situace a v případě ohrožení. Vstupní informace z roku 2001 jsou následujíc : v obci Vír je 755 trvalých obyvatel, 65 žáků a dětí obou škol, 130 zaměstnanců firmy Rotter s.r.o, 23 nebytových staveb (provozoven) a hotel. Na obecním úřadě je vypracován grafický a číselný přehled o ukrytí obyvatel v obci. Z důvodu tvorby nové koncepce ochrany obyvatelstva centrálními orgány je v současné době pozastavena výstavba stálých úkrytů. V obci se ani nevyskytují stálé úkryty (STÚ). Byly zde vytypovány nestálé, tedy civilně využívané protiradiační úkryty – PRÚ ve stávajících domech a v občanských stavbách.

# Přehled o ukrytí obyvatelstva v PRÚ (z roku 1987, tabulka 20) :

druh	korigovaný stav	počet PRÚ	kapacita

osob :	osob :	kusů :	ukrytých osob :

obyvatelstvo	728	44	987

žáci školy	50	2	75

osazenstvo podniků	255	8	324

celkem 	1.033	54	1.386

Z přehledu vyplývá, že bylo v obci vytypováno celkem 54 protiradiačních úkrytů s celkovou kapacitou pro 1.386 osob, což převyšuje i výhledový nárůst obce ze současných 755 na navržených 900 trvalých obyvatel. Ukrytí pro zaměstnance firmy Rotter je řešeno v areálu firmy (3 úkryty). Ukrytí žáků školy bude možné ve sklepních prostorách budovy. Ostatní obyvatelstvo bude ukryto ve vytypovaných rodinných domech.

Pro každý úkryt je vypracován základní list protiradiačního úkrytu, který obsahuje údaje o konstrukci, velikosti, počtu ukrytých osob a o postupu při zprovoznění úkrytu před jeho použitím. Na obecním úřadě je vypracován též grafický plán úkrytů rozmístěných ve vhodných domech a budovách po celé obci. Zde jsou jednotlivé PRÚ vyznačeny včetně dosahu úkrytu. Dosah úkrytu znázorňuje vzdálenost doběhnutí, respektive okruh okolní zástavby, pro kterou je jednotlivý úkryt spádově určen.

V urbanistickém řešení je teoreticky navrženo 72 nových obytných domů. Z terénu vyplývá, že u nových domků navržených do svahu v lokalitě Pod lipkou i jinde bude část přízemí (suterénu) zapuštěna do terénu. Při zapuštění větším než 1,7 m pod terén, lze prostory podle příslušných předpisů CO použít jako další protiradiační úkryty pro potřeby obce. Možnost zřízení stálého úkrytu by vznikla při rekonstrukci domů č. 173 a 175, nebo při výstavbě nového objektu občanské vybavenosti na návsi.

# b) Individuální ochrana obyvatelstva

Prostředky individuální (protichemické) ochrany obyvatel - PIO jsou v dostatečném množství uloženy ve stálém skladu CO, který je zřízen v prostorách obecního úřadu. Tyto prostředky obsahují plynové masky, balíčky protichemického ošetření, dětské vaky pro kojence atd. Sklad prostředků PIO zůstane nadále umístěn na obecním úřadě, sklad lze ev. zřídit ve vhodných prostorách i jinde.

# c) Evakuace - vymístění osob

Jedná se o evidenci a zabezpečení prostor pro dočasné umístění civilních osob bez přístřeší v případě živelných nebo vojenských mimořádných situací a událostí. Prostory vhodné pro evakuované obyvatelstvo jsou ve Víru následující (jejich celková kapacita je cca 310 osob) :

- Víceúčelový sál obecního domu s příslušenstvím pro cca 80 osob.

- Tělocvična základní školy pro max. 20 osob.

- Prostory hotelu Siesta pro cca 80 osob.

- Prostory 2 budov bývalé Mediky č. 173 a 175 vč. tělocvičny pro 100 osob.

- Prázdný pavilon mateřské školy pro 30 osob.

# d) Usnadnění záchranných prací

Ve vytypovaných stávajících (i navržených) domech pro zřízení PRÚ budou prováděna technická opatření zaměřená na snížení eventuálních následků mimořádných událostí a pro usnadnění záchranných prací. Rovněž tak u prostor skladu CO a eventuálních skladů prostředků humanitární pomoci. Tyto konkrétní požadavky jsou formulovány v předpisu CO-1-9 a týkají se konstrukce, únikových cest atd.

Je nutno dodržovat stavebně technická a organizační opatření civilní ochrany vyplývající ze skutečnosti, že se celá zástavba obce Vír nachází v zátopové vlně vodního díla Vír I.

3. ZÁVAZNÉ REGULATIVY PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

Závazné zásady rozvoje obce :

Zásady a prvky, které jsou stanoveny v této části územního plánu, jsou závazné a není možno se od nich odchýlit. Pokud se zjistí, že jiné řešení vyplynuvší z nových poznatků, požadavků a změněných podmínek v uzemí, je účelnější, než řešení obsažené v ÚPO, bude nutno vypracovat změnu územního plánu. Závazné je především řešení funkčních ploch včetně limitů využití území, zejména :

- urbanistická koncepce, tj. prostorové uspořádání území (viz. článek 1.6.)

- funkční využití ploch v území, tj. zejména lokalizace ploch pro obytnou zástavbu, občanskou a sportovní vybavenost a pro výrobní podnikání (viz. články 2.2. - 2.4.)

- vymezení zastavitelného území obce

- přípustnost využití území, zejména doporučenost, přípustnost, podmíněná přípustnost a nepřípustnost existence (či výstavby) určitých skupin zařízení a staveb na jednotlivých funkčních plochách (viz. článek 3.1.)

- limity využití území určených pro jednotlivé funkce, zejména s ohledem na obytné životní prostředí (podnikání v obytné zástavbě, viz článek 3.2.)

- zastavovací podmínky - stavební uliční čára, odstupy budov, výška zástavby, tvary střech, měřítko zástavby, dodržení rázu obce a krajiny (viz. článek 3.2.)

- vymezení veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav (viz. článek 3.3.)

- zásady řešení dopravy a dopravních zařízení (viz. článek 2.5.)

- zásady koncepce řešení inženýrských staveb, tj. odkanalizování, zásobování vodou, zásobování plynem, zásobování elektrickou energií a spoje (viz. články 2.6. až 2.9.)

- vymezení územního systému ekologické stability (viz. článek 2.10.)

- zásady ochrany ZPF a LPF (viz. články 2.11. a 2.12)

- zásady ochrany přírody, nerostných surovin, kulturních a archeologických památek (viz. článek 2.13.)

- zásady ochrany životního prostředí a nakládání s odpady (viz. článek 2.14.)

# 3.1. Funkční a prostorové uspořádání území

# a) Prostorové uspořádání území - urbanistická koncepce

Obec Vír byla v historii obcí zemědělskou a lesnickou. Význačná je vodohospodářská funkce obce díky výstavbě vodního díla Vír I, které je zdrojem vody pro okres Žďár nad Sázavou a bude i pro cecou brněnskou oblast. Území obce se skládá ze dvou katastrálních území (Vír a Hrdá Ves) a po svou krajinu je cílem rekreace.

Prostorové uspořádání obce je podélného uličního typu v délce cca 2,5 km se třemi výběžky podél vodotečí. Tento tvar současně zastavěného území obce (SZÚO) je dán konfigurací terénu - tvarem hlubokého údolí Svratky a jejích přítoků - Bystřice a Rovečenského potoka. Svahy okolo SZÚO jsou zalesněné. Z tohoto důvodu jsou možnosti rozvoje zastavitelného území obce (ZÚO) omezené a sledují opět tvar řeky a souběžných silnic II. a III. třídy. Nad severozápadním okrajem obce je přehradní zeď vodní nádrže a úpravna surové vody. Zde je jediný průmyslový podnik Rotter s.r.o. Velká zemědělská farma v obci není. Areály občanské vybavenosti jsou ve dvou částech obce - na Táboře u soutoku Svratky a Bystřice (obecní dům, dům služeb) a dále uprostřed obce (základní a mateřská škola, sportoviště). Ostatní zařízení jsou rozmístěna rozptýleně v obytné zástavbě (hotel, hostinec, prodejny.

Toto prostorové uspořádání zůstává v územním plánu zachováno. Domy a stavení uvnitř zastavěného území obce jsou rozmístěny podél komunikací a vytváří jednotlivé obytné bloky ohraničené těmito komunikacemi a zahradami. Tyto bloky jsou určeny k bydlení s možností domácího hospodářství a řemeslného či obchodního podnikání. Charakteristická pro Vír je poměrná rozsáhlost SZÚO a jeho rozvolněnost. Právě v těchto volných místech je navržen rozvoj jednotlivých funkcí.

Bydlení se bude rozvíjet v zastavěném území obce formou dostavby stávajících uličních proluk. Pro další rozvoj bydlení jsou určeny 3 plochy pro soustředěné lokality obytné výstavby na volných plochách uprostřed obce. To na tzv. Bednářově zahradě, Za horou (Pod lipkou) a Na bahnech. Tyto lokality navazují na SZÚO.

Areály občanské a sportovní vybavenosti zůstávají mezi obytnou zástavbou ve svých polohách. Vedle fotbalového hřiště (za školkou) je určena plocha pro rozšíření sportovišť a koupaliště. Uprostřed obce je plocha pro náves. Rozvojové plochy navazují na stávající zařízení.

Pro podnikání a řemeslnou výrobu jsou určeny dvě plochy - ve Víru u silnice na Koroužné a v Hrdé Vsi u silnice na Bystřici n. Pernštejnem - tedy na protilehlých koncových okrajích obce, již mimo obytnou zástavbu.

Dopravní skelet je v územním plánu zachován. Silnice zůstanou ve svých polohách, bude provedena rekonstrukce vozovek a doplněny chodníky. Budou vybudovány místní komunikace pro dopravní obsluhu naplánované výstavby (navržených funkčních ploch).

Z technických zařízení bude nutno provést oddílné odkanalizování obce s odvedením odpadních vod do čističky (na 1 až 4 ČOV). Provede se posílení rozvodů el. energie a připravuje se plynofikace Víru.

Území obce je součástí vyhlášeného přírodního parku Svratecká hornatina, jehož posláním je ochrana přírody a krajinného rázu. Je proto nutno zachovat i venkovský ráz zástavby obce. Připravuje se (dlouhodobá) realizace jednotlivých prvků územního sydstému ekologické stability . biocenter, biokoridorův a stromořadí v obou katastrech.

# b) Funkční uspořádání území - funkční regulace

Funkční uspořádání všech ploch včetně jejich regulace v obci Vír je graficky znázorněno na výkrese č. 1 v měřítku 1:10.000. Podrobnější funkční uspořádání pro zastavěné území obce je znázorněno na výkrese č. 2 v měřítku 1:2.880, které jsou závazné.

Označení jednotlivých funkčních ploch na výkresech 1 a 2 je shodné. Mimo grafické barevné vyznačení jsou jednotlivé funkční plochy označeny následujícími písmeny (značkami) :

I. Plochy urbanizované - v zastavěném a zastavitelném území obce :

BV -	Plochy pro venkovské a smíšené bydlení vesměs mimo ochranná pásma a mimo pásma veřejných zájmů, tj. obytné budovy, hospodářské budovy, drobné živnostenské provozovny, dvorky a dvory, soukromé cesty, zahrádky a zahrady.

BČ - 	Plochy pro čisté a rekreační bydlení vesměs v pásmech veřejných zájmů, nebo domy s malými pozemky, tj. obytné budovy, hospodářské budovy, drobné živnostenské provozovny, dvorky, zahrádky.

OV -	Plochy pro občanskou vybavenost (a podnikání v občanské vybavenosti), tj. budovy a plochy pro školství, zdravotnictví, veřejnou správu, církev, kulturní zařízení, obchody, stravovací zařízení, nevýrobní služby.

SR - 	Plochy pro sport a pro individuální rekreaci, tj sportovní hřiště a sportovní budovy, koupaliště, zázemí sportovišť a pro objekty individuální a veřejné rekreace (rekreační a ubytovací zařízení).

D - 	Plochy pro vyšší dopravu, tj. pro silnice II. a III. třídy a jejich ochranné pásmo.

P - 	Plochy pro místní dopravu, tj. pro místní komunikace a parkoviště automobilů.

VP-	Plochy pro veřejná prostranství a obecní zeleň, tj. pro náves, zpevněné obecní plochy, chodníky, parky, zatravněné obecní plochy a pro obecní zeleň.

T - 	Plochy pro technická zařízení a vedení inženýrských sítí v obci, tj. pro ČOV, trafostanice, vodojemy, čerpací a regulační stanice, ...

LV -	Plochy pro lehkou průmyslovou výrobu, pro řemeslné podnikání a pro výrobní služby.

ZV -	Plochy pro zařízení rostlinné a živočišné zemědělské výroby, tj. pro zemědělské areály (zemědělské farmy) a pro provozovny zemědělských služeb (ve Víru zatím nejsou).

Z - 	Plochy záhumenních zahrad, sadů a luk v obci.

# II. Plochy neurbanizované - mimo zastavěné a zastavitelné území obce :

Z - 	Plochy zahrad, sadů, luk a pastvin mimo obec, trvalé travní porosty.

ZP -	Plochy zemědělské půdy pro hospodářské využití, tj. obdělávaná zemědělská, vesměs zatravněná a orná půda.

L - 	Plochy lesů ochranného a hospodářského určení, tj. lesní porosty a plochy určené pro plnění funkce lesa.

OP - 	Plochy ochrany přírody a krajiny, tj. přírodní rezervace a ekologicky významné segmenty krajiny a prvky (EVSP, VKP).

E - 	Plochy ekologické (trvalá nehospodářská zeleň) - prvky ÚSES - biokoridory, biocentra, interakční prvky (ochranná a protierozní stromořadí).

H - 	Vodní plochy a vodní toky, tj. rybníky, přehradní nádrže, Svratka, Bystřice, místní potoky a náhon.

T - 	Plochy pro technická zařízení a inženýrské sítě v katastru mimo obec, tj. pro zařízení a vedení plynovodů, produktovodů, vodovodů, energovodů, rozvodů elektrické energie, slaboproudá vedení, kanalizace, čerpací a regulační stanice, čističky atd, ...

# III. Plochy s podmíněným využitím - se zvláštním režimem

Pro některé urbanizované i neurbanizované plochy v katastru je stanoven zvláštní režim funkční regulace s ohledem na skutečnosti, které limitují využití těchto území (podrobněji viz. článek 3.2.c). Patří sem následující plochy :

- plochy v zátopovém (inundančním) území Svratky a Bystřice

- plochy ochrany přírody a krajiny, tj. plochy přírodní rezervace, plochy ekologicky významných segmentů a prvků krajiny (EVSK, VKP)

- plochy prvků navrženého lokálního ÚSES

- plochy v ochranném pietním pásmu hřbitova (100 m)

- plochy ve vodohospodářských pásmech vodních zdrojů a vodárenské nádrže Vír I

- plochy v ochranném pásmu lesa

- Plochy v ostatních ochranných pásmech stávajících (i budoucích) zařízení, tj. v OP silnic II. a III. třídy, v manipulačním pruhu vodních toků, v hlukovém pásmu silnic, plochy v PHO čističek odpadních vod, v PHO vodojemu, plochy v OP elektrických vedení VN, v OP plynovodu, v OP televizního převaděče, atd...

- plochy s předpokladem výskytu archeologických nálezů, v zóně 1 a 2 archeologických zájmů

R -	plochy s doporučeným řízeným dalšího jejich využití - viz. kapitola 4.2.

SU - 	plochy s návrhem stavební uzávěry - rovněž viz. kapitola 4.2.

Funkční využití výše vytčených urbanizovaných a neurbanizovaných ploch musí odpovídat účelu, který bude plochám určen schváleným územním plánem po jeho vyhlášení.

Jednotlivé funkční plochy a zóny v urbanizovaném, tedy v zastavěném území obce (včetně jejich plánovaného rozvoje v zastavitelném území obce), jsou podrobně popsány v kapitole "Návrh řešení jednotlivých funkcí územního plánu", ve článcích 2.2. až 2.9. Jednotlivé funkční plochy neurbanizované (mimo zastavěné a zastavitelné území obce) jsou podrobně popsány ve článcích 2.10. až 2.14.

# c) Přípustnost využití území

Plochy pro venkovské a čisté bydlení (BV, BČ)

Doporučené a přípustné využití území :

- bydlení venkovského typu vesměs v rodinných (nebo i v bytových domech) s možným domovním hospodářstvím, tj. obytné domy, bytové jednotky, rekreační chalupy, zahrádky, zahrady, dvorky, dvory, soukromé cesty,

- hospodářské objekty,tj. kůlny, dílny, šopy, chlévy, stodoly, individuální garáže,

- malé provozovny služeb a občanské vybavenosti, tj. prodejny, restaurace a ubytovací zařízení, jejichž vliv na ŽP nepřekročí hranice pozemku domu,

- malé provozovny řemeslné výroby, jejichž vliv na ŽP nepřekročí hranice pozemku domu.

Podmíněně (vyjímečně, omezeně) přípustné využití území :

- rekreační chaty, velké prodejny zboží,

- zdravotnická zařízení, správní budovy, kulturní zařízení, sportovní zařízení, menší sklady, drobná zemědělská a rostlinná výroba,

- nové komunikace, inženýrské sítě.

Nepřípustné využití území :

- školská zařízení, církevní stavby, průmyslová výroba, zemědělská velkovýroba,

- velkosklady, parkoviště aut, veřejné inženýrské objekty.

Plochy pro občanskou vybavenost (OV)

Doporučené a přípustné využití území :

- veškeré provozovny občanské vybavenosti - prodejny, restaurační zařízení, ubytovací zařízení, školská a zdravotnická zařízení, správní budovy, kulturní a církevní stavby, sportovní zařízení,

- bytové jednotky, provozovny řemeslných a obchodních služeb (jejichž vliv na životní prostředí nepřekročí hranice pozemku OV), sklady,

- sportovní zařízení, parkoviště aut.

Podmíněně (vyjímečně, omezeně) přípustné využití území :

- obytné domy,

- nové komunikace, invididuální garáže, inženýrské sítě.

Nepřípustné využití území :

- rekreační chalupy a chaty, kůlny, chlévy, stodoly, větší hospodářské objekty,

- průmyslová a zemědělská výrobní zařízení.

Plochy pro sportovní zařízení a individuální rekreaci (SR)

Doporučené a přípustné využití území :

- veškeré sportovní plochy a sportovní zařízení, tj. hřiště, sportovní objekty (šatny, klubovny, sociální zařízení),

- rekreační chaty, rekreační chalupy, restaurační, ubytovací, školská a kulturní zařízení,

- individuální garáže.

Podmíněně (vyjímečně, omezeně) přípustné využití území :

- stávající obytné domy, bytové jednotky, zahradní kůlny, menší sklady,

- drobné provozovny služeb, malé prodejny zboží, zdravotnická zařízení,

- parkoviště automobilů, nové komunikace, zařízení inženýrských sítí.

Nepřípustné využití území :

- nové obytné domy, nová hospodářská stavení - kůlny, chlévy, stodoly,

- velké prodejny zboží, správní budovy, církevní stavby,

- sklady, zařízení průmyslové nebo zemědělské výroby, autoopravny.

Plochy pro veřejná prostranství a obecní zeleň (VP)

Doporučené a přípustné využití území :

- zpevněné plochy, stromová a travní zeleň, přístupové cesty, lavičky,

- komunikace, parkovičtě aut, inženýrské sítě.

Podmíněně (vyjímečně, omezeně) přípustné využití území :

- malé prodejny, občerstvení a provozovny služeb (stánkový prodej), sportovní, kulturní a církevní zařízení,

Nepřípustné využití území :

- stavby pro bydlení a ubytování, větší občanská vybavenost, stavby pro řemeslnou a průmyslovou výrobu, zemědělská výroba, sklady, garáže,...(vše ostatní).

Plochy pro lehkou výrobu a řemeslné podnikání (LV)

Doporučené a přípustné využití území :

- provozovny služeb, řemeslná výrobní zařízení, sklady a lehká průmyslová výroba (jejichž vliv na životní prostředí nepřekročí hranice pozemku a PHO nezasáhnou obytnou, či občanskou zástavbu), autoopravny,

- bytové jednotky, hospodářské objekty, prodejny zboží, správní budovy,

- zemědělská výrobní zařízení a sklady,

- garáže, parkoviště aut, komunikace, inženýrské sítě a jejich zařízení.

Podmíněně (vyjímečně, omezeně) přípustné využití území :

- obytné domy (podnikatelské), ubytovací a restaurační zařízení,

Nepřípustné využití území :

- rekreační chalupy a chaty, kulturní a sportovní zařízení,

- veřejná školská a zdravotnická zařízení, církevní stavby.

Plochy pro zařízení zemědělské výroby (ZV)

Doporučené a přípustné využití území :

- zařízení zemědělské rostlinné a živočišné výroby a sklady (jejichž PHO nezasáhne obytnou, občanskou a rekreační zástavbu obce), hospodářské budovy a kůlny,

- provozovny služeb, řemeslná výroba a zařízení průmyslové výroby (jejíž vliv na životní prostředí nepřekročí hranice pozemku ZV),

- správní budovy, autoopravny,

- garáže, parkoviště aut, komunikace, inženýrské sítě a jejich zařízení.

Podmíněně (vyjímečně, omezeně) přípustné využití území :

- obytné domy, bytové jednotky, prodejny zboží.

Nepřípustné využití území :

- rekreační chalupy a chaty, restaurační a ubytovací zařízení,

- občanská vybavenost, tj.  školská, zdravotnická, církevní, kulturní a sportovní zařízení.

Plochy záhumenních zahrad, sadů, polí a travních luk (Z)

(v SZÚO i mimo SZÚO)

Doporučené a přípustné využití území :

- rostlinná zemědělská výroba, menší hospodářská zařízení pro zemědělství, tj. kůlny, stodoly, chlévy a podobně,

- zemědělské komunikace, inženýrské sítě.

Podmíněně (vyjímečně, omezeně) přípustné využití území :

- zařízení drobné řemeslné výroby, jejíž vliv nepřesáhne hranice pozemku, sklady,

- menší zařízení pro zemědělskou živočišnou výrobu, jejíž PHO nezasáhne obytnou ani občanskou zástavbu,

- rekreační chaty, individuální garáže, zařízení inženýrských sítí.

Nepřípustné využití území :

- stavby pro bydlení a ubytování, stavby pro sport a rekreaci, stavby pro občanskou vybavenost, stavby pro průmyslovou výrobu, sklady, parkoviště aut.

Plochy zemědělské půdy pro hospodářské využití (ZP)

Doporučené a přípustné využití území :

- zemědělská rostlinná výroba (ne však zemědělské stavby a zařízení),

- zemědělské přístupové cesty, zahradní kůlny do 6 m2.

Podmíněně (vyjímečně, omezeně) přípustné využití území :

- zařízení pro zemědělskou rostlinnou výrobu netrvalého charakteru (kůlny, stodoly),

- účelové komunikace, inženýrské sítě, zařízení inženýrských sítí.

Nepřípustné využití území :

- stavby pro bydlení a ubytování, pro sport a rekreaci, pro občanskou vybavenost, pro řemeslnou a průmyslovou výrobu, pro zemědělskou živočišnou výrobu, garáže,  sklady, parkoviště.

Ostatní funkční plochy (D, P, T, L, OP, E, H)

D 	Plochy pro vyšší dopravu (silnice a jejich zařízení).

P	Plochy pro místní dopravu (místní komunikace a parkoviště aut).

T 	Plochy pro technickou vybavenost a zařízení inženýrských sítí (uvnitř i mimo obec).

L 	Plochy pozemků určených pro plnění funkce lesa.

OP 	Plochy ochrany přírody a krajiny (přírodní rezervace a významné krajinné prvky).

E 	Plochy ekologické (prvky ÚSES - biocentra, biokoridory a ochranná stromořadí).

H	Vodní plochy a vodní toky (vodní nádrže, rybníky, řeky a potoky).

Doporučené a přípustné využití území :

- na všech výše jmenovaných ostatních funkčních plochách je doporučené a přípustné využití území totožné s názvem funkčních ploch.

Podmíněně (vyjímečně, omezeně) přípustné využití území :

- inženýrské sítě a komunikace vyššího významu a jejich zařízení.

Nepřípustné využití území :

- stavby pro bydlení a ubytování, pro sport a rekreaci, pro občanskou vybavenost, pro řemeslnou a průmyslovou výrobu, pro zemědělskou živočišnou výrobu, garáže,  sklady, parkoviště, atd... (všechna ostatní zařízení).

Limit využití ploch a předpokladem archeologických nálezů

Archeologické nálezy se předpokládají v zónách 1 a 2 archeologického zájmu. Patří sem prakticky celé území obou katastrů obce. Limit se týká rozsáhlejších zásahů do terénu.

Podle § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění je na území 1. a 2. zóny povinen investor (stavebník) zemních prací již v době přípravy stavby oznámit záměr Archeologickému ústavu AVČR a umožnit mu, nebo oprávněné organizaci, provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Náklady záchranného výzkumu hradí osoba, při jejíž činnosti vznikla nutnost archeologický výzkum provézt.

Doporučenost, přípustnost, vyjímečná (podmíněná nebo omezená) přípustnost a nepřípustnost konkrétních skupin zařízení a staveb na funkčních plochách je vyjádřena přehledně v následující tabulce č. 21.

Tabulka č. 21 - přípustnost využití území obce Vír

| Poř | druh přípustných |  |  |  |  |  | funkční plochy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čís. | zařízení a staveb | BV | BČ | OV | SR | D,P | VP | T | LV | ZV | Z | ZP | L |
| 1 | obytné domy | D | D | VP | VP | N | N | N | VP | VP | N | N | N |
| 2 | bytové jednotky | D | D | P | VP | N | N | N | P | VP | N | N | N |
| 3 | rekreační chalupy | P | D | N | P | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4 | rekreační chaty | VP | VP | N | P | N | N | N | N | N | VP | N | N |
| 5 | kůlny, chlévy, stodoly | D | VP | N | N | N | N | N | P | D | P | N | N |
| 6 | zahradní kůlny do 6 m2 | D | P | P | P | N | N | VP | P | D | P | P | N |
| 7 | provozovny služeb | P | P | P | VP | N | VP | N | D | P | N | N | N |
| 8 | malé prodejny zboží | P | P | D | VP | N | VP | N | P | VP | N | N | N |
| 9 | velké prodejny zboží | VP | N | D | N | N | N | N | P | VP | N | N | N |
| 10 | restaurační zařízení | P | P | D | P | N | VP | N | VP | N | N | N | N |
| 11 | ubytovací zařízení | D | P | D | P | N | N | N | VP | N | N | N | N |
| 12 | školská zařízení | N | N | D | P | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 13 | zdravotnická zařízení | VP | VP | D | VP | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 14 | správní budovy | VP | VP | D | N | N | N | N | P | P | N | N | N |
| 15 | kulturní zařízení | VP | VP | D | P | N | VP | N | N | N | N | N | N |
| 16 | církevní stavby | N | N | D | N | N | VP | N | N | N | N | N | VP |
| 17 | sportovní zařízení | VP | VP | P | D | N | VP | N | N | N | N | N | N |
| 18 | drobná řemeslná výroba | P | P | P | N | N | N | N | D | P | VP | N | N |
| 19 | větší sklady | VP | N | P | N | N | N | P | D | D | N | N | N |
| 20 | průmyslová výroba | N | N | N | N | N | N | N | D | P | N | N | N |
| 21 | zeměděl. rostlin. výroba | VP | N | N | N | N | N | VP | P | D | P | P | N |
| 22 | zeměděl.živočišná výroba | VP | N | N | N | N | N | N | P | D | VP | N | N |
| 23 | autoopravny a pod. | VP | N | VP | N | N | N | N | D | P | N | N | N |
| 24 | individuální garáže | P | P | VP | P | P | N | VP | P | P | VP | N | N |
| 25 | parkoviště aut | N | N | P | VP | D | P | P | P | P | N | N | N |
| 26 | nové komunikace, cesty | VP | VP | VP | VP | D | P | P | P | P | P | VP | VP |
| 27 | inženýrské sítě | VP | VP | VP | VP | P | P | D | P | P | P | P | P |
| 28 | ČOV,TS,RS,ČS,VDJ,DO | N | N | VP | VP | P | P | D | P | P | VP | VP | N |

Legenda symbolů přípustnosti využití ploch :

D	doporučená zařízení

P	přípustná zařízení

VP 	vyjímečně přípustná, tzn. podmíněně přípustná nebo omezeně přípustná zařízení

N	nepřípustná zařízení

Legenda funkčních ploch :

| BV | plochy pro venkovské bydlení |
| --- | --- |
| BČ | plochy pro čisté a rekreační bydlení |
| OV | plochy pro občanskou vybavenost |
| SR | plochy pro sport a individuální rekreaci |
| D,P | plochy pro dopravu a dopravní zařízení |
| VP | plochy pro veřejná prostranství a zeleň |
| T | plochy pro technickou vybavenost |
| LV | plochy pro lehkou a řemeslnou výrobu |
| ZV | plochy pro zemědělskou výrobu |
| Z | plochy záhumenních zahrad, sadů a luk |
| ZP | plochy produkční zemědělské půdy |
| L | plochy lesní půdy a lesních porostů |

# 3.2. Limity využití území a zastavovací podmínky

a)  Limity využití území

Plochy pro občanskou a sportovní vybavenost, plochy pro výrobu a podnikání

Plochy určené územním plánem pro sport, pro občanskou vybavenost a pro podnikání jsou územně limitovány svými areály, respektivě hranicemi ploch určenými územním plánem pro rozvoj těchto funkcí.

Plochy pro bydlení

Drobné provozovny obchodu, řemeslných živností a služeb jsou rozmístěny přímo v obytné zástavbě, rovněž tak i domovní hospodářství a statky soukromých rolníků. Tím získává venkovská obytná zástavba charakter smíšený. Jednotlivé bloky smíšené obytné zástavby se podle limitů využití území dělí do následujících 2 skupin :

# BV 	Plochy určené pro venkovské smíšené bydlení vesměs mimo ochranná pásma a mimo pásma veřejných zájmů umožňující následující aktivity :

-  	stavební rozvoj v rámci vymezené plochy pro bydlení,

-  	provozování domovního hospodářství a samozásobení,

-  	provozování řemeslných živností a služeb nenarušujících životní prostředí.

BČ 	Plochy určené pro čisté nebo rekreační bydlení vesměs v pásmech veřejného zájmu, nebo domky s malým pozemkem:

- 	stavební rozvoj může být omezen velikostí pozemku nebo ochrannými pásmy,

- 	domovní hospodářství může být omezeno veřejným zájmem, nebo velikostí pozemku,

-  poskytování služeb, či provozování jiných živností může být omezeno veřejným zájmem.

Za pásmo veřejných zájmů

se zde považuje bezprostřední návaznost na veřejné stavby a na areály občanského, nebo veřejného vybavení, kde by například chov prasat působil negativně vzhledem k hygienickým nárokům sousední školy nebo prodejny potravin.

Za ochranná pásma

se zde považují ochranná a hluková pásma silnic, ochranná pásma venkovního el. vedení VN, ochranné a manipulační pásmo vodních toků, pásma hygienické ochrany živočišné výroby zemědělských farem (pokud by zde nějaké farmy vznikly), vyhlášená PHO vodních zdrojů, vodohospodářská pásma PHO I, II. a III. stupně vodárenské nádrže Vír I, zátopové území Svratky a Bystřice, ochranná pásma plynovodů, pietní pásmo hřbitova, rozhledová pole křižovatek, blízkost zapsané kulturní památky, ochranné pásmo lesa, ochranné pásmo přírodních rezervací, PHO budoucích čističek odpadních vod a další, pokud se v území během času vyskytnou.

Za živnost nebo služby nenarušující životní prostředí

se zde považuje činnost, při které nevzniká nadměrný hluk, prach, zápach ani zplodiny, které by ohrožovaly okolní zástavbu a jejichž účinek nepřekročí hranici vlastního pozemku.

Za domovní hospodářství

se zde považuje pěstitelství a chovatelství přímo v obytné zástavbě za účelem samozásobení obyvatel domu o maximálním rozsahu chovaných zvířat daným obecní vyhláškou (doporučené zásady jsou obsaženy ve článku 4.1.). Pro kapacitnější chovy je v ÚPO určena plocha pro zařízení zemědělské výroby na konci Hrdé Vsi.

Při zřizování nebo rozšiřování chovu a při zřizování či rozšiřování i jiných výrobních nezemědělských zařízení bude třeba stanovit ve spolupráci s hygienickou stanicí pásmo hygienické ochrany (PHO). Toto PHO by nemělo zasahovat do obytné zástavby a do areálů občanských a sportovních staveb. Současné, ani výhledové záměry a aktivity nesmí ohrožovat životní prostředí. Celý katastr Víru je součástí vyhlášeného přírodního parku a podléhá jeho vyhlášce.

# b) Zastavovací podmínky - prostorová regulace

Pro smíšenou obytnou zástavbu, pro občanskou a sportovní zástavbu, pro podnikatelskou výstavbu, pro výstavbu technických zařízení, a to v zastavěném území obce i mimo něj, (tedy pro veškeré stavby v urbanizovaných i neurbanizovaných částech katastru),

jsou územním plánem stanoveny zastavovací podmínky prostorové regulace. Tato prostorová regulace se vztahuje i na stavební činnost na všech vyznačených rozvojových funkčních plochách. Prvky prostorové regulace jsou následující :

# Stavební uliční čára

V místech kompaktnějšího způsobu zastavění (především podél komunikací) bude nutno dodržet stavební - uliční čáru, která je dána okolní zástavbou nebo výkresem č. 2 územního plánu. Tam, kde není vyznačena, je stavební čarou spojnice uličních fasád sousedů z obou stran. U zástavby navržené v hlukovém pásmu silnic je stavební čarou izofona hlukového pásma pro 50 dB. Stavební čára nesmí být stavbou překročena směrem ke komunikaci.

Odstupy budov

Minimální odstup budov od komunikací je 6 m. Tam, kde to vyžaduje regulace územního plánu, je odstup dán stavební čarou (viz výše). Je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavby podle § 8, který určuje minimální odstupy budov mezi sebou. Minimální prostor mezi samostatnými domy je 7 m, od sousedova pozemku minimálně 2 m, v případě fasád bez oken lze odstupy snížit.

# Výška budov

# Maximální výška budov je do 2 nadzemních podlaží, s možností využití i podkroví.

# Tvar střechy

Bude nutno dodržet sedlový nebo valbový tvar střechy (tedy sklonitý) pro zachování tradičního rázu obce. Toto platí i pro hospodářské a výrobní objekty, kůlny, vybavenost, garáže, ČOV, trafostanice atd. U krytin střech upřednostnit pokud možno ty tradiční (jen doporučení).

# Měřítko zástavby

Stavby nesmí narušovat drobnější měřítko tradiční zástavby obce.

Dodržení rázu krajiny

Obec Vír leží v území přírodního parku Svratecká hornatina, kde se vyskytují chráněné prvky krajiny i chráněné prvky osídlení. To znamená, že stavby nesmí narušovat svým vzhledem nejen vzhled obce, ale i ráz krajiny.

# Výstavba v neurbanizovaných částech katastru

V neurbanizovaných částech katastru nelze volně stavět obytné, občanské a výrobní objekty, ani objekty k trvalé rekreaci. Výstavba rekreačních zařízení je na okrese Žďár nad Sázavou zakázána od r. 1992. Na neurbanizovaných plochách se ale připouští přítomnost liniových dopravních a inženýrských staveb, připouští se přítomnost stávajících samot, drobných sakrálních staveb, jejich rekonstrukce a jejich údržba. V neurbanizovaných (ale i v urbanizovaných) částech katastru není přípustné skladování a likvidace odpadů, a jakékoliv poškozování přírody.

# c) Plochy se zvláštním režimem - s podmíněným využitím

Plochy v zátopovém území

Některé části údolní nivy (především na pravém břehu) Svratky a Bystřice leží v zátopovém území. Zátopová území byla vyhlášena vodohospodářským orgánem pro říčku Bystřici 1.11.1999 a pro Svratku 21.5.2001. V zátopovém území je z jeho vyhlášky zákaz výstavby trvalých objektů (stavební uzávěra SU). Rovněž se zde nesmí skladovat závadný materiál. V zátopovém území je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky zátopového území. Veškeré činnosti zde (včetně výsadby a kácení stromů) podléhají vyjádření a souhlasu vodohospodářského orgánu (referátu ŽP okresního a krajského úřadu) a správce toku (Povodí Moravy s.p). Nebudou zde povolovány žádné stavební objekty s vyjímkou komunikací a inženýrských sítí. V zátopovém území se ve Víru nachází několik domů. Stávající stavby a způsob jejich užívání nesmí v zátopovém území zhoršovat vodní poměry a nesmí bránit odtoku povrchových vod.

Plochy ochrany přírody

Nad ulicí Uhelna a areálem firmy Rotter se nachází vyhlášená přírodní rezervace Vírská skalka. Na jejím území je třeba dodržovat ustanovení vyhlášky rezervace včetně území spadajícího do ochranného pásma PR. Na území obce Vír se nachází 28 evidovaných maloplošných chráněných částí přírody - ekologicky významných segmentů a prvků krajiny (EVSK, VKP). Zde je nutno zachovat přírodu bez škodlivých zásahů. Ochrana EVSK (VKP) vychází ze zákona č. 114/1992 O ochraně přírody a krajiny v současně platném znění.

Plochy prvků lokálního ÚSES

Na pozemcích vymezených prvků navrženého lokálního územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory) nelze nic stavět. Tyto části území obce jsou určeny jen přírodě. Zde bude nutno přizpůsobit složení poropstů typizaci podle návrhu ÚSES.

V ochranném (pietním) pásmu hřbitova lze stavět domy pro bydlení, ale nelze provozovat hlučná zařízení a povolovat provozovny, které by mohly rušit důstojnost provozu pohřebiště (a naopak). Pásmo stanovuje § 17 zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. na 100 m.

Vodohospodářská pásma

Severozápadní část katastru obce se nachází ve vyhlášených vodohospodářských pásmech (PHO) I., II. a III. stupně vodárenské nádrže Vír I. Ostatní části k.ú. leží v PHO vodního zdroje Svratka-Pisárky. Na územích PHO je třeba dodržovat režim daný vyhláškami pásem a dodržovat obecná ustanovení směrnice č. 51/1979 Sb. ve znění následovných předpisů.

V ochranném pásmu lesa, tj. do 50 m od lesních pozemků nelze stavět. Vyjímku podle § 14 z Lesního zákona č. 289/1995 Sb. v aktuálně platném znění může udělit orgán státní správy lesů - referát životního prostředí okresního, nebo krajského úřadu.

Ostatní ochranná pásma

Veškerá ochranná pásma znázorněná na výkresové části návrhu územního plánu je nutno považovat za prvky prostorové regulace. V ochranných pásmech nemají být umisťovány stavby a provozy podle vyhlášek těchto pásem. Jedná se o následující stávající (ev. i o budoucí) ochranná pásma : v OP silnic II. a III. třídy, v manipulačních pruzích vodních toků, v hlukovém pásmu silnic, plochy v PHO čističek odpadních vod, v PHO vodojemu, plochy v OP elektrických vedení VN, v OP plynovodu, v OP televizního převaděče, atd...

Výstavba na výše uvedených plochách s podmíněným využitím je vázána na udělení vyjímek ze zákona, nebo vyhlášek, na souhlas orgánů státní správy, na sohlas správců inženýrských sítí, eventuálně i jných organizací, podle povahy a druhu regulativu omezujícího využití těchto ploch.

# 3.3. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, navržené asanace a  asanační úpravy

Veřejně prospěšné stavby (dále VPS) jsou určeny schváleným územním plánem po jeho vyhlášení. Pro VPS určené a vymezené v závazné části územního plánu je možno podle § č. 108, odst. 2, písmene a) a c) Stavebního zákona dotčené pozemky, stavby a práva k nim úředním rozhodnutím omezit, nebo vyvlastnit (tj. provést vyvlastňovací řízení). Pozemky nelze vyvlastnit zpětně pro stavby již provedené. Jedná se o krajní řešení, standartním řešením je odkoupení pozemků pro VPS obcí za tržní cenu.

# a) Navržené veřejně prospěšné stavby

V souvislosti s návrhem urbanistického řešení, dopravy a inženýrských sítí, jsou v územním plánu navrženy následující stavby a akce, u kterých je splněn požadavek veřejného prospěchu podle § č. 108, odst. 3, Stavebního zákona. Tyto stavby jsou barevně vyznačeny a černě očíslovány na výkrese č. 6 :

1 	Výstavba a rekonstrukce veřejné splaškové kanalizace včetně objektů s tím souvisejících (čerpacích stanic, šachet) a výstavba čističek odpadních vod (ČOV) včetně příjezdů. Návrh připouští výstavbu 1 až 3 nových veřejných ČOV. Centrální ČOV pod obcí je navržena na parcelách č. 886 a 887, ČOV na Závodí na parcele č. 720/1, ČOV Hrdá Ves (V ledničkách) na parcelách č. 690/1 a 690/2 (viz. čl. 2.9. a výkres č. 4).

2 	Výstavba a rekonstrukce dešťových příkopů a veřejné dešťové kanalizace pro odvedení extravilánových a intravilánových vod do vodotečí .Toto na různých parcelách v obci i v katastru (soupis dotčených parcel by byl příliš obsáhlý, viz. čl. 2.9. a výkres č. 4).

3 	Výstavba a rekonstrukce veřejných vodovodů a jejich rozšiřování podle potřeby rozvoje obce včetně objektů s tím souvisejících. Toto na různých parcelách v obci a v katastru (soupis dotčených parcel by byl příliš obsáhlý, viz. čl. 2.8. a výkres č. 4).

4 	Výstavba veřejných plynovodů (kompletní plynofikace obce) a rozšiřování plynovodní sítě včetně objektů s tím souvisejících podle potřeby rozvoje obce. To na různých parcelách v obci i v katastru (soupis parcel by byl obsáhlý, viz. čl. 2.7. a výkres č. 3).

5 	Výstavba a rekonstrukce veřejných rozvodů elektrické energie - nová vedení VVN, VN a trafostanice, rekonstrukce a rozšiřování rozvodů sítě NN a veřejného osvětlení podle potřeby rozvoje obce. To na různých parcelách v obci i v katastru (soupis parcel by byl příliš obsáhlý, viz. čl. 2.6. a výkres č. 3).

6 	Výstavba a rekonstrukce slaboproudých a spojovacích zařízení a objektů s tím souvisejících podle potřeby rozvoje obce - dálkové a telefonní kabely, zařízení pro šíření televizního a rozhlasového signálu, zařízení sítě radiomobilů, internetu, poštovních zařízení a místního rozhlasu. (soupis dotčených parcel by byl příliš obsáhlý, viz. článek 2.6. a výkres č. 3).

7 	Výstavba a rekonstrukce místních obslužných komunikací včetně parkovacích stání a komunikací pro pěší podle potřeby rozvoje obce. To na různých parcelách v obci (soupis dotčených parcel by byl příliš obsáhlý, viz. článek 2.5.).

8 	Rekonstrukce a údržba silnic (II/387, II/388 a III/38815) v obci i v celém katastru. To včetně zastávek veřejné dopravy a včetně chodníků pro pěší. Nutná bude především rekonstrukce silnice II. třídy č. 388 v celém průtahu přes zastavěné území obce. To na různých parcelách v obci (soupis dotčených parcel by byl příliš obsáhlý a zřejmě by nebyl ani úplný, viz. článek 2.5.).

9 	Výstavba dvou návsí - veřejných prostranství uprostřed obce. Jedná se v prvé řadě o velkou náves navrženou na parcelách č. 619/1 a 619/17 naproti základní školy. Náves bude tvořit zpevněná plocha s parkovou úpravou a ostrůvky zeleně. Součástí stavby bude zřízení nové komunikace s parkovištěm automobilů a výstavba nových objektů občanské vybavenosti na návsi. Druhá menší náves je navržena na obecní parcele č. 631/3 před katolickou kaplí na ulici Vesná. Zde se jadná jen o zpevněnou plochu se zelení bez komunikace a bez výstavby objektů (viz článek 2.5.).

# 10	Stavba sportovně rekreačního areálu za mateřskou školkou vedle fotbalového hřiště. Náplní areálu budou sportoviště (tenisové kurty), koupaliště, rekreační louka a budova se sociálním zázemím. Areál může využívat prázdný pavilon mateřské školy. Součástí stavby bude vybudování příjezdové komunikace okrajem pozemku mateřské školy a parkoviště aut. Dotčeny budou parcely č. 544/2, 544/3 a 544/4.

# 11	Výstavba campingu na ulici Uhelna. Jedná se o zařízení pro turistické ubytování charakteru občanské vybavenosti. To na ploše bývalého stavebního dvora přehrady, na parcele č. 51/1. Camping bude veřejně prospěšnou stavbou jen v případě, že bude patřit obci (provozován může být někým jiným).

# 12 	Rozšíření obecního hřbitova na ulici Ostrážné. Jedná se o rozšíření směrem k obci na parcelách č. 928/1, 929, 930, 932 a o rozšíření směrem od obce na parcele č. 924.

13 	Rekonstrukce dvou objektů občanské vybavenosti v lokalitě Tábor. Dům č. 173 na parcele č. 215 bude rekonstruován pro obchodní zařízení, služby a pro bydlení. Dům č. 175 na parcelách č. 217 a 684/1 bude rekonstruován pro turistickou ubytovnu a počítá se s rozšířením tělocvičny (výstavbou nové tělocvičny na rozměr hrací plochy 18x30 m).

14 	Rekultivace všech divokých skládek odpadu na celém území obce. Patří zde skládka za hájovnou (na Hranovci), ale i všechny ostatní, pokud někde i v budoucnu vzniknou. Soupis dotčených parcel nelze dopředu určit.

# 15 	Rekonstrukce a údržba hlavních přístupových zemědělských a lesních cest na obou katastrech obce. Jedná se o zabezpečení přístupu ke všem jednotlivým pozemkům na celém území obce. To na různých parcelách v obci i v katastru (soupis parcel by byl obsáhlý a neúplný).

# 16 	Údržba, rekonstrukce a revitalizace koryt vodních toků v celém katastru obce - Svratky, Bystřice a místních potoků. Patří zde především údržba a prohlubování koryt toků. Zahrnuty zde jsou i revitalizační tůně, splavy a jezy, opravy a rekonstrukce vodních mostů, mostků, vodních propustků a příjezdy k řece pro požární účely. To na různých parcelách v obci i v katastru (soupis parcel by byl obsáhlý a neúplný).

Realizaci uvedených veřejně prospěšných staveb bude předcházet zadání a projekt stavby, dále pak územní a stavební řízení. Trasování liniových VPS - komunikací a inženýrských sítí (včetně objektů souvisejících) - může být v dalších stupních příprav (v jejich dokumentaci) dopřesněno či změněno. Jejich návrh je v územním plánu jen koncepční. Jednotlivé investiční akce VPS budou v projektech podrobně specifikovány podle parcel z katastru nemovitostí s ověřením vlastnických vztahů (takovou podrobnost nelze v územním plánu obce závazně zachytit).

b) Navržená veřejně prospěšná opatření

Veřejně prospěšná opatření (VPO) nejsou veřejně prospěšnými stavbami ve smyslu § č. 108 Stavebního zákona a nevyvlastňuje se kvůli nim. Jinak je veřejný prospěch těchto akcí stejný. Pro realizaci veřejně prospěšných opatření lze však vydávat správní nařízení okresního, stavebního a obecního úřadu, či jiného orgánu státní správy. Jedná se o stavby ekologického charakteru s cílem ochrany krajiny a životního prostředí. VPO se týkají celého území (obou katastrů) obce. Veřejně prospěšná opatření jsou graficky znázorněna na výkresech č. 1 a 2. (na výkrese č. 6 nejsou znázorněna, ani očíslována) :

- Realizace protierozních opatření v obou katastrech obce. Jedná se především o zřízení a údržbu trvalých travních porostů na erozně ohrožených svažitých zemědělských pozemcích a o zachování travnatých pásů o šířce min. 15 m na obou březích všech vodotečí v k.ú. (pokud nejsou břehy zalesněny).

- Výsadba ochranných a pobřežních stromořadí. Jedná se o výsadbu ochranných stromořadí okolo výrobních areálů a okolo čističek odpadních vod. Patří zde i výsadba chybějících pobřežních porostů podél vodních toků na celém území obce.

- Realizace prvků územního systému ekologické stability (na nadregionální, regionální i lokální úrovni), tj. biokoridorů, biocenter a interakčních prvků ÚSES na celém území obce podle projektů jednotlivých částí ÚSES - viz. článek 2.10.

# c) Navržené asanace a asanační úpravy

V souvislosti s navrženým rozvojem obce a řešením dopravy jsou ve Víru navrženy územním plánem následující dvě asanace a asanační úpravy. Asanace jsou vyznačeny červeně na výkrese č. 6 :

1 	Ubourání části stodoly (hospodářského objektu) u domu č. 107, stavební parcela č. 55, na křižovatce uličky Ostrážná se silnicí II. třídy č. 388. Důvodem asanace je uvolnění rozhledu křižovatky a tím i zvýšení bezpečnosti provozu.

2 	Asanace domu č. 217 na horním konci Hrdé Vsi, stavební parcela č. 12. Tento dům je v rozhledovém poli křižovatky místní komunikace a silnice II. třídy č. 388. Důvodem asanace je uvolnění rozhledu křižovatky a tím i zvýšení bezpečnosti provozu. Dům je obydlen netrvale a asanace se váže na navrženou obytnou výstavbu u místní komunikace (asanace výhledová).

3.4. Přehled ploch zastavitelného území obce

Přehled uvádí charakteristiku a velikost vybraných navržených ploch zastavitelného území obce Vír vymezených územním plánem.

V přehledu jsou uvedeny jen navržené zastavitelné plochy o velikosti větší, než 0,5 ha podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 135/2001 Sb. Návrhové období územního plánu není stanoveno. V přehledu nejsou uvedeny plochy pro účelovou zeleň ÚSES.

Jednotlivé plochy jsou číselně označeny podle výkresu č. 5 - etapizace, funkční změny a zábory půdy (tabulka č. 22) :

poř. č.	číselné 	účel a	výměra 	druh funkč.

plochy :	ozn : 	název lokality plochy :	v ha :	využití :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	2	obytná výstavba Bednářova zahrada	1,16	A

2	4a-c	obytná výstavba Za horou (Pod lipkou)	1,91	A

3	5a-b	obytná výstavba Na bahnech	2,65	A

4	10	sportovně rekreační areál za školkou	0,54	C

5	11	zemědělství a podnikání na Hrdé Vsi	0,91	D

6	12	výroba a podnikání pod rybníkem	1,38	D

1 - 6	celkem	…………………………………………...........	8,55 ha

Symboly druhu funkčního využití (sloupec 5) :

A - 	na dané ploše převažuje funkce bydlení

B -	na dané ploše převažuje funkce obchod, služby a občanská vybavenost

C - 	na dané ploše převažuje funkce rekreace a sport

D - 	na dané ploše převažuje funkce podnikání nebo výroba

E - 	na dané ploše převažuje jiné využití

4. SMĚRNÉ REGULACE ROZVOJE ÚZEMÍ

Směrné zásady rozvoje obce :

Zásady a prvky, které nejsou stanoveny v závazné části územního plánu, jsou směrné, tj. nezávazné (doporučené). Odchýlit se od nich lze v případě, že jiné řešení vyplynuvší z nových poznatků, požadavků a změněných podmínek v území je účelnější, než řešení obsažené v ÚPO. Není zde nutno vypracovat změnu územního plánu, pokud základní koncepce rozvoje obce podle závazných částí územního plánu zůstane zachována. Směrné jsou především velikostní ukazatele a konkrétní řešení, zejména :

- očet obytných domů a obyvatel na jednotlivých plochách navržených pro bydlení

- prostorové uspořádání jednotlivých objektů v lokalitách určených pro obytnou, občanskou, sportovní a podnikatelskou zástavbu (konkrétní řešení)

- plošná velikost skutečně realizovaných záměrů na všech funkčních plochách, pokud tyto záměry nepřesáhnou plochy určené územním plánem pro dané funkce

- náplň jednotlivých objektů občanských, sportovních a výrobních zařízení (druhovost zařízení)

- konkrétní trasy jednotlivých nižších větví inženýrských sítí (uliční větve, přípojky)

- předpokládaná výhledová velikost obce

- doporučené zásady pro domovní hospodářství

- doporučené prvky prostorové regulace - velikost parcel, řazení objektů, fasády budov, oplocení pozemků (viz. článek 4.2.)

- doporučené limity využití území  - řízené využití ploch, stavební uzávěry (viz. článek 4.2.)

4.1. Kapacitní limity využití území

a)  Předpokládaná velikost obce

Časový horizont urbanistického návrhu územního plánu není určen. V době zpracování plánu měla obec Vír 755 trvalých obyvatel. Kdyby došlo k realizaci všech navržených ploch pro bydlení (cca nových 72 obytných domů), došlo by k navýšení na stav 971 trvalých obyvatel. Toto číslo je pro navržené využití současně zastavěného a zastavitelného území obce limitní (maximálně možné). K realizaci celého záměru asi nedojde a proto reálný návrh předpokládá výhledový stav 900 trvalých obyvatel.

Pro skutečnou velikost obce bude v praxi rozhodující vývoj ekonomické situace v republice, v bystřickém regionu a v jednotlivých domácnostech. Prakticky to znamená, že Vír může mít v r. 2015 i méně trvalých obyvatel, než měl v roce 2001, neboť populační tendence je zatím mírně klesající. Je navržen přiměřený stavební rozvoj obce, i když se nepočítá s velkým nárustem pracovních příležitostí v obci. Vír je však velmi atraktivní k trvalému bydlení i pro přespolní. To pro svůj zachovalý venkovský ráz a pro velmi atraktivní krajinu.

b) Zásady pro domovní hospodářství

Ustájení zvířat by nemělo tedy být blíže než 20 m od obytných budov. Fyzický výskyt (výběh) zvířat nemá být na obytném pozemku umožněn blíže než 10 m od oken obytných místností (rozuměj i od oken sousedových). Hnojiště nemají být zřizována blíže než 20 m od obytných budov, mají být v izolovaných jímkách se zakrytováním proti hmyzu a s pravidelným vyvážením mimo obytnou zástavbu (lze eventuálně likvidovat na ČOV). Nesmí dojít ke kontaminaci spodních vod, respektivě veřejných nebo soukromých studní. Zvířata by měla být doma chována v takové druhové kombinaci, aby celkový emisní koeficient nepřesáhl hodnotu 0,04. Tento koeficient odpovídá PHO živočišné výroby 20 m.

# Doporučené množstevní limity hospodářských zvířat

# chovaných v obytné zástavbě s emisními koeficienty (tabulka č. 23) :

druh zvířat :	počet kusů :	emisní koeficient :

prasata	3 kusy		0,018

skot	2 kusy		0,010

koně	2 kusy		0,006

ovce, kozy	6 kusů		0,015

slepice, kuřata	50 kusů		0,005

kachny, husy	30 kusů		0,015

králíci	50 kusů		0,004

emisní koeficient celkem  ...........................................................	0,073

Pro kapacitnější chov domácích zvířat a pro chov na hospodářské účely je určena plocha pro zařízení zemědělské výroby na Hrdé Vsi.

4.2. Prostorové limity využití území

a)  Doporučené prvky prostorové regulace

Velikost stavebních parcel

Šířka stavebních parcel by měla být v uliční frontě větší než 9 m. Optimálně široká parcela pro obytné domy ve Víru je cca 16 m. V územním plánu se pro obytné budovy doporučují stavební parcely o šířce cca 16 - 20 m a o rozloze pozemku cca 800 - 2.000 m2.

Řazení objektů

V místech tradiční uliční zástavby (na Hrdé Vsi, uprostřed obce, na Vesné, na Závodí, na Kozí uličce, na Hvízdalově) je doporučeno zachovat tradiční řazení domů i u novostaveb. Typické pro Vír jsou jednotlivě stojící domy (s menšími odstupy vedle sebe) podél komunikací. Hlavní obytná budova má hřeben sedlové střechy podél ulice a hospodářské objekty jsou kolmo na ni směrem do dvora.

Fasády budov

Na fasádách domů by měla být upřednostňována klasická měkká omítka a měla by se používat okna s drobnějším členěním odpovídajícím vekovskému prostředí a rázu obce.

Oplocení pozemků

U oplocení parcel se doporučuje dřevěný laťkový plot, eventuálně i živý plot. U zahrad lze použít pletivo se sloupky, ohradní zeď, nebo i plné deštění do výšky maximálně 200 cm.

b) Doporučené limity využití území

Řízené využití ploch R - podrobnější urbanistické řešení

Návrh rozvoje pro obytnou, občanskou, sportovní, či výrobní výstavbu je znázorněn na výkresech č. 1, 2 a 5 jen plošně. Jedná se o navržené plochy, kde není naznačeno prostorové uspořádání ani členění na jednotlivé objekty. Nebyly zde dosud známy konkrétní stavebníci, ani jejich počet, ani jejich investiční záměry.

Větší rozvojové plochy jsou na výkrese č. 2 označeny písmenem “R” v kroužku. To znamená, že je zde řízený režim jejich využití. Pro jejich využití je třeba vypracovat dokumentaci podrobnějšího (konkrétního) urbanistického řešení. Konkrétní řešení bude nutno projednat podle Stavebního zákona a doplňujících předpisů. V podrobnějším urbanistickém řešení bude nutno dodržet zastavovací podmínky podle schváleného územního plánu.

Stavební uzávěry

Plochy s návrhem stavební uzávěry jsou vyznačeny na výkrese č. 2 značkou "SU" v kroužku. Jedná se o plochy, které jsou územním plánem určeny pro veřejně prospěšné stavby, pro asanace a o plochy, kde již stavební uzávěra platí. Na území katastru obce Vír se nacházejí plochy se stavební uzávěrou (dále SU) vyplývající již z vyhlášených chráněných území a ze zákonných ochranných pásem :

- SU je vyhlášena na plochách v zátopovém území Svratky a Bystřice vyhláškami těchto zátopových území.

- SU vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny na plochách evidovaných významných segmentů a prvků krajiny. Jedná se o plochy EVSK1-28 (včetně přírodní rezervace Vírská skalka).

- SU pro různé druhy staveb platí na plochách vyhlášených vodohospodářských PHO I., a II. stupně vnitřních a vnějších vodárenské nádrže Vír I. Vyjímkou tvoří stavby určené na zlepšení a na ochranu vod.

- SU by měla být vyhlášena na plochách prvků navrženého lokálního ÚSES, především na plochách biocenter BC1 - BC9.

- SU by měla být stanovena na pozemcích navržených veřejně prospěšných staveb (viz. článek 3.3.a), především na ploše určené pro náves naproti školy.

- SU by měla být stanovena na pozemcích navržených asanací, asanačních úprav (viz. článek 3.3.c).

Na pozemcích ve stavební uzávěře je možno provádět jen běžnou údržbu objektů. Při povolování a provádění udržovacích prací většího rozsahu není přípustné měnit charakter a životnost staveb ve stavební uzávěře.

5. REGISTRAČNÍ LIST

územně plánovací dokumentace obce Vír

| Název ÚPD : | územní plán obce Vír, vypracovaný cestou projednané urbanistické studie |
| --- | --- |
| Řešené území : | katastrální území Vír a Hrdá Ves, okres Žďár nad Sázavou |

Číslo (kód) ÚPD :	…………………………..

Pořizovatel :	Obec Vír, obecní úřad č. 178, 59266 Vír .

Objednatel ÚPD :	Obec Vír, PSČ 592 66, okres Žďár nad Sázavou.

Schvalující orgán :	zastupitelstvo obce Vír.

Nadřízený urgán ÚP :	Okresní úřad Žďár n. Sázavou (později Krajský úřad kraje Vysočina), referát regionálního rozvoje.

Zhotovitel :	Ing. arch. Jiří Hála, projekční atelier, Viniční 101, 615 00 Brno

číslo autorizace České komory architektů 01 072,

IČO : 155 55 267.

| Etapy : | Akce : | Datum : | Poznámka : |
| --- | --- | --- | --- |
| zahájení prací | na urbanistické studii : | 7.10.1996 | uzavření smlouvy |
| průzkumy a rozbory |  |  | nedělaly se |
| urbanistická studie (ve funkci konceptu řešení ÚPO) | odevzdání : | červenec 1999 |  |
|  | zahájení projednání : | 13.8.1999 |  |
|  | ukončení projednání : | 5.5.2000 |  |
| zadání ÚPO (ve funkci souborného stanoviska ) | zahájení projednání : | 12.2.2001 |  |
|  | ukončení projednání : | 15.4.2001 |  |
|  | stanovisko nadřízeného orgánu : | 4.7.2001 | Okresní úřad Žďár, referát reg. rozvoje |
|  | schválení : | 17.7.2001 | zastupitelstvo obce |
| souborné stanovisko | (DTTO zadání) |  | funkci plnilo zadání |
| návrh ÚPO | zahájení prací na ÚPO : | 17.7.2001 | uzavření smlouvy |
|  | odevzdání : | únor 2002 |  |
|  | zahájení projednání : |  |  |
|  | ukončení projednání : |  |  |
|  | stanovisko nadřízeného orgánu : |  |  |
|  | schválení návrhu : |  | zastupitelstvo obce |
| vyhlášení ÚPO | nabytí účinnosti vyhlá-šky o závazné č. ÚPO : |  | zastupitelstvo obce |

Použitá technologie zpracování :	klasická (ručně malovaná s texty).

Měřítko hlavních výkresů :	1 : 10 000, podrobné řešení 1 : 2 880.

Lhůty aktualizace ÚPD :	cca 5 let.

ÚPD obsahuje zastavitel. území :	ano.

| Záznam proveden dne : |  |
| --- | --- |
| Zpracoval, telefon : |  |